Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Zakup środków trwałych do realizacji rozbudowy systemu teleinformatycznego w administracji publicznej”

w ramach realizowanego projektu pn.

„Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług administracji elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnianiu zasobów cyfrowych Powiatu Nowosolskiego dla ludności”

( oznaczenie sprawy: IF.272.18.2016 )

Część 1: Zestaw komputerowy – 10 szt.

Zestaw komputerowy – 10 szt. o parametrach nie gorszych niż:

| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy - JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA –10 szt. | Typ | Komputer stacjonarny |  |
|  | Procesor | Dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 7250 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net |  |
|  | Pamięć RAM: | - min. 12GB (min. 1600 MHz), - możliwość rozbudowy do min. 32GB, |  |
|  | Dysk twardy | - min. 500 GB - typ zainstalowanego dysku: SATA |  |
|  | Płyta główna | Wyposażenie płyty głównej : - chipset dostosowany do oferowanego procesora, - złącze PCI-Express x1: min. 2 szt., - złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16): min. 1 szt., - złącze PCI-Express 3.0 x16 min. 1 szt., - wymagana obsługa kart o pełnym profilu, - złącze DIMM z obsługą do min. 32GB DDR3 pamięci RAM: min. 3 szt., - złącze SATA NCQ: min. 3 szt. (w tym min 2 szt. SATA 3.0), |  |
|  | Karta dźwiękowa | zintegrowana w standardzie High Definition |  |
|  | Karta sieciowa | - zintegrowana Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ 45, - wsparcie obsługi WoL (funkcja włączana/wyłączana przez użytkownika), |  |
|  | Karta graficzna | zintegrowana z procesorem z możliwością dynamicznego przydzielenia do min. 1GB pamięci |  |
|  | wbudowane porty | - DVI i/lub HDMI: min. 1 szt., - D-Sub: min. 1 szt., - RS-232: min. 1 szt., - PS/2: min. 1 szt., - RJ-45: min. 1 szt., - Audio: line-in, - Audio: line-in/mikrofon, - Audio: line-out, - USB: min. 5 szt. (w tym min. 2 szt. USB min. 3.0 |  |
|  | Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express o pełnym profilu - zasilacz o mocy min. 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy 50% obciążeniu, - otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura PS/2 lub USB w układzie QWERTY |  |
|  | Mysz | optyczna USB z min. 3 klawiszami oraz rolką (scroll). |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt |  |
|  | Kable | fabrycznie dostarczone w zestawie: kabel umożliwiający podłączenie do komputera w ramach Zestawu Komputerowego, kabel zasilania energii elektrycznej |  |
|  | Niezawodność / jakość wykonania | Sprzęt musi być produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi – certyfikaty dołączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |
|  | System operacyjny | System operacyjny niezbędny do uruchomienia, funkcjonowania i pracy sprzętu . System operacyjny musi umożliwić współpracę z wdrożoną przez Zamawiającego usługą Active Directory oraz współpracować z posiadanym systemem Geo-Info. |  |

| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy – MONITORY - 10 szt. | Typ ekranu | - panoramiczny, - ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 24”, |  |
|  | Rozdzielczość | o rozdzielczości natywnej minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
|  | Parametry obrazu | - kontrast: min. 1000:1, - jasność: min. 250 cd/m2, - wielkość plamki: max. 0.28 mm, - czas reakcji matrycy: max. 5ms, - kąty widzenia: pion min. 170 stopni, poziom min. 170 stopni, - kolory: min. 16.7 mln |  |
|  | Wejścia wideo | - D-Sub: min 1 szt., - DVI (z HDCP): min 1 szt., - HDMI: min 1 szt., |  |
|  | Inne | usuwalną podstawa montażowa, OSD w języku Polskim |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

Część 2: Serwer – 2 szt.

Serwery – 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:

| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwer –2 szt. | Typ | Serwer |  |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U/2U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" lub 2.5’’ Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym |  |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 662 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera |  |
|  | Pamięć RAM | 64GB DDR4 RDIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 wolnych slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać min. do 384GB pamięci RAM |  |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep |  |
|  | Gniazda PCI | Min. Dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x16 połowy niskoprofilowe |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Wbudowane minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T |  |
|  | Napęd Optyczny | napęd DVD-/+RW |  |
|  | Dyski twarde | 2 jednakowe dyski SAS, hot-plug, min.10k rpm, skonfigurowane w raid 1, minimum 300 GB każdy Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 8GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Dyski instalowane w oferowanych serwerach muszą być zgodne co do średnicy: wszystkie 3,5’’ lub wszystkie 2,5 ‘’ |  |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50. |  |
|  | Wbudowane porty | min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |  |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
|  | Wentylatory | Redundantne |  |
|  | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W każdy |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą |  |
|  | Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie -wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. |  |
|  | Integralne oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania | - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) |  |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows 2012 |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 60 miesięcy gwarancji |  |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela |  |

Część 3: Macierz dyskowa – 1 szt.

Macierz dyskowa  – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Macierz dyskowa –1 szt. | Typ | Macierz dyskowa |  |
|  | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” rozwiązanie może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 24 dysków 2.5” |  |
|  | Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów SAS 12Gbps do podłączenia serwerów |  |
|  | Cache | 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii |  |
|  | Dyski | Zainstalowane 13 dysków Hot-Plug SAS o pojemności 600GB SAS 12Gb/s 15k RPM, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 192 dysków, również dysków hot-plug typu SAS. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki |  |
|  | Oprogramowanie zarządzające macierzą | Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 4 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową. Wymagana funkcja paska postępu – progress bar’u lub wyświetlenia wartości zaawansowania operacji w procentach przypadku formatowania wirtualnych dysków w oparciu o fizyczne dyski zainstalowane w macierzy. Oprogramowanie umożliwiające wspólne zarządzanie oferowanymi serwerami oraz oferowaną macierzą poprzez sieć spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, jeśli dla tej funkcjonalności jest wymagana licencja należy uwzględnić licencję wraz z macierzą. - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |  |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Microsoft Windows 2003 SP2 and R2, Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 and SP2, VMware ESX 3.5; 4; 4.1; 5, XenServer Express Edition |  |
|  | Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne |  |
|  | Warunki gwarancji dla macierzy | Minimum 60 miesięcy gwarancji |  |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 |  |

Część 4: Kioski multimedialne  ( i-kioski )– 9 szt.

Kioski multimedialne  ( i-kiosk )   – 9 szt. o parametrach nie gorszych niż:

| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiosk multimedialny ( i-kiosk ) – 9 szt. | Typ | Kiosk multimedialny (i-kiosk) |  |
|  | Obudowa | - stalowa malowana poliestrowymi farbami proszkowymi, - drzwiczki serwisowe umieszczone z tyłu kiosku, zamykane na zamek, - obudowa skonstruowana w sposób zapewniający odpowiednią wentylację podzespołów kiosku, - podstawa ciężka zapewniająca stabilność kiosku, - brak dostępu z zewnątrz do śrub i innych elementów montażowych, - kiosk wyposażony w szkielet z profili stalowych co zapewnia większą sztywność oraz trwałość obudowy w przeciwieństwie do konstrukcji samonośnych, - panel frontowy gięty na całej wysokości po łuku R600, - głębokość min. 35 mm, - pokrywa monitora obła, z tworzywa sztucznego, - Podstawa stalowa min. 10mm malowana |  |
|  | Wymiary/waga | wymiary graniczne kiosku 1450 x 500 x 200 waga do 50 kg |  |
|  | Środowisko pracy | Kiosk wolnostojący, przystosowany do pracy w warunkach wewnętrznych w temperaturze +0 do + 30 stopni Celsjusza |  |
|  | Wentylacja | pasywna - obudowa skonstruowana w sposób zapewniający odpowiednią wentylacje podzespołów |  |
|  | Matryca | LED 19 ", rozdzielczość 1280 x 1024, jasność 250 cd / m2 |  |
|  | Ekran dotykowy | 19" w technologii podczerwieni IR, programowe dwa punkty dotyku, zabezpieczony ramką z tworzywa sztucznego, technologia odporna na zadrapania, współpraca z systemami operacyjnymi: Windows, Android, Linux, interfejs USB |  |
|  | Zasilanie | kiosk przystosowany do zasilania z sieci 230V 50 Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, przewód zasilający wyprowadzony z tyłu urządzenia, wewnątrz wolne gniazdo 230V do podłączenia komputera |  |
|  | Komputer | DEDYKOWANY KOMPUTER: płyta główna mini ITX, dwurdzeniowy procesor, DDR3 2 GB, dysk SSD 60GB, zasilacz ATX 350W , brak wentylatorów - pasywne chłodzenie. |  |
|  | Oprogramowanie zarządzające | Okienkowy system operacyjny + oprogramowanie zarządzająco sterujące tzw. „bezpieczna przeglądarka” |  |
|  | Certyfikaty | CE |  |
|  | Normy | Stopień ochrony IP20 zgodny z EN 60529:2003 Stopień ochrony IP20 zgodny z EN 62262:2002 C3 zgodny z PN-EN ISO 12944-2 |  |
|  | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy gwarancji |  |