##### ROZDZIAŁ VI

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1050F w m. Ługi – budowa mostu„

Zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1050F w m. Ługi – budowa mostu” jest realizowane oraz finansowane częściowo w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej i budżetu Gminy Otyń.

- Zakres opracowania.

Zadanie to obejmować będzie swym zakresem budowę mostu przez rzekę Śląska Ochla w m. Ługi w ciągu drogi powiatowej nr 1050F.

Zakres inwestycji obejmuje:

-	wykonanie wykopów mechanicznych (koparką) w gruncie kat. III-IV wraz z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją oraz zabezpieczeniem i odwodnieniem wykopu na czas robót;

-	wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem i formowaniem stożków w obrębie przyczółków;

-	wykonanie zbrojenia betonu stalą klasy (A-IIIN);

-	 wykonanie robót betonowych – fundamentów, przyczółków, ustroju nośnego, betonu wyrównawczego;

-	montaż prefabrykatów betonowych typu "Kujan NG" L=12,00 m o masie 6,98 t.;

-	wykonanie izolacji powierzchni odziemnych masami asfaltowymi na zimno trzykrotnie;

-	wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej gr. >= 0,5 cm;

-	wykonanie izolacjo-nawierzchni na bazie żywic epoksydowo - poliuretanowych na kapach chodnikowych grubości 4 mm;

-	wykonanie sączków odwadniających izolację z PCV, długość rurki 80 cm;

-	ułożenie drenażu podłużnego i poprzecznego z geowłókniny otoczonego grysem;

-	wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o przesunięciu ± 10 mm i szerokości 0,45 m - asortyment robót wg przedmiaru robót i SST;

-	ułożenie krawężnika kamiennego 18x20 cm na warstwie wodoprzepuszczalnej z grysu bazaltowego oraz uszczelnienie styków;

-	montaż barier energochłonnych o parametrach N2W4B;

-	montaż barieroporęczy energochłonnych o parametrach N1W1B

-	montaż stalowej balustrady z płaskowników o wys. 1,10 m;

-	wykonanie umocnienia stożków kostką betonową grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z umocnieniem podstaw krawężnikiem betonowym 15/30 cm i obramowanie umocnień na skarpach z obrzeża betonowego 8x30 cm;

-	umocnienie skarp i dna rzeki narzutem z kamienia hydrotechnicznego gr. 30 cm na geowłókninie, na długości 18,0 m

-	zabezpieczenie narzutu kamiennego palisadą drewnianą nieimpregnowaną;

-	umocnienie brzegów rzeki kiszką faszynową wraz z umocnieniem skarp darniną na wysokość 1,0 m;

-	zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych malarskimi powłokami ochronnymi gr. 0,3 mm;

-	wykonanie schodów skarpowych z elementów prefabrykowanych z poręczą stalową;

-	demontaż istniejącej konstrukcji balustrady drewnianej wraz z wywozem na składowisko wskazane przez Inwestora;

-	demontaż/rozbiórka istniejącego drewnianego pomostu wraz z wywozem na składowisko wskazane przez Inwestora;

-	demontaż stalowych dźwigarów głównych wraz z wywozem na składowisko wskazane przez Inwestora;

-	rozbiórka istniejących przyczółków o konstrukcji żelbetowej i murowanej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją;

-	 roboty związane z budową mostu a ujęte w przedmiarze drogowym;

a)	wykonanie warstwy wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm nad  płytami przejściowymi;

b)	wykonanie warstwy wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm na płycie mostu;

c)	wykonanie warstwy ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na płycie mostowej oraz nad płytami przejściowymi;

d)	wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem na teren inwestycji (dokop);

e)	formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II

f)	wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. V z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją wraz z odwodnieniem wykopu na czas robót –  grunt zakwalifikowany jako niebudowlany przeznaczony na odkład;

g)	mechaniczne karczowaniem pni oraz karczowanie krzewów;

h)	mechaniczne  usuniecie warstwy ziemi (humusu) gr. warstwy do 20cm;

Inwestycja obejmuje budowę mostu,  aby umożliwić technologiczny dostęp do obiektu, z zakresu prac drogowych wyodrębniono niezbędne do tego roboty!

2.	Dane techniczne.

-	droga powiatowa nr 1050F – klasa „Z”;

-	szerokość jezdni 2 3,40m = 6,80 m;

-	szerokość chodnika 1,5m;

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

􀂃	 Nośność obiektu: Klasa obc. „A” wg PN-85/S-10030;

􀂃	Przekrój poprzeczny obiektu:

-	szerokość całkowita: 10,64 m;

-	szerokość użytkowa: 6,80m (jezdnia) + 1 x 1,50m (chodnik)= 8,30 m;

-	szerokość w świetle barier: 7,80 m;

-	spadek poprzeczny jezdni: 2 % (daszkowy);

-	spadek poprzeczny kap chodnikowych: 4 %;

􀂃	Przekrój podłużny obiektu:

-	rozpiętość teoretyczna przęsła: 11,50 m;

-	rozpiętość przęsła w świetle podpór: 10,69 m;

-	długość przęsła: 12,31 m;

-	długość całkowita obiektu: 20,49 m;

-	przebieg osi w planie: na prostej;

􀂃	Ukos konstrukcji: 78,7º

􀂃	Podstawowe materiały:

-	belki prefabrykowane „Kujan NG”: beton C40/50 (B50), stal A-IIIN, stal sprężająca – liny Ø15,5mm, odmiana I;

-	nadbeton ustroju nośnego: beton C30/37 (B35), stal A-IIIN;

-		przyczółki: beton C25/30 (B30), stal A-IIIN.

3.	Opis stanu istniejącego.

Istniejący most usytuowany jest na rzece Śląskiej Ochli, w ciągu drogi powiatowej nr 1050F od 01.01.2017 r. (przed zmianami droga gminna nr 004006F relacji Czasław – Ługi), pomiędzy miejscowościami Ługi i Czasław, w gminie Otyń. Oś mostu przecina oś rz. Śląska Ochla w km 14+273,00 kilometraża rzeki, kąt skrzyżowania jest zbliżony do 90°.

Droga powiatowa na obiekcie przebiega w planie na odcinku prostym i przecina rzekę pod kątem 90º. Niweleta drogi na przęśle obiektu posiada nieregularne spadki wynikające z wieloletniej eksploatacji obiektu. Przeszkoda wodna (rzeka Śląska Ochla) przed i za obiektem posiada dość regularne koryto o szerokości ok. 7,0 m. Skarpy rzeki są nieumocnione, silnie porośnięte trawą i innymi roślinami niskimi.

4.	Opis projektowych rozwiązań.

Projektowany most usytuowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 1050F od 01.01.2017 r. (przed zmianami droga gminna nr 004006F relacji Czasław – Ługi), pomiędzy miejscowościami Ługi i Czasław, w km 0+117,45 projektowanej rozbudowy drogi powiatowej i umożliwi przekroczenie rzeki Śląska Ochla. Oś mostu przecina oś rz. Śląska Ochla w km 14+288,00 kilometraża rzeki, kąt skrzyżowania jest zbliżony do 78,7°.

Projektowany most jest obiektem jednoprzęsłowym wolnopodpartym, z ustrojem niosącym w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych typu KUJAN NG, zespolonych nadbetonem i tworzących przęsło typu płytowego. Zaprojektowano podparcie przęsła na przyczółkach w sposób bezpośredni, bez łożysk. Przyczółki wraz z fundamentami zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Obiekt posadowiony jest bezpośrednio, na ławie fundamentowej.