Zał.1/2

Opis krzeseł tapicerowanych

FO1 – Fotel obrotowy (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 7 szt.

Wymiary :

- Szerokość 670 mm

- Głębokość 640 mm

- Wysokość 990-1165 mm

- Średnica podstawy 700 mm

- Szerokość oparcia 445 mm

- Wysokość oparcia 525 mm

- Szerokość siedziska 460 mm

- Głębokość siedziska 470 mm

- Wysokość siedziska 435-545 mm

- Wysokość podłokietników 220-300 mm

Fotel powinien posiadać:

- Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną, nie dopuszcza się plastikowych maskownic

- Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z pianki o właściwościach trudnopalnych (w przypadku wyboru oferty wraz z dostawą należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu krzeseł z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii).

- Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm.

- Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości 13 mm.

- Oparcie o całkowitej grubości minimum 50 mm.

- Siedzisko o całkowitej grubości minimum 60 mm.

- Podstawa pięcioramienna o płaskim kształcie z polerowanego aluminium.

- Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na miękką powierzchnię .

- Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i polipropylenu. Podłokietniki z regulacją wysokości.

- Mechanizm synchroniczny samoważący – siła nacisku oparcia samoczynnie, bez dodatkowych regulacji dostosowująca się do ciężaru użytkownika.

- Mechanizm posiadający blokadę oparcia w minimum 5 pozycjach.

- Łącznik mechanizmu z oparciem o wysokości 340 mm i  szerokości 120 mm.

- Przycisk do regulacji wysokości oparcia umożliwiający regulację przez użytkownika w pozycji siedzącej na fotelu.

- Regulacja wysokości siedziska.

- Mechanizm regulacji głębokości siedziska w zakresie minimum 60 mm, z ustawieniem w minimum 5 pozycjach.

Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

- Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat.

- Odporność na ścieranie kolorów.

- Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176, UNI 8457 i UNI 9174 CLASS 1.

- Odporność na światło : 6.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć przed dostawą:

- Przed dostawą należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu krzeseł z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii oraz zastosowaniem materiałów spełniających powyższe parametry materiału na siedzisku i oparciu.

- opinie zgodności z wymaganiami norm PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

KG2 – Krzesło gościnne na płozie. Krzesło musi stanowić wzorniczo kolekcję z fotelem obrotowym FO1 i krzesłem KO1 (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 21 szt.

Wymiary:

- wysokość całkowita 890 mm

- szerokość całkowita 550 mm

- głębokość całkowita 620 mm

- Wysokość siedziska 445 mm

- Szerokość siedziska 450 mm

- Szerokość oparcia 450 mm

- Głębokość siedziska 475 mm

- Wysokość oparcia 475 mm

Krzesło powinno posiadać:

- Funkcja sztaplowania 4 minimum sztuk.

- Nakładki na podłokietniki wykonane z miękkiego PU.

- Siedzisko i oparcie powinno być wykonane na bazie sklejki o grubości 11 mm i panki.

- Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe co daje dodatkową elastyczność oparcia.

- Pomiędzy siedziskiem i oparciem na tapicerce widoczna jest wyraźna krawędź podziału

- Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach.

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.

- Zastosowana w krześle pianka z atestem na trudnopalności.

- Oparcie o całkowitej grubości minimum 40 mm

- Siedzisko o całkowitej grubości minimum 50 mm

- Stelaż  wykonany z chromowanej rury o średnicy 22x2 mm.

- Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym znajduje się wyłącznie pod siedziskiem.

- Stelaż nie jest w  żaden sposób połączony z oparciem.

- Płozy wraz z podłokietnikami wykonane z jednego odcinka giętej rury.

- Stelaż wyposażony w ślizgi na twardą podłogę.

- Nakładki na podłokietniki z miękkiego PU  o długości minimum 285 mm i szerokości minimum 50 mm w najszerszym miejscu.

Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

- Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat.

- Odporność na ścieranie kolorów.

- Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176, UNI 8457 i UNI 9174 CLASS 1.

- Odporność na światło : 6.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego:

- Odporność tkaniny na: ścieranie, odporność na ścieranie kolorów, atesty trudnopalności, odporność na światło.

- Próbnik kolorów tkaniny zawierający co najmniej 50 kolorów.

- Opinie zgodności z wymaganiami norm: PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN 15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych .

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć przed dostawą:

- Przed dostawą należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu krzeseł z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii oraz zastosowaniem materiałów spełniających powyższe parametry materiału na siedzisku i oparciu.

FG1 - Krzesło gościnne na krzyżaku czteroramiennym z pamięcią obrotu - musi stanowić wzorniczo kolekcję z fotelem obrotowym FO1 (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 7 szt.

Wymagane wymiary:

- Wysokość krzesła 825 mm

- Szerokość krzesła 650 mm

- Głębokość krzesła 650 mm

- Głębokość siedziska 505 mm

- Wysokość siedziska 470 mm

- Szerokość siedziska 420 mm

Krzesło powinno posiadać:

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o grubości minimum 11 mm.

- Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy.

- Przód siedziska jest wyraźnie zaokrąglony w dół.

- Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko.

- Oparcie jest najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków.

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.

- Siedzisko i oparcie powinno być wykonane na bazie pianki wtryskowej o cechach trudnopalnych.

- Oparcie i siedzisko posiada wyraźne  krawędzie boczne określające grubość tych elementów.

- Siedzisko o grubości 60 mm.

- Oparcie o grubości 50 mm.

- Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny , a linie szycia podkreślone są grubszą nicią ( stebnówka).

- Chromowana kolumna na której osadzone jest krzesło posiada mechanizm pamięci obrotu , bez możliwości regulowania wysokości krzesła .

- Podstawa to czteroramienny krzyżak z chromowanej płaskiej blachy. Nie dopuszcza się podstawy pięcioramiennej.

- Długość całkowita dwóch przeciwległych ramion krzyżaka wynosi 700 mm.

Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

- Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych.

- Gramatura : 310g/m2.

- Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat .

- Pilling : 5 (w skali 1-5).

- Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 , UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1.

- Odporność na światło : 6.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć przed dostawą:

- Wyniki badań krzesła na zgodność z normami PN- EN 1728:2012 ,PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1022:2007 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć przed dostawą:

- Przed dostawą należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu krzeseł z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii oraz zastosowaniem materiałów spełniających powyższe parametry materiału na siedzisku oraz siatki na oparciu.

KO1 - Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym. (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 20 szt.

- Szerokość 700 mm

- Głębokość 740 mm

- Wysokość 970-1145 mm

- Szerokość oparcia 470 mm

- Wysokość oparcia 540 mm

- Szerokość siedziska 470 mm

- Głębokość siedziska 480 mm

- Wysokość siedziska 440-555 mm

- Wysokość podłokietników nad siedziskiem 185-235 mm

Krzesło powinno posiadać:

- Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną.

- Oparcie oraz siedzisko powinno posiadać osłonę wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym.

- Szkielet siedziska i oparcia powinien być wykonany z polipropylenu.

- Pianka o cechach trudnopalnych.

- Pianka na oparciu o grubości 25mm, gęstości 40kg/m3, oraz sztywności 6kPa.

- Pianka na siedzisku o grubości 50mm, gęstości 40kg/m3, oraz sztywności 6kPa.

- Łącznik oparcia z mechanizmem powinien być wykonany z metalu oraz zakryty z każdej strony osłoną z tworzywa sztucznego.

- Podłokietniki plastikowe powinny być wykonane z nylony i polipropylenu. Zakres regulacji wysokości: 50mm, blokada położenia w 6 pozycjach. Długość nakładki: 258mm, szerokość: 89mm.

- Nie dopuszcza się podłokietników wykonanych na bazie stalowych wsporników.

- Podstawa pięcioramienna plastikowa nylon czarny o ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej krawędzi.

- Oparcie i siedzisko o kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami.

- Tapicerka oparcia powinna być wykonana jest z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.

- Tapicerka siedziska powinna być wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.

- w 1/3 tyłu siedziska znajduje się wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu tkaniny oraz poprawiający komfort użytkownika.

- Oparcie z regulacją wysokości za pomocą przycisku w dolnej części oparcia. Nie dopuszcza się regulacji wysokości oparcia bez przycisku.

- Mechanizm Synchro z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynna regulacja siły odchylania oparcia i regulacja wysokości siedziska góra-dół oraz regulacją głębokości siedziska.

Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

- Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych.

- Gramatura : 310g/m2.

- Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat..

- Pilling : 5 (w skali 1-5).

- Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1.

- Odporność na światło : 6.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć przed dostawą:

- Wyniki badań krzesła na zgodność z normami PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 15373:2010 , PN-EN 12520:2010   w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć przed dostawą:

- Przed dostawą należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu krzeseł z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii oraz zastosowaniem materiałów spełniających powyższe parametry materiału na siedzisku oraz siatki na oparciu.

KG1 – krzesło gościnne na nogach (kolorystyka mebli do uzgodnienia po wyborze oferty z Zamawiającym) 70 szt.

Krzesło powinno posiadać:

- Funkcja sztaplowania minimum 4 sztuki.

- Podłokietniki plastikowe w kolorze czarnym o szerokości minimum 55 mm, podłokietnik w tylnej części licują się z oparciem, przednia część licuje się z przednią nogą.

- Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy.

- Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 115 mm w najszerszym miejscu

- Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach.

- Oparcie perforowane drobnymi, kwadratowymi otworami , których wymiar od środka zmniejsza się w kierunku zewnętrznym.

- Siedzisko tapicerowane ciętą pianką o właściwościach trudnopalnych i tkaniną .

- Poduszka siedziska posiada zaokrąglone boki bez wyraźnych  krawędzi bocznych.

- Siedzisko tapicerowane jednym kawałkiem tkaniny i wykończone od spodu plastikowym  panelem maskującym.

- Siedzisko o całkowitej grubości minimum 35 mm.

- Stelaż  4 nożny wykonany z chromowanej rury.

- Miejsca spawania  rur niewidoczne w żadnym miejscu ukryte są pod plastikowymi panelami.

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:

- Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat.

- Odporność na ścieranie kolorów.

- Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176, UNI 8457 i UNI 9174 CLASS 1.

- Odporność na światło : 6.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć przed dostawą:

- Wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1728:2012 , PN EN 16139:2013_07 , PN EN 1022 : 2007 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

- Certyfikat Producenta ISO 9001 oraz ISO 14001.

Wymagane atesty i dokumenty, które należy dostarczyć przed dostawą:

- Przed dostawą należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu krzeseł z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii oraz zastosowaniem materiałów spełniających powyższe parametry materiału na siedzisku oraz siatki na oparciu.

Wykaz ilościowy krzeseł tapicerowanych:

| Symbol | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| FO1 | fotel obrotowy z zagłówkiem, mechanizm synchro samoważącym, wysuw siedziska, baza chrom, podłokietniki z regulacją | 7 |
| KG2 | krzesło gościnne na płozie chrom, materiał grupa 1 | 21 |
| FG1 | krzesło gościnne na stelażu chrom | 7 |
| KO1 | krzesło obrotowe, mechanizm synchro, wysuw siedziska, baza czarna, podłokietniki z regulacją, materiał grupa 1 | 20 |
| KG1 | krzesło gościnne na nogach siedzisko tapicerowane | 70 |