Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na muzeum Ratusza segment A instalacja wod.kan.

|  |  | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Instalacja wodociągowa - parter |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 4 106-6 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 50 mm | m | 2,000 |  |  |
| 2 | KNNR 4 521-6 Zawór odcianający do wody fi 50 | szt | 3,000 |  |  |
| 3 | KNNR 4 521-6 Zawór antyskażeniowy do wody fi 50 | szt | 1,000 |  |  |
| 4 | KNNR 4 526-6 Filtr siatkowy do wody fi 50 | szt | 1,000 |  |  |
| 5 | KNNR 4 140-5 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy 40 mm ( z łącznikami) | kpl | 1,000 |  |  |
| 6 | KNNR 4 112-1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 16 mm | m | 50,000 |  |  |
| 7 | KNNR 4 112-1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 19,000 |  |  |
| 8 | KNNR 4 112-2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25 mm | m | 4,000 |  |  |
| 9 | KNNR 4 112-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32 mm | m | 13,000 |  |  |
| 10 | KNNR 4 112-4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 6,000 |  |  |
| 11 | KNNR 4 112-5 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 50 mm | m | 34,000 |  |  |
| 12 | KNNR 4 112-6 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 63 mm | m | 8,000 |  |  |
| 13 | KNR 2-15 112-6 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 50 | szt | 1,000 |  |  |

| 14 | KNR 2-15 112-5 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 40 | szt | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | KNR 2-15 112-4 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 32 | szt | 2,000 |  |  |
| 16 | KNR 2-15 112-3 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 25 | szt | 1,000 |  |  |
| 17 | KNNR 4 115-1 Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej fi 15 | szt | 15,000 |  |  |
| 18 | KNNR 4 115-6 Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego fi 50 | szt | 2,000 |  |  |
| 19 | KNNR 4 115-5 Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego fi 40 | szt | 1,000 |  |  |
| 20 | KNNR 4 115-4 Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego fi 32 | szt | 2,000 |  |  |
| 21 | KNNR 4 115-3 Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego fi 25 | szt | 1,000 |  |  |
| 22 | KNR 2-15 120-3 Drzwiczki stalowe do zaworów | szt | 4,000 |  |  |
| 23 | KNNR 4 224-2 Studzienka do armatury fi 500 | szt | 1,000 |  |  |
| 24 | KNNR 4 127-4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 63 mm, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 130,000 |  |  |
| 25 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 130,000 |  |  |
| 26 | KNR 4-01 339-1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły | m | 27,000 |  |  |
| 27 | KNR 4-01 326-1 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 27,000 |  |  |
| 28 | KNR 0-34 IGM 104-5 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 63 mm | m | 8,000 |  |  |
| 29 | KNR 0-34 IGM 104-5 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm | m | 34,000 |  |  |
| 30 | KNR 0-34 IGM 104-4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm | m | 6,000 |  |  |
| 31 | KNR 0-34 IGM 104-4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm | m | 12,000 |  |  |
| 32 | KNR 0-34 IGM 104-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 25 mm | m | 4,000 |  |  |
| 33 | KNR 0-34 IGM 104-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 20 mm | m | 19,000 |  |  |
| 34 | KNR 0-34 IGM 104-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 16 mm | m | 50,000 |  |  |
| 35 | KNR 2-15 121-2 Elektryczny podgrzewacz do wody V=5,0 dm3 | kpl | 1,000 |  |  |
| 36 | KNR 2-15 121-2 Elektryczny podgrzewacz do wody V=10,0dm3 | kpl | 1,000 |  |  |

| 37 | KNR 2-15 112-1 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 15 | szt | 2,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | KNR 2-15 112-1 Zawór zwrotny gwintowany fi 15 | szt | 4,000 |  |  |
| 39 | KNNR 4 115-1 Dodatek za podejście PP do zaworu przeltowego fi 15 | szt | 4,000 |  |  |
| 40 | KNR 2-15 114-1 Zawór czerpalny mosiężny ze złączką do weża fi 15 | szt | 1,000 |  |  |
| 41 | KNR 2-15 115-2 Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 4,000 |  |  |
| 42 | KNR 2-15 115-2 Bateria zmywakowa fi 15 | szt | 1,000 |  |  |
| 43 | KNR 2-15 112-1 Zawór do armatury z filtrem fi 15 | szt | 10,000 |  |  |
| 44 | 1-1 Demontaż istniejących elementów instalacji | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem element 1.1: Instalacja wodociągowa - parter |  |
| 1.2 | Instalacja wodociągowa - I piętro |  |  |  |  |
| 45 | KNNR 4 112-1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 16 mm | m | 36,000 |  |  |
| 46 | KNNR 4 112-1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 12,000 |  |  |
| 47 | KNNR 4 112-2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25 mm | m | 16,000 |  |  |
| 48 | KNNR 4 112-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32 mm | m | 2,000 |  |  |
| 49 | KNR 2-15 112-4 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 32 | szt | 1,000 |  |  |
| 50 | KNR 2-15 112-3 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 25 | szt | 1,000 |  |  |
| 51 | KNR 2-15 112-2 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 20 mm | szt | 1,000 |  |  |
| 52 | KNNR 4 115-1 Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej fi 15 | szt | 24,000 |  |  |
| 53 | KNNR 4 115-4 Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego fi 32 | szt | 1,000 |  |  |
| 54 | KNNR 4 115-3 Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego fi 25 | szt | 1,000 |  |  |
| 55 | KNNR 4 115-1 Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego fi 20 | szt | 1,000 |  |  |
| 56 | KNR 2-15 120-3 Drzwiczki stalowe do zaworów | szt | 3,000 |  |  |
| 57 | KNNR 4 127-4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 63 mm, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 66,000 |  |  |

| 58 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 66,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | KNR 4-01 339-1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły | m | 34,000 |  |  |
| 60 | KNR 4-01 326-1 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 34,000 |  |  |
| 61 | KNR 0-34 IGM 104-4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm | m | 2,000 |  |  |
| 62 | KNR 0-34 IGM 104-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 25 mm | m | 16,000 |  |  |
| 63 | KNR 0-34 IGM 104-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 20 mm | m | 12,000 |  |  |
| 64 | KNR 0-34 IGM 104-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 16 mm | m | 36,000 |  |  |
| 65 | KNR 2-15 121-2 Elektryczny podgrzewacz do wody V=5,0 dm3 | kpl | 2,000 |  |  |
| 66 | KNR 2-15 121-2 Elektryczny podgrzewacz do wody V=10,0dm3 | kpl | 2,000 |  |  |
| 67 | KNR 2-15 112-1 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 15 | szt | 8,000 |  |  |
| 68 | KNR 2-15 112-1 Zawór zwrotny gwintowany fi 15 | szt | 4,000 |  |  |
| 69 | KNNR 4 115-1 Dodatek za podejście PP do zaworu przeltowego fi 15 | szt | 8,000 |  |  |
| 70 | KNR 2-15 114-1 Zawór czerpalny mosiężny ze złączką do weża fi 15 | szt | 1,000 |  |  |
| 71 | KNR 2-15 115-2 Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 7,000 |  |  |
| 72 | KNR 2-15 115-2 Bateria zmywakowa fi 15 | szt | 2,000 |  |  |
| 73 | KNR 2-15 112-1 Zawór do armatury z filtrem fi 15 | szt | 18,000 |  |  |
| 74 | KNNR 4 137-8 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1,000 |  |  |
| 75 | 1-1 Demontaż istniejących elementów instalacji | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem element 1.2: Instalacja wodociągowa - I piętro |  |
| 1.3 | Instalacja wodociągowa - II piętro |  |  |  |  |
| 76 | KNNR 4 112-1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 16 mm | m | 32,000 |  |  |
| 77 | KNNR 4 112-1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 10,000 |  |  |
| 78 | KNNR 4 112-2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25 mm | m | 12,000 |  |  |

| 79 | KNR 2-15 112-3 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 25 | szt | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | KNR 2-15 112-2 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 20 mm | szt | 2,000 |  |  |
| 81 | KNNR 4 115-1 Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej fi 15 | szt | 24,000 |  |  |
| 82 | KNNR 4 115-3 Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego fi 25 | szt | 1,000 |  |  |
| 83 | KNNR 4 115-1 Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego fi 20 | szt | 2,000 |  |  |
| 84 | KNR 2-15 120-3 Drzwiczki stalowe do zaworów | szt | 3,000 |  |  |
| 85 | KNNR 4 127-4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 63 mm, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 54,000 |  |  |
| 86 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 54,000 |  |  |
| 87 | KNR 4-01 339-1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły | m | 28,000 |  |  |
| 88 | KNR 4-01 326-1 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 28,000 |  |  |
| 89 | KNR 0-34 IGM 104-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 25 mm | m | 12,000 |  |  |
| 90 | KNR 0-34 IGM 104-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 20 mm | m | 10,000 |  |  |
| 91 | KNR 0-34 IGM 104-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 16 mm | m | 32,000 |  |  |
| 92 | KNR 2-15 121-2 Elektryczny podgrzewacz do wody V=5,0 dm3 | kpl | 3,000 |  |  |
| 93 | KNR 2-15 121-2 Elektryczny podgrzewacz do wody V=10,0dm3 | kpl | 1,000 |  |  |
| 94 | KNR 2-15 112-1 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 15 | szt | 8,000 |  |  |
| 95 | KNR 2-15 112-1 Zawór zwrotny gwintowany fi 15 | szt | 4,000 |  |  |
| 96 | KNNR 4 115-1 Dodatek za podejście PP do zaworu przeltowego fi 15 | szt | 8,000 |  |  |
| 97 | KNR 2-15 114-1 Zawór czerpalny mosiężny ze złączką do weża fi 15 | szt | 1,000 |  |  |
| 98 | KNR 2-15 115-2 Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 5,000 |  |  |
| 99 | KNR 2-15 115-2 Bateria zmywakowa fi 15 | szt | 2,000 |  |  |
| 100 | KNR 2-15 112-1 Zawór do armatury z filtrem fi 15 | szt | 14,000 |  |  |
| 101 | 1-1 Demontaż istniejących elementów instalacji | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem element 1.3: Instalacja wodociągowa - II piętro |  |
| 1.4 | Instalacja wodociągowa - poddasze |  |  |  |  |

| 104 | KNNR 4 112-2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25 mm | m | 11,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | KNR 2-15 112-3 Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 25 | szt | 2,000 |  |  |
| 107 | KNNR 4 115-3 Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego fi 25 | szt | 2,000 |  |  |
| 108 | KNR 2-15 120-3 Drzwiczki stalowe do zaworów | szt | 2,000 |  |  |
| 109 | KNNR 4 127-4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 63 mm, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 11,000 |  |  |
| 110 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 11,000 |  |  |
| 113 | KNR 0-34 IGM 104-3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 25 mm | m | 11,000 |  |  |
| Razem element 1.4: Instalacja wodociągowa - poddasze |  |
| Razem rozdział 1: Instalacja wodociągowa |  |
| 2 | Instalacja hydrantowa |  |  |  |  |
| 2.1 | Instalacja hydrantowa - parter |  |  |  |  |
| 126 | KNNR 4 107-5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy nominalnej 50 mm | m | 24,000 |  |  |
| 127 | KNNR 4 107-3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy nominalnej 32 mm | m | 12,000 |  |  |
| 128 | KNNR 4 521-6 Zawór odcinający kołnierzowy fi 50 | szt | 1,000 |  |  |
| 129 | KNR 7-08 205-3 Zawór pierwszeństwa kołnierzowy fi 50 dla instalacji hydrantowej montowany na instalacji bytowej | układ | 1,000 |  |  |
| 130 | KNNR 4 142-2 Szafka hydrantowa wnękowa z wyposażeniem | kpl | 3,000 |  |  |
| 131 | KNNR 4 138-3 Zawory hydrantowe montowane we wnęce o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 3,000 |  |  |
| 132 | KNNR 4 115-4 Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu fi 25 | szt | 3,000 |  |  |
| 133 | KNNR 4 126-4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych | m | 36,000 |  |  |
| 134 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 36,000 |  |  |
| 135 | KNR 4-01 339-1 Wykucie bruzd z wykonaniem przejść przez przegrody | m | 36,000 |  |  |
| 136 | KNR 4-01 326-1 ZAmurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 36,000 |  |  |
| 137 | KNR 0-34 IGM 104-4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm | m | 24,000 |  |  |

| 138 | KNR 0-34 IGM 104-4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm | m | 12,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem element 2.1: Instalacja hydrantowa - parter |  |
| 2.2 | Instalacja hydrantowa - I piętro |  |  |  |  |
| 139 | KNNR 4 107-5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy nominalnej 50 mm | m | 4,000 |  |  |
| 140 | KNNR 4 107-3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy nominalnej 32 mm | m | 8,000 |  |  |
| 141 | KNNR 4 142-2 Szafka hydrantowa wnękowa z wyposażeniem | kpl | 2,000 |  |  |
| 142 | KNNR 4 138-3 Zawory hydrantowe montowane we wnęce o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 2,000 |  |  |
| 143 | KNNR 4 115-4 Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu fi 25 | szt | 2,000 |  |  |
| 144 | KNNR 4 126-4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych | m | 12,000 |  |  |
| 145 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 12,000 |  |  |
| 146 | KNR 4-01 339-1 Wykucie bruzd z wykonaniem przejść przez przegrody | m | 12,000 |  |  |
| 147 | KNR 4-01 326-1 ZAmurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 12,000 |  |  |
| 148 | KNR 0-34 IGM 104-4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm | m | 4,000 |  |  |
| 149 | KNR 0-34 IGM 104-4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm | m | 8,000 |  |  |
| Razem element 2.2: Instalacja hydrantowa - I piętro |  |
| 2.3 | Instalacja hydrantowa - II piętro |  |  |  |  |
| 150 | KNNR 4 107-5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy nominalnej 50 mm | m | 4,000 |  |  |
| 151 | KNNR 4 107-3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy nominalnej 32 mm | m | 8,000 |  |  |
| 152 | KNNR 4 142-2 Szafka hydrantowa wnękowa z wyposażeniem | kpl | 2,000 |  |  |
| 153 | KNNR 4 138-3 Zawory hydrantowe montowane we wnęce o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 2,000 |  |  |
| 154 | KNNR 4 115-4 Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu fi 25 | szt | 2,000 |  |  |

| 155 | KNNR 4 126-4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych | m | 12,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 12,000 |  |  |
| 157 | KNR 4-01 339-1 Wykucie bruzd z wykonaniem przejść przez przegrody | m | 12,000 |  |  |
| 158 | KNR 4-01 326-1 ZAmurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 12,000 |  |  |
| 159 | KNR 0-34 IGM 104-4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm | m | 4,000 |  |  |
| 160 | KNR 0-34 IGM 104-4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm | m | 8,000 |  |  |
| Razem element 2.3: Instalacja hydrantowa - II piętro |  |
| 2.4 | Instalacja hydrantowa - poddasze |  |  |  |  |
| 161 | KNNR 4 107-5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy nominalnej 50 mm | m | 2,000 |  |  |
| 162 | KNNR 4 107-3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, o średnicy nominalnej 32 mm | m | 8,000 |  |  |
| 163 | KNNR 4 142-2 Szafka hydrantowa wnękowa z wyposażeniem | kpl | 2,000 |  |  |
| 164 | KNNR 4 138-3 Zawory hydrantowe montowane we wnęce o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 2,000 |  |  |
| 165 | KNNR 4 115-4 Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu fi 25 | szt | 2,000 |  |  |
| 166 | KNNR 4 126-4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych | m | 10,000 |  |  |
| 167 | KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 10,000 |  |  |
| 168 | KNR 4-01 339-1 Wykucie bruzd z wykonaniem przejść przez przegrody | m | 10,000 |  |  |
| 169 | KNR 4-01 326-1 ZAmurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 10,000 |  |  |
| 170 | KNR 0-34 IGM 104-4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm | m | 2,000 |  |  |
| 171 | KNR 0-34 IGM 104-4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E), średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm | m | 8,000 |  |  |
| Razem element 2.4: Instalacja hydrantowa - poddasze |  |
| Razem rozdział 2: Instalacja hydrantowa |  |
| 3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |
| 3.1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin - parter i piony |  |  |  |  |

| 172 | KNNR 4 203-1 Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynku o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | m | 8,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | KNNR 4 203-3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynku o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | m | 21,000 |  |  |
| 174 | KNNR 4 203-4 Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynku o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych | m | 49,000 |  |  |
| 175 | KNNR 4 208-1 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | m | 10,000 |  |  |
| 176 | KNNR 4 208-3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | m | 168,000 |  |  |
| 177 | KNNR 4 211-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm na uszczelkę | szt | 9,000 |  |  |
| 178 | KNNR 4 211-3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm na uszczelkę | szt | 3,000 |  |  |
| 179 | KNNR 4 112-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32 mm | m | 15,000 |  |  |
| 180 | KNNR 4 112-2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25 mm | m | 24,000 |  |  |
| 181 | KNNR 4 112-1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 19,000 |  |  |
| 182 | KNNR 4 116-3 Dodatek za podejście odpływowe do fi 32 | szt | 10,000 |  |  |
| 183 | KNNR 4 213-5 Rura wywiewna z PCV na uszczelkę o średnicy 110/160 mm | szt | 9,000 |  |  |
| 184 | KNNR 4 213-4 zawór napowietrzajacy fi 110 | szt | 1,000 |  |  |
| 185 | KNNR 4 218-1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm | szt | 3,000 |  |  |
| 186 | KNNR 4 218-2 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm | szt | 1,000 |  |  |
| 187 | KNNR 4 222-2 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | szt | 10,000 |  |  |
| 188 | KNNR 4 229-5 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem | szt | 1,000 |  |  |
| 189 | KNNR 4 230-2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztuczneego | kpl | 4,000 |  |  |
| 190 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 101-1 Elementy Geberit Kombifix montowane na ścianie, do miski ustępowej | kpl | 3,000 |  |  |
| 191 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 104-1 Ustęp wiszący | kpl | 3,000 |  |  |

| 192 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 105-1 Przycisk do spłuczek podtynkowych | szt | 3,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | KNNR 4 234-2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | kpl | 1,000 |  |  |
| 194 | KNNR 4 230-5 Postument porcelanowy do umywalek | kpl | 4,000 |  |  |
| 195 | KNNR 4 1411-1 Podłoże pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.10 cm | m3 | 8,400 |  |  |
| 196 | KNR 4-01 339-3 Wykucie bruzd z wykonaniem przejść przez przegrody | m | 160,000 |  |  |
| 197 | KNR 4-01 326-1 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 160,000 |  |  |
| 198 | KNNR 3 101-3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione, o szer.do 1.5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu głęb.do 1.5 m, w gruncie suchym kat.III | m3 | 27,675 |  |  |
| 199 | KNNR 1 307-2 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 12,893 |  |  |
| 200 | KNNR 1 318-1 Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-III | m3 | 40,568 |  |  |
| 201 | 1-5 Demontaż istniejących elementów instalacji | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem element 3.1: Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin - parter i piony |  |
| 3.2 | Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin - I piętro |  |  |  |  |
| 202 | KNNR 4 208-1 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | m | 22,000 |  |  |
| 203 | KNNR 4 208-3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | m | 5,000 |  |  |
| 204 | KNNR 4 211-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm na uszczelkę | szt | 14,000 |  |  |
| 205 | KNNR 4 211-3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm na uszczelkę | szt | 4,000 |  |  |
| 206 | KNNR 4 112-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32 mm | m | 16,000 |  |  |
| 207 | KNNR 4 112-2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25 mm | m | 27,000 |  |  |
| 208 | KNNR 4 112-1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 21,000 |  |  |
| 209 | KNNR 4 116-3 Dodatek za podejście odpływowe do fi 32 | szt | 11,000 |  |  |
| 210 | KNNR 4 213-4 zawór napowietrzajacy fi 50 | szt | 1,000 |  |  |

| 211 | KNNR 4 218-1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm | szt | 3,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | KNNR 4 218-2 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm | szt | 2,000 |  |  |
| 213 | KNNR 4 229-5 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem | szt | 2,000 |  |  |
| 214 | KNNR 4 230-2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztuczneego | kpl | 7,000 |  |  |
| 215 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 101-1 Elementy Geberit Kombifix montowane na ścianie, do miski ustępowej | kpl | 4,000 |  |  |
| 216 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 104-1 Ustęp wiszący | kpl | 4,000 |  |  |
| 217 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 105-1 Przycisk do spłuczek podtynkowych | szt | 4,000 |  |  |
| 218 | KNNR 4 234-2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | kpl | 1,000 |  |  |
| 219 | KNNR 4 230-5 Postument porcelanowy do umywalek | kpl | 7,000 |  |  |
| 220 | KNR 0-35 IGM 123-1 Montaż natryskowych narożnych kabin do kąpieli kwatratowych z szybami ze szkła hartowanego | kpl | 1,000 |  |  |
| 221 | KNNR 4 218-2 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm | szt | 1,000 |  |  |
| 222 | KNR 4-01 339-3 Wykucie bruzd z wykonaniem przejść przez przegrody | m | 27,000 |  |  |
| 223 | KNR 4-01 326-1 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 27,000 |  |  |
| 224 | 1-5 Demontaż istniejących elementów instalacji | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem element 3.2: Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin - I piętro |  |
| 3.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin - II piętro |  |  |  |  |
| 225 | KNNR 4 208-1 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | m | 19,000 |  |  |
| 226 | KNNR 4 208-3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | m | 6,000 |  |  |
| 227 | KNNR 4 211-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm na uszczelkę | szt | 13,000 |  |  |
| 228 | KNNR 4 211-3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm na uszczelkę | szt | 3,000 |  |  |
| 229 | KNNR 4 112-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32 mm | m | 18,000 |  |  |
| 230 | KNNR 4 112-2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25 mm | m | 29,000 |  |  |

| 231 | KNNR 4 112-1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 23,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | KNNR 4 116-3 Dodatek za podejście odpływowe do fi 32 | szt | 12,000 |  |  |
| 233 | KNNR 4 213-4 zawór napowietrzajacy fi 50 | szt | 1,000 |  |  |
| 234 | KNNR 4 218-1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm | szt | 5,000 |  |  |
| 235 | KNNR 4 218-2 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm | szt | 2,000 |  |  |
| 236 | KNNR 4 229-5 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem | szt | 1,000 |  |  |
| 237 | KNNR 4 229-4 Zlew gospodarczy | szt | 1,000 |  |  |
| 238 | KNNR 4 230-2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztuczneego | kpl | 5,000 |  |  |
| 239 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 101-1 Elementy Geberit Kombifix montowane na ścianie, do miski ustępowej | kpl | 3,000 |  |  |
| 240 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 104-1 Ustęp wiszący | kpl | 3,000 |  |  |
| 241 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 105-1 Przycisk do spłuczek podtynkowych | szt | 3,000 |  |  |
| 242 | KNNR 4 234-2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | kpl | 1,000 |  |  |
| 243 | KNNR 4 230-5 Postument porcelanowy do umywalek | kpl | 5,000 |  |  |
| 244 | KNR 4-01 339-3 Wykucie bruzd z wykonaniem przejść przez przegrody | m | 25,000 |  |  |
| 245 | KNR 4-01 326-1 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 25,000 |  |  |
| 246 | 1-5 Demontaż istniejących elementów instalacji | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem element 3.3: Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin - II piętro |  |
| 3.4 | Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin - poddasze |  |  |  |  |
| 248 | KNNR 4 208-3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | m | 8,000 |  |  |
| Razem element 3.4: Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin - poddasze |  |
| Razem rozdział 3: Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |
| Razem kosztorys: Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na muzeum Ratusza segment A instalacja wod.kan. |  |