| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | BUDYNEK ŁĄCZNIK (Nr 2) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 4-04 0509-0300 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład | m2 | 315,000 |  |  |  |
| 1.2 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy rynnach. Blacha szer. 0,15m i dł. 24,2m | m2 | 8,470 |  |  |  |
| 1.3 | KNR 4-04 0506-0400 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy szer. 0,35m i dł. 24,2m | m2 | 8,470 |  |  |  |
| 1.4 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy na ścianie attyki. Blacha szer. 0,4m i dł. 13,0m | m2 | 5,200 |  |  |  |
| 1.5 | KNR-W 4-01 0545-0400 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rynien o śred. 150mm) | m | 24,200 |  |  |  |
| 1.6 | KNR-W 4-01 0545-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rur spustowych o śred. 100mm) | m | 35,200 |  |  |  |
| 1.7 | KNR-W 4-01 0545-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu rury spustowej o śred. 120 mm | m | 6,800 |  |  |  |
| 1.8 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy blokach wentylacyjnych. Blacha szer. 0,3m i dł. 20,0m | m2 | 6,000 |  |  |  |
| 1.9 | KSNR 3 0405-0200 | Uzupełnienie konstrukcji betonowych, betonem marki B 15 i wyższym. Analogia do wyrównania podłoża warstwą betonu gr. 0,06m na powierzchni 20,0m2 | m3 | 1,200 |  |  |  |
| 1.10 | KNR 4-01 0735-0401 | Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III cementowo- wapiennych /wapno sucho gaszone/ na kominach ponad dachem płaskim. Analogia do uzupełnienia tynków na blokach wentylacyjnych | m2 | 4,000 |  |  |  |
| 1.11 | KNR-W 2-02 0612-0100 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego. Analogia do ocieplenia dachu płytami twardymi z wełny miner. gr. 12 cm | m2 | 315,000 |  |  |  |
| 1.12 | KNR-W 2-02 0514-0201 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Analogia do zamontowania blachy na ścianie attyki. Wym. blachy szer. 0,55 m x 13,0 m | m2 | 7,150 |  |  |  |
| 1.13 | KNR-W 2-02 0514-0100 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. Analogia do obróbek blacharskich przy rynnach. Blacha szer. 0,2m i dł. 24,2m | m2 | 4,840 |  |  |  |
| 1.14 | KNR 2-02 0506-0200 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Analogia do wykonania obróbki blacharskiej z pasa szer. 0,35 m i dł. 24,2 m | m2 | 8,470 |  |  |  |
| 1.15 | KNR 2-02 0508-0400 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, półokrągłe o średnicy 15cm. | m | 24,200 |  |  |  |
| 1.16 | KNR 2-02 0510-0200 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, okrągłe o śred. 10cm. | m | 35,200 |  |  |  |
| 1.17 | KNR 2-02 0510-0300 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, okrągłe o średnicy 12cm. Analogia do montażu rury spustowej żeliwnej o śred. 120 mm | m | 6,800 |  |  |  |
| 1.18 | KNR-W 2-02 0514-0200 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Analogia do wykonania obróbki blacharskiej przy blokach wentylacyjnych. Blacha szer. 0,3 m i dł. 21,0 m | m2 | 6,300 |  |  |  |
| 1.19 | KNR-I 0-22 0527-0100 | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym. Analogia do montażu papy na płytach twardych z wełny mineralnej | m2 | 315,000 |  |  |  |
| 1.20 | KNR-I 0-19 0929-1101 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 1,8 m x 2,2 m - 2 sztuk | m2 | 7,920 |  |  |  |
| 1.21 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 1,1 m x 0,85 m - 8 sztuk | m2 | 7,480 |  |  |  |
| 1.22 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi PVC o wym. 2,65 m x 2,55 m - 1 sztuka | m2 | 6,757 |  |  |  |
| 1.23 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi PVC o wym. 2,35m x 2,2 m – 1 sztuka | m2 | 5,288 |  |  |  |
| 1.24 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi PVC o wym. 1,05m x 2,25m - 1 sztuka | m2 | 2,363 |  |  |  |
| 1.25 | KNR 4-04 0305-0200 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty stropowej do 15cm. Rozebranie płyty żelbet. gr. 0,14m nad drzwiami wejściowymi. Wym. płyty 3,0m x 1,2m | m3 | 0,504 |  |  |  |
| 1.26 | KNR-W 4-01 0353-1100 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych. Analogia do demontażu podokienników z blachy ocynkowanej o wym. 0,2m x 1,8m – 2 sztuki | m | 0,720 |  |  |  |
| 1.27 | KNR-W 4-01 0323-0200 | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5. Analogia do montażu zew. podokienników z blachy ocynk. o wym. 0,35 m x 1,8 m - 2 sztuki | szt. | 1,260 |  |  |  |
| 1.28 | KNR-W 4-01 0353-1100 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych. Analogia do demontażu podokienników z blachy ocynkowanej o wym. 0,2m x 1,1m - 2 sztuki | m | 0,440 |  |  |  |
| 1.29 | KNR-W 4-01 0323-0100 | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5. Analogia do montażu zew. podokienników z blachy ocynk. o wym. 0,35 m x 1,1 m - 2 sztuki | szt. | 0,770 |  |  |  |
| 1.30 | KNR-I 0-17 2610-0200 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT35 | m2 | 370,000 |  |  |  |
| 1.31 | KNR-I 0-17 2610-0801 | Docieplanie ościeży z cegły szer. do 30cm płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki CT35. Analogia do docieplenia ościeży szer. 25cm styropianem gr. 3cm | m2 | 43,500 |  |  |  |
| 1.32 | KNNR 2 1405-0401 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową zawierającą kwarc | m2 | 413,500 |  |  |  |
| 1.33 | KNR-I 0-17 2610-0202 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT68. Analogia do ocieplenia cokołu | m2 | 58,000 |  |  |  |
| 1.34 | KNR 4-01 0101-0300 | Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych | m2 | 11,600 |  |  |  |
| 1.35 | KNKRB 1 0206-0200 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,głębokość wykopów do 3,00m. Kategoria gruntu III-IV. Analogia do wykopu przy budynku szer. 0,6m i dł. 46,0m | m3 | 27,600 |  |  |  |
| 1.36 | KNR 4-01 0106-0300 | Zasypanie wykopów wewnątrz ziemią z ukopów. Analogia do wykopu szer. 0,6 m dł. 46,0 m i głębokości 0,6 m | m3 | 16,560 |  |  |  |
| 1.37 | KNR 2-31 0502-0100 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 11,600 |  |  |  |
| 1.38 | KNR 2-31 0501-0400 | Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 13,000 |  |  |  |
| 1.39 | KSNR 7 0506-0100 | Daszki nad drzwiami, aluminiowe /B.I.7/96/. Analogia do półokrągłych daszków z poliwęglanu - 2 sztuki. | m2 | 7,000 |  |  |  |
| 1.40 | KNNR 2 1504-0100 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m | m2 | 370,000 |  |  |  |
| 1.41 | KNNR 2 1505-0100 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 370,000 |  |  |  |
| 1.42 | KNR 4-04 1101-0300 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | m3 | 1,900 |  |  |  |
| 1.43 | KNR 4-04 1101-0600 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transp. ponad 1km samochodem dostaw. Krotność=8 | m3 | 1,900 |  |  |  |
| 2 |  | BUDYNKI WARSZTATÓW (Nr 3) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 4-04 0509-0300 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład | m2 | 199,000 |  |  |  |
| 2.2 | KNR-W 4-01 0545-0400 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rynien o śred. 150mm) | m | 124,000 |  |  |  |
| 2.3 | KNR-W 4-01 0545-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rur spustowych o śred. 100mm) | m | 67,500 |  |  |  |
| 2.4 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy rynnach. Blacha szer. 0,2m i dł. 28,0m | m2 | 5,600 |  |  |  |
| 2.5 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy na ścianie attyki. Blacha szer. 0,35m i dł. 20,0m | m2 | 4,000 |  |  |  |
| 2.6 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy kominach. Blacha szer. 0,25m i dł. 3,2m | m2 | 0,800 |  |  |  |
| 2.7 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy ściance attyki. Blacha szer. 0,2m i dł. 23,0m | m2 | 4,600 |  |  |  |
| 2.8 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy ścianach. Blacha szer. 0,4m i dł. 21,0m | m2 | 8,400 |  |  |  |
| 2.9 | KNNR-W 3 0502-0200 | Uzupełnienie deskowania dachu z desek na styk, deski o grubości 25mm | m2 | 40,000 |  |  |  |
| 2.10 | KNNR-W 3 0504-0300 | Dwukrotna impregnacja desek i płyt preparatami solowymi | m2 | 199,000 |  |  |  |
| 2.11 | KNR-W 2-02 0514-0100 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. Analogia do obróbek blacharskich przy kominach. Blacha szer. 0,25m i dł. 3,2m | m2 | 0,800 |  |  |  |
| 2.12 | KNR 4-01 0735-0401 | Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III cementowo- wapiennych /wapno sucho gaszone/ na kominach ponad dachem płaskim. Analogia do uzupełnienia tynków na blokach kominów i ścianach | m2 | 15,000 |  |  |  |
| 2.13 | KNR-W 2-02 0514-0201 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Analogia do zamontowania blachy attyki. Wym. blachy szer. 0,45m x 49,0m | m2 | 22,050 |  |  |  |
| 2.14 | KNR-W 2-02 0514-0201 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Analogia do zamontowania blachy przy ścianie attyki. Wym. blachy szer. 0,20m x 23,0m | m2 | 4,600 |  |  |  |
| 2.15 | KNR 2-02 0508-0400 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, półokrągłe o średnicy 15cm. | m | 124,000 |  |  |  |
| 2.16 | KNR 2-02 0508-0300 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, półokrągłe o średnicy 12cm. | m | 15,000 |  |  |  |
| 2.17 | KNR 2-02 0510-0200 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, okrągłe o śred. 10cm. | m | 67,500 |  |  |  |
| 2.18 | KNR 2-02 0510-0100 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, okrągłe o średnicy 8cm. | m | 5,200 |  |  |  |
| 2.19 | KNNR-W 3 0504-0400 | Dwukrotna impregnacja bali i krawędziaków preparatami solowymi | m2 | 51,000 |  |  |  |
| 2.20 | KNR-I 0-22 0527-0100 | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym. Analogia do montażu papy na płytach twardych z wełny mineralnej | m2 | 199,000 |  |  |  |
| 2.21 | KNR-I 0-19 0929-0701 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5m2,obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 1,1 m x 1,75 m - 2 sztuki | m2 | 3,850 |  |  |  |
| 2.22 | KNR-W 2-02 1004-0200 | Okna zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni do 2,0m2. Analogia do montażu okien PCV o wym. 1,40m x 0,65m - 1 sztuka | m2 | 0,910 |  |  |  |
| 2.23 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2,obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 0,8m x 0,8m - 6 sztuk | m2 | 3,840 |  |  |  |
| 2.24 | KNR-I 0-19 0929-0800 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1,5m2,obsadzone na kotwach stalowych. Analogia do wymiany okien dwudzielnych 1,15x0,7m - 6 sztuk | m2 | 4,830 |  |  |  |
| 2.25 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2,obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 0,6m x 0,9m - 1 sztuka | m2 | 0,540 |  |  |  |
| 2.26 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi PVC o wym. 2,00m x 1,3m - 1 sztuka | m2 | 2,600 |  |  |  |
| 2.27 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi PVC o wym. 2,30 m x 1,2 m - 1 sztuka | m2 | 2,760 |  |  |  |
| 2.28 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi PVC o wym. 2,10m x 1,3m - 1 sztuka | m2 | 2,730 |  |  |  |
| 2.29 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi PVC o wym. 0,9 m x 2,0 m - 4 sztuki | m2 | 1,800 |  |  |  |
| 2.30 | KSNR 7 0506-0100 | Daszki nad drzwiami, aluminiowe /B.I.7/96/. Analogia do półokrągłych daszków z poliwęglanu - 2 sztuki. | m2 | 4,000 |  |  |  |
| 2.31 | KNR-I 19-01 1311-0501 | Malowanie dwukrotnie farbą ftalową krat i balustrad metalowych z prętów prostych | m2 | 11,420 |  |  |  |
| 2.32 | KNNR-W 3 0302-0200 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego 49x24x24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 3,040 |  |  |  |
| 2.33 | KNR-I 0-17 2610-0200 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT35 | m2 | 610,000 |  |  |  |
| 2.34 | KNR-I 0-17 2610-0801 | Docieplanie ościeży z cegły szer. do 30cm płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki CT36. Analogia do docieplenia ościeży szer. 25cm styropianem gr. 3cm | m2 | 23,250 |  |  |  |
| 2.35 | KNNR 2 1405-0401 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową zawierającą kwarc | m2 | 633,250 |  |  |  |
| 2.36 | KNR-I 0-17 2610-0202 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT68. Analogia do ocieplenia cokołu | m2 | 17,850 |  |  |  |
| 2.37 | KNR-W 4-01 0323-0100 | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5. Analogia do montażu zew. podokienników z blachy ocynk. o wym. 0,3 o łącznej dł. 39,3 | szt. | 16,000 |  |  |  |
| 2.38 | KNKRB 1 0206-0200 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,głębokość wykopów do 3,00m. Kategoria gruntu III-IV. Analogia do wykopu przy budynku szer. 0,6 m i dł. 46,0 m | m3 | 42,700 |  |  |  |
| 2.39 | KNR 4-01 0106-0300 | Zasypanie wykopów wewnątrz ziemią z ukopów. Analogia do wykopu szer. 0,8m dł. 60,5 m i głębokości 0,88 m | m3 | 42,700 |  |  |  |
| 2.40 | KNR 4-01 0101-0300 | Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych | m2 | 48,400 |  |  |  |
| 2.41 | KNR 2-31 0501-0400 | Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 48,400 |  |  |  |
| 2.42 | KSNR 7 0506-0100 | Daszki nad drzwiami, aluminiowe /B.I.7/96/. Analogia do półokrągłego daszku z poliwęglanu Krotność=1,5 | m2 | 7,000 |  |  |  |
| 2.43 | KNNR 2 1504-0100 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m | m2 | 700,000 |  |  |  |
| 2.44 | KNNR 2 1505-0100 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 700,000 |  |  |  |
| 2.45 | KNR 4-04 1101-0300 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | m3 | 2,100 |  |  |  |
| 2.46 | KNR 4-04 1101-0600 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transp. ponad 1km samochodem dostaw. Krotność=8 | m3 | 2,100 |  |  |  |
| 3 |  | BUDYNEK BIUROWY (Nr 4 - ADMINISTRACYJNY) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 4-04 0509-0300 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład | m2 | 155,000 |  |  |  |
| 3.2 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy kominach. Blacha szer. 0,25m i dł. 5,9m | m2 | 1,480 |  |  |  |
| 3.3 | KNR-W 4-01 0545-0400 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rynien o śred. 150mm) | m | 36,800 |  |  |  |
| 3.4 | KNR-W 4-01 0545-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rur spustowych o śred. 100mm) | m | 12,500 |  |  |  |
| 3.5 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy rynnach. Blacha szer. 0,2m i dł. 36,8m | m2 | 7,360 |  |  |  |
| 3.6 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy okapach ściany szczytowej. Blacha szer. 0,2m i dł. 15,2m | m2 | 3,040 |  |  |  |
| 3.7 | KNNR-W 3 0502-0200 | Uzupełnienie deskowania dachu z desek na styk, deski o grubości 25 mm | m2 | 20,000 |  |  |  |
| 3.8 | KNNR-W 3 0504-0300 | Dwukrotna impregnacja desek i płyt preparatami solowymi | m2 | 155,000 |  |  |  |
| 3.9 | KNR 4-01 0735-0401 | Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III cementowo- wapiennych /wapno sucho gaszone/ na kominach ponad dachem płaskim. Analogia do uzupełnienia tynków na blokach kominów | m2 | 4,000 |  |  |  |
| 3.10 | KNR-W 2-02 0514-0100 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. Analogia do obróbek blacharskich przy kominach. Blacha szer. 0,25m i dł. 5,9m | m2 | 1,480 |  |  |  |
| 3.11 | KNR-W 2-02 0514-0100 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. Analogia do obróbek blacharskich przy kominach. Blacha szer. 0,20m i dł. 36,8m | m2 | 7,360 |  |  |  |
| 3.12 | KNR-W 2-02 0514-0100 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. Analogia do obróbek blacharskich przy okapie ściany szczytowej. Blacha szer. 0,20m i dł. 15,2m | m2 | 3,040 |  |  |  |
| 3.13 | KNR 2-02 0508-0400 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, półokrągłe o średnicy 15cm. | m | 36,800 |  |  |  |
| 3.14 | KNR 2-02 0510-0200 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, okrągłe o śred. 10cm. | m | 12,500 |  |  |  |
| 3.15 | KNNR-W 3 0504-0400 | Dwukrotna impregnacja bali i krawędziaków preparatami solowymi | m2 | 23,500 |  |  |  |
| 3.16 | KNNR-W 2 0507-0400 | Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" | m2 | 155,000 |  |  |  |
| 3.17 | KNR-W 4-01 0353-0500 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2. Analogia do demontażu okien o wym. 1,6m x 2,35m - 1 sztuka | m2 | 3,760 |  |  |  |
| 3.18 | KNR-I 0-19 0929-1101 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2,obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 2,1m x 1,4m - 1 sztuka | m2 | 2,940 |  |  |  |
| 3.19 | KNR-I 19-01 1311-0501 | Malowanie dwukrotnie farbą ftalową krat i balustrad metalowych z prętów prostych | m2 | 3,780 |  |  |  |
| 3.20 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi PVC o wym. 2,70 m x 2,0 m - 1 sztuka | m2 | 5,400 |  |  |  |
| 3.21 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi PVC o wym. 1,30m x 2,3m – 1 sztuka | m2 | 2,990 |  |  |  |
| 3.22 | KNR 4-04 0102-0200 | Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej. Analogia do rozbiórki gzymsu na ścianie o wym. 0,2m x 0,2m i dł. 35m | m3 | 1,400 |  |  |  |
| 3.23 | KNR 4-04 0305-0200 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty stropowej do 15cm. Rozebranie płyty żelbet. gr. 0,12m nad drzwiami wejściowymi. Wym. płyty 3,5m x 1,3m | m3 | 0,550 |  |  |  |
| 3.24 | KNR 4-01 0101-0200 | Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej. Analogia do rozbiórki kostki brukowej szer. 0,8 m i dł. 29,5 m | m2 | 23,600 |  |  |  |
| 3.25 | KNR 4-04 0301-0200 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm. Analogia do demontażu opaski betonowej o wym. 0,5 m x 5,2 m | m3 | 2,600 |  |  |  |
| 3.26 | KNKRB 1 0206-0200 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,głębokość wykopów do 3,00 m. Kategoria gruntu III-IV. Analogia do wykopu przy budynku szer. 0,8m i dł. 81,5m | m3 | 39,000 |  |  |  |
| 3.27 | KNR 2-02 0121-0500 | Ścianki działowe z luksferów, o wymiarach 20x20x5cm. Analogia do wypełnienia otworów luksferami. 2 x 2,3m2 | m2 | 4,600 |  |  |  |
| 3.28 | KNR-I 0-17 2610-0200 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT35 | m2 | 290,000 |  |  |  |
| 3.29 | KNR-I 0-17 2610-0801 | Docieplanie ościeży z cegły szer. do 30cm płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki CT36. Analogia do docieplenia ościeży szer. 26cm styropianem gr. 3cm | m2 | 26,000 |  |  |  |
| 3.30 | KNNR 2 1405-0401 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową zawierającą kwarc | m2 | 316,000 |  |  |  |
| 3.31 | KNR-I 0-17 2610-0202 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT68. Analogia do ocieplenia cokołu | m2 | 48,700 |  |  |  |
| 3.32 | KNR-W 4-01 0323-0200 | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5. Analogia do montażu zew. podokienników z blachy ocynk. o szer. 0,30m | szt. | 1,000 |  |  |  |
| 3.33 | KNR 4-01 0106-0300 | Zasypanie wykopów wewnątrz ziemią z ukopów. Analogia do wykopu szer. 0,8m dł. 29m i głębokości 1,12m | m3 | 26,000 |  |  |  |
| 3.34 | KNR 2-31 0501-0400 | Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Analogia do pasa szerokości 0,8m i dł. 29,0m | m2 | 23,200 |  |  |  |
| 3.35 | KNR 2-31 0501-0400 | Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Analogia do opaski szerokości 0,5 m i dł. 5,2 m | m2 | 2,600 |  |  |  |
| 3.36 | KSNR 7 0506-0100 | Daszki nad drzwiami, aluminiowe /B.I.7/96/. Analogia do półokrągłych daszków z poliwęglanu - 2 sztuki | m2 | 6,000 |  |  |  |
| 3.37 | KNNR 2 1504-0100 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m | m2 | 316,000 |  |  |  |
| 3.38 | KNNR 2 1505-0100 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 316,000 |  |  |  |
| 3.39 | KNR 4-04 1101-0300 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1km | m3 | 2,000 |  |  |  |
| 3.40 | KNR 4-04 1101-0600 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transp. ponad 1km samochodem dostaw. Krotność=8 | m3 | 2,000 |  |  |  |
| 4 |  | BUDYNEK DYDAKTYCZNY "A" (Nr 6) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 0,45m x 0,60m - 6 szt. | m2 | 1,620 |  |  |  |
| 4.2 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2, obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 0,45m x 1,1m - 1 szt. | m2 | 0,495 |  |  |  |
| 4.3 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2, obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 1,1m x 0,7m - 2 szt. | m2 | 1,540 |  |  |  |
| 4.4 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2, obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 0,90m x 0,55m - 7 sztuk | m2 | 3,465 |  |  |  |
| 4.5 | KNR-I 0-19 0929-1001 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5m2, obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 1,6m x 1,4m - 4 sztuki | m2 | 8,960 |  |  |  |
| 4.6 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. okrągłych o śred. 0,8m – 2 szt. | m2 | 1,005 |  |  |  |
| 4.7 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi PVC o wym. 0,9m x 2,0m - 3 sztuki | m2 | 5,400 |  |  |  |
| 4.8 | KNNR-W 3 0302-0200 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego 49x24x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1,670 |  |  |  |
| 4.9 | KNR-I 0-17 2610-0200 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT35 | m2 | 452,000 |  |  |  |
| 4.10 | KNR-I 0-17 2610-0801 | Docieplanie ościeży z cegły szer.do 30cm płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki CT36. Analogia do docieplenia ościeży szer. 26cm styropianem gr. 3cm | m2 | 21,790 |  |  |  |
| 4.11 | KNNR 2 1405-0401 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową zawierającą kwarc | m2 | 473,790 |  |  |  |
| 4.12 | KNR-I 0-17 2610-0202 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT68. Analogia do ocieplenia cokołu. | m2 | 89,700 |  |  |  |
| 4.13 | KNR-W 4-01 0323-0100 | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5. Analogia do montażu zew. podokienników z blachy ocynk. o szer. 0,30m | szt. | 16,000 |  |  |  |
| 4.14 | KNR-W 4-01 0323-0200 | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5. Analogia do montażu zew. podokienników z blachy ocynk. o szer. 0,30m | szt. | 4,000 |  |  |  |
| 4.15 | KNR-I 19-01 1311-0501 | Malowanie dwukrotnie farbą ftalową krat i balustrad metalowych z prętów prostych | m2 | 35,700 |  |  |  |
| 4.16 | KNKRB 1 0206-0200 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3,głębokość wykopów do 3,00m. Kategoria gruntu III-IV. Analogia do wykopu przy budynku szer. 0,8m i dł. 75,8m | m3 | 25,200 |  |  |  |
| 4.17 | KNR 4-01 0106-0300 | Zasypanie wykopów wewnątrz ziemią z ukopów. Analogia do wykopu szer. 0,8m dł. 29m i głębokości 1,12m | m3 | 25,200 |  |  |  |
| 4.18 | KNR 4-01 0101-0200 | Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej. Analogicznie do rozbiórki kostki brukowej szer. 0,8m i dł. 21,3m | m2 | 17,040 |  |  |  |
| 4.19 | KNR 2-31 0501-0400 | Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Analogia do pasa szer. 0,8m i dł. 21,3m | m2 | 17,040 |  |  |  |
| 4.20 | KNR 4-04 0301-0200 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm. Analogia do rozbiórki opaski bet. przy ścianie bud. szer. 0,6m i dł. 19,3m. | m3 | 11,580 |  |  |  |
| 4.21 | KNR 2-31 0501-0400 | Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Analogia do opaski szer. 0,5 m i dł. 54,5 m. | m2 | 27,300 |  |  |  |
| 4.22 | KNNR 2 1504-0100 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m | m2 | 473,790 |  |  |  |
| 4.23 | KNNR 2 1505-0100 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 473,790 |  |  |  |
| 4.24 | KNR 4-04 0509-0300 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład | m2 | 284,000 |  |  |  |
| 4.25 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy kominach. Blacha szer. 0,25m i dł. 6,5m | m2 | 1,630 |  |  |  |
| 4.26 | KNR-W 4-01 0545-0400 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rynien o śred. 150 mm) | m | 89,500 |  |  |  |
| 4.27 | KNR-W 4-01 0545-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rur spustowych o śred. 100mm) | m | 29,100 |  |  |  |
| 4.28 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy rynnach. Blacha szer. 0,2m i dł. 59,5m. | m2 | 11,900 |  |  |  |
| 4.29 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy okapów przy ścianach szczytowych. Blacha szer. 0,2 m i dł. 54,7 m | m2 | 10,940 |  |  |  |
| 4.30 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu attyki. Blacha szer. 0,55 m i dł. 7,1 m | m2 | 3,910 |  |  |  |
| 4.31 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy kosza. Blacha szer. 0,5m i dł. 6,0m | m2 | 3,000 |  |  |  |
| 4.32 | KNNR-W 3 0502-0200 | Uzupełnienie deskowania dachu z desek na styk, deski o grubości 25 mm | m2 | 30,000 |  |  |  |
| 4.33 | KNNR-W 3 0504-0300 | Dwukrotna impregnacja desek i płyt preparatami solowymi | m2 | 284,000 |  |  |  |
| 4.34 | KNR 4-01 0735-0401 | Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III cementowo- wapiennych /wapno sucho gaszone/ na kominach ponad dachem płaskim. Analogia do uzupełnienia tynków na blokach kominów | m2 | 3,000 |  |  |  |
| 4.35 | KNR-W 2-02 0514-0100 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. Analogia do obróbek blacharskich przy kominach. Blacha szer. 0,25m i dł. 6,5m. | m2 | 1,630 |  |  |  |
| 4.36 | KNR-W 2-02 0514-0100 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. Analogia do obróbek blacharskich przy rynnach. Blacha szer. 0,2 m i dł. 59,5 m. | m2 | 11,900 |  |  |  |
| 4.37 | KNR-W 2-02 0514-0100 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. Analogia do obróbek blacharskich okapu. Blacha szer. 0,20 m i dł. 54,7 m | m2 | 10,940 |  |  |  |
| 4.38 | KNR-W 2-02 0514-0200 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Analogia do wykonania obróbki blacharskiej attyki. Blacha szer. 0,65m i dł. 7,1m | m2 | 4,620 |  |  |  |
| 4.39 | KNNR 2 0505-0300 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości, w rozwinięciu ponad 25 cm. Analogia do montażu blachy w koszu. Blacha szer. 0,5m i dł. 6,0m | m2 | 3,000 |  |  |  |
| 4.40 | KNR 2-02 0508-0400 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, półokrągłe o średnicy 15cm. | m | 89,500 |  |  |  |
| 4.41 | KNR 2-02 0510-0200 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, okrągłe o średnicy 10cm. | m | 34,100 |  |  |  |
| 4.42 | KNNR-W 3 0504-0400 | Dwukrotna impregnacja bali i krawędziaków preparatami solowymi | m2 | 54,300 |  |  |  |
| 4.43 | KNNR-W 2 0507-0400 | Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" | m2 | 175,000 |  |  |  |
| 4.44 | KNR-I 0-22 0527-0100 | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym. Analogia do montażu papy na płytach twardych z wełny mineralnej | m2 | 109,000 |  |  |  |
| 4.45 | KNR 4-04 1101-0300 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | m3 | 1,900 |  |  |  |
| 4.46 | KNR 4-04 1101-0600 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.t ransp. ponad 1km samochodem dostaw. Krotność=8 | m3 | 1,900 |  |  |  |
| 5 |  | BUDYNEK DYDAKTYCZNY "B" (Nr 5) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | KNR 4-04 0509-0300 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład | m2 | 480,000 |  |  |  |
| 5.2 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy na murkach attyki. Blacha szer. 0,35m i dł. 9,0m | m2 | 3,150 |  |  |  |
| 5.3 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy kominach. Blacha szer. 0,3m i dł. 13,3m | m2 | 3,990 |  |  |  |
| 5.4 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy kosza. Blacha szer. 0,5m i dł. 9,0m | m2 | 4,500 |  |  |  |
| 5.5 | KNR-W 4-01 0545-0400 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rynien o śred. 150 mm) | m | 66,000 |  |  |  |
| 5.6 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy rynnach. Blacha szer. 0,2m i dł. 66,0m | m2 | 13,200 |  |  |  |
| 5.7 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy okapów przy ścianach szczytowych. Blacha szer. 0,2m i dł. 28,0m | m2 | 5,600 |  |  |  |
| 5.8 | KNR-W 4-01 0545-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rur spustowych o śred. 100mm) | m | 35,500 |  |  |  |
| 5.9 | KNNR-W 3 0502-0200 | Uzupełnienie deskowania dachu z desek na styk, deski o grubości 25mm | m2 | 50,000 |  |  |  |
| 5.10 | KNNR-W 3 0504-0300 | Dwukrotna impregnacja desek i płyt preparatami solowymi | m2 | 480,000 |  |  |  |
| 5.11 | KNR 4-01 0735-0401 | Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III cementowo- wapiennych /wapno sucho gaszone/ na kominach ponad dachem płaskim. Analogia do uzupełnienia tynków na blokach kominów | m2 | 6,000 |  |  |  |
| 5.12 | KNR-W 2-02 0514-0200 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Analogia do montażu blachy przy kominach. Blacha szer. 0,3 m i dł. 13,2 m | m2 | 3,990 |  |  |  |
| 5.13 | KNNR 2 0505-0300 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości, w rozwinięciu ponad 25cm. Analogia do montażu blachy w koszu. Szer. blachy 0,5 m x dł. 9,0 m | m2 | 4,500 |  |  |  |
| 5.14 | KNR-W 2-02 0514-0200 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Analogia do wykonania obróbki blacharskiej na murkach attyki. Blacha szer. 0,35m i dł. 9,0m | m2 | 3,150 |  |  |  |
| 5.15 | KNR-W 2-02 0514-0100 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. Analogia do obróbek blacharskich przy rynnach. Blacha szer. 0,2m i dł. 66,0m | m2 | 13,200 |  |  |  |
| 5.16 | KNR-W 2-02 0514-0100 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. Analogia do obróbek blacharskich przy ścianach szczytowych. Blacha szer. 0,20m i dł. 28,0m | m2 | 5,600 |  |  |  |
| 5.17 | KNR 2-02 0508-0400 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, półokrągłe o średnicy 15cm. | m | 66,000 |  |  |  |
| 5.18 | KNR 2-02 0510-0200 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, okrągłe o średnicy 10cm. | m | 35,500 |  |  |  |
| 5.19 | KNNR-W 3 0504-0400 | Dwukrotna impregnacja bali i krawędziaków preparatami solowymi | m2 | 40,000 |  |  |  |
| 5.20 | KNNR-W 2 0507-0400 | Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" | m2 | 480,000 |  |  |  |
| 5.21 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2, obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 0,6m x 0,9m - 1 sztuka | m2 | 0,540 |  |  |  |
| 5.22 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 1,9 m x 0,95 m - 2 sztuki | m2 | 3,610 |  |  |  |
| 5.23 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2, obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 0,87m x 1,43m - 3 sztuki | m2 | 3,732 |  |  |  |
| 5.24 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi PVC o wym. 1,2 m x 2,2 m - 1 sztuka | m2 | 2,640 |  |  |  |
| 5.25 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi metalowych o wym. 1,2m x 1,8m - 1 sztuka | m2 | 2,160 |  |  |  |
| 5.26 | KNR-I 0-17 2610-0200 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT35 | m2 | 689,000 |  |  |  |
| 5.27 | KNR-I 0-17 2610-0801 | Docieplanie ościeży z cegły szer. do 30cm płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki CT36. Analogia do docieplenia ościeży szer. 26cm styropianem gr. 3cm | m2 | 29,640 |  |  |  |
| 5.28 | KNNR 2 1405-0401 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową zawierającą kwarc | m2 | 718,640 |  |  |  |
| 5.29 | KNR-I 0-17 2610-0202 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT68. Analogia do ocieplenia cokołu | m2 | 92,330 |  |  |  |
| 5.30 | KNR-W 4-01 0323-0100 | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5. Analogia do montażu zew. podokienników z blachy ocynk. o szer. 0,30m | szt. | 4,000 |  |  |  |
| 5.31 | KNR-W 4-01 0323-0200 | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5. Analogia do montażu zew. podokienników z blachy ocynk. o szer. 0,30 m | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 5.32 | KSNR 7 0506-0100 | Daszki nad drzwiami, aluminiowe /B.I.7/96/. Analogia do półokrągłych daszków z poliwęglanu - 1 sztuka | m2 | 3,000 |  |  |  |
| 5.33 | KNR-I 19-01 1311-0501 | Malowanie dwukrotnie farbą ftalową krat i balustrad metalowych z prętów prostych | m2 | 3,355 |  |  |  |
| 5.34 | KNR 4-01 0101-0200 | Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej. Analogia do rozbiórki kostki brukowej szer. 0,8 m i dł. 68,5 m | m2 | 54,800 |  |  |  |
| 5.35 | KNKRB 1 0206-0200 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,głębokość wykopów do 3,00m. Kategoria gruntu III-IV. Analogia do wykopu przy budynku szer. 0,8m gł. 0,6m i dł. 68,5m | m3 | 32,800 |  |  |  |
| 5.36 | KNR 4-01 0106-0300 | Zasypanie wykopów wewnątrz ziemią z ukopów. Analogia do wykopu szer. 0,8m dł. 68,5m | m3 | 23,000 |  |  |  |
| 5.37 | KNR 2-31 0511-0200 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) | m2 | 26,400 |  |  |  |
| 5.38 | KNR 2-31 0511-0200 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96). Analogia do wykonania opaski przy budynku szer. 0,5m i dł. 35,5m | m2 | 17,800 |  |  |  |
| 5.39 | KNNR 2 1504-0100 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m | m2 | 628,640 |  |  |  |
| 5.40 | KNNR 2 1505-0100 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 628,640 |  |  |  |
| 5.41 | KNR 4-04 1101-0300 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | m3 | 2,300 |  |  |  |
| 5.42 | KNR 4-04 1101-0600 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transp. ponad 1km samochodem dostaw. Krotność=8 | m3 | 2,300 |  |  |  |
| 6 |  | BUDYNEK DYDAKTYCZNY "B" (Nr 5 - PRZYBUDÓWKA) |  |  |  |  |
| 6.1 | KNR 4-04 0509-0300 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład | m2 | 68,000 |  |  |  |
| 6.2 | KNR-W 4-01 0545-0400 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rynien o śred. 150mm) | m | 16,700 |  |  |  |
| 6.3 | KNR-W 4-01 0545-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. (Demontaż rur spustowych o śred. 100 mm) | m | 3,000 |  |  |  |
| 6.4 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy przy rynnach. Blacha szer. 0,2m i dł. 16,7m | m2 | 3,340 |  |  |  |
| 6.5 | KNR-W 4-01 0545-0800 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Analogia do demontażu blachy na murkach attyki. Blacha szer. 0,5m i dł. 4,1m | m2 | 2,050 |  |  |  |
| 6.6 | KNNR-W 3 0502-0200 | Uzupełnienie deskowania dachu z desek na styk, deski o grubości 25mm | m2 | 10,000 |  |  |  |
| 6.7 | KNNR-W 3 0504-0300 | Dwukrotna impregnacja desek i płyt preparatami solowymi | m2 | 68,000 |  |  |  |
| 6.8 | KNR-W 2-02 0514-0200 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Analogia do wykonania obróbki blacharskiej na murkach attyki. Blacha szer. 0,5m i dł. 4,1m | m2 | 2,050 |  |  |  |
| 6.9 | KNR-W 2-02 0514-0100 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm. Analogia do obróbek blacharskich przy rynnach. Blacha szer. 0,2m i dł. 16,7m | m2 | 3,340 |  |  |  |
| 6.10 | KNR 2-02 0508-0400 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, półokrągłe o średnicy 15cm. | m | 16,700 |  |  |  |
| 6.11 | KNR 2-02 0510-0200 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 10cm. | m | 3,000 |  |  |  |
| 6.12 | KNNR-W 3 0504-0400 | Dwukrotna impregnacja bali i krawędziaków preparatami solowymi | m2 | 5,800 |  |  |  |
| 6.13 | KNR-I 0-22 0527-0100 | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym. Analogia do montażu papy na płytach twardych z wełny mineralnej | m2 | 199,000 |  |  |  |
| 6.14 | KNR-I 0-19 0929-0601 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na dyblach stalowych. Analogia do demontażu i montażu okien o wym. 0,9 m x 0,55 m - 6 sztuk | m2 | 2,970 |  |  |  |
| 6.15 | KNNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. Analogia do demontażu drzwi drewnianych i montażu drzwi metalowych o wym. 1,0 m x 2,0 m - 1 sztuka | m2 | 2,000 |  |  |  |
| 6.16 | KNR-I 0-17 2610-0200 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT35 | m2 | 57,200 |  |  |  |
| 6.17 | KNR-I 0-17 2610-0801 | Docieplanie ościeży z cegły szer. do 30cm płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki CT36. Analogia do docieplenia ościeży szer. 26cm styropianem gr. 3cm | m2 | 5,000 |  |  |  |
| 6.18 | KNNR 2 1405-0401 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową zawierającą kwarc | m2 | 62,200 |  |  |  |
| 6.19 | KNR-I 0-17 2610-0202 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT68. Analogia do ocieplenia cokołu | m2 | 25,600 |  |  |  |
| 6.20 | KNR-W 4-01 0323-0100 | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5. Analogia do montażu zew. podokienników z blachy ocynk. o szer. 0,30m | szt. | 6,000 |  |  |  |
| 6.21 | KNR-W 4-01 0101-0200 | Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej. Analogia do rozbiórki kostki brukowej szer. 0,8m i dł. 4,0m | m2 | 3,200 |  |  |  |
| 6.22 | KNR 4-04 0301-0200 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm. Analogia do demontażu opaski betonowej o wym. 0,5m x 15,9m | m3 | 2,600 |  |  |  |
| 6.23 | KNKRB 1 0206-0200 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3,głębokość wykopów do 3,00m. Kategoria gruntu III-IV. Analogia do wykopu przy budynku szer. 0,8m gł. 0,6m i dł. 19,9m | m3 | 9,500 |  |  |  |
| 6.24 | KNR 4-01 0106-0300 | Zasypanie wykopów wewnątrz ziemią z ukopów. Analogia do wykopu szer. 0,8m dł. 68,5m | m3 | 6,400 |  |  |  |
| 6.25 | KNR 2-31 0511-0200 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96). Analogia do wykonania opaski przy budynku szer. 0,5m i dł. 19,9m | m2 | 10,000 |  |  |  |
| 6.26 | KNNR 2 1504-0100 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m | m2 | 62,200 |  |  |  |
| 6.27 | KNNR 2 1505-0100 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 62,200 |  |  |  |
| 6.28 | KNR 4-04 1101-0300 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | m3 | 1,800 |  |  |  |
| 6.29 | KNR 4-04 1101-0600 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transp. ponad 1km samochodem dostaw. Krotność=8 | m3 | 1,800 |  |  |  |
| 7 |  | UZUPEŁNIENIE |  |  |  |  |  |
| 7.1 | KNR-W 4-01 0323-0100 | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5. Analogia do montażu zew. podokienników z blachy ocynk. o szer. 0,30 m | szt. | 7,000 |  |  |  |
| 7.2 | KNNR 2 1403-0200 | Malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni metalowych pełnych. Drzwi, drzwiczki i elementy pełne o powierzchni ponad 0,50m2. Analogia do malowania parapetów z blachy ocynkowanej | m2 | 124,000 |  |  |  |
| 7.3 | KNNR 3 0804-0800 | Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych o wymiarach 30x30cm, na kleju. Analogia do oblicowania płytkami ceram. schodów zew. i płyt. | m2 | 18,000 |  |  |  |
| 7.4 | KNNR 3 0601-0300 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej, bez względu na ilość, pasami o szerokości do 30cm | m | 36,000 |  |  |  |
| 7.5 | KNNR 3 0604-0100 | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2 | m2 | 72,000 |  |  |  |
| 7.6 | KNNR 3 0607-0400 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną, bez przetarcia tynków z przygotowaniem powierzchni | m2 | 72,000 |  |  |  |
| 7.7 | KNNR 3 0607-0500 | Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników | m2 | 16,000 |  |  |  |

| Wartość kosztorysu: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT (VAT) = 23%WK |  |
| Wartość końcowa kosztorysu: |  |