Załącznik nr 9 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie jest realizowane oraz finansowane częściowo w ramach środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej                         na lata 2016-2019, budżetu Powiatu Nowosolskiego, budżetu Gminy Nowa Sól, budżetu Gminy Kożuchów i budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto

Spis treści:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja projektowa

- Tabele przedmiaru robót
a)	branża drogowa

  - branża mostowa

- Projekt  rozbudowy drogi i mostu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- branża drogowa

- branża mostowa

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów - Studzieniec”.  Zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów - Studzieniec” jest realizowane oraz finansowane częściowo w ramach środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, budżetu Powiatu Nowosolskiego, budżetu gminy Nowa Sól, budżetu Gminy Kożuchów i budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto.

- Zadanie to obejmować będzie swym zakresem:

a)	rozbudowę drogi powiatowej na odcinkach: od km 7+600,00 do km 8+800,00; od km 0+441,00 do km 1+513,11 oraz od km 2+250,00 do km 2+710,00;

b)	rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w km 7+565,95 w m. Studzieniec

i polegać będzie w szczególności na następujących działaniach:

1)	wykonaniu  robót przygotowawczych: 
- usunięciu drzew wraz z karczowaniem pni drzew z wywozem na składowisko; 
- karczowanie krzewów i podszycia z wywozem na składowisko;

2)	wykonaniu  rozbiórek, miedzy innymi: 
 - rozebranie balustrady stalowej na moście;
 - rozebranie płyty pomostowej żelbetowej z zatopionymi dźwigarami stalowymi, części chodnikowej;
 - rozebranie żelbetowych, betonowych korpusów przyczółków wraz ze skrzydłami i fundamentami mostu;
 - rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3-9cm;
 - podbudowy z kostki brukowej, bruku, kamienia  mieszanego o śr gr. 22cm wraz z wywozem na składowisko; 
 - rozebranie izolacji płyty pomostowej; 
 - rozebranie krawężników z ławami betonowymi z wywozem na składowisko;
 - rozebranie podbudowy zasadniczej o śr. gr. 30cm;  
 - frezowaniu istniejącej  nawierzchni bitumicznej; 
 - rozbiórka przepustu pod korona drogi;

3)	wykonaniu robot ziemnych:
- zdjęcie warstwy humusu częściowo do ponownego wykorzystania, reszta do wywiezienia na składowisko
   wykonawcy; 
- korytowanie z profilowaniem  i zagęszczeniem podłoża; 
 - zasypanie wykopów z dowozem ukopu wykonawcy – grunt przepuszczalny – most i stara rzeka;  
- pale fundamentowe CFA Sr. 500mm dł. 9,0m, 
- wykonanie robót ziemnych pod odwodnienie 
- formowanie i zagęszczanie nasypu;

4)	wykonaniu zbrojenia  i betonowania mostu, montażu belek : 
- przyczółków; 
- płyty pomostowej; 
- muru oporowego; 
- kap chodnikowych; 
- montażu prefabrykowanych żelbetowych belek typu Kujan dł. 12m klasy B; 
- montażu płyt przejściowych l=4,0m;

5)	wykonaniu warstw podbudowy:  
- profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie(jezdnia, zjazdy, chodnik, zatoki); 
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy; 
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntocementu o Rm=2,5MPa -  gr. 10cm w miejscach poszerzenia,   
   dojazdów do mostu; 
- warstwa profilująca  3 cm pod zjazdami publicznymi i gr. 2cm na drodze dojazdowej bocznej; 
- górna warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu gr. 20 cm pod zatoki
- górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  gr. 20 cm w 
   miejscach poszerzenia, wymiany konstrukcji, zatok, dojazdach do mostu  a grubości  15 cm na zjazdach
   indywidualnych i publicznych;  
- górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  gr. 10 cm na chodniku 
  pod nawierzchnie z BA (od km 2+250,00 do km 2+710,00); 
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej i skroplenie warstw konstrukcyjnych; 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm pod chodnik; 
- podbudowa zasadnicza z AC22P grubości 10 cm  i zmiennej grubości w miejscach profilowania nawierzchni;
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm; 
- warstwa wiążąca MA11 gr. 5 cm na moście;

6)	wykonaniu nawierzchni i ich elementów 
- nawierzchnia    warstwa ścieralna  z SMA11 grubości 4 cm;  
- warstwa nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego grubości 3 cm;
- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej,  szarej gr. 8 cm na podsypce  cem.-piask. gr. 5 cm w km                
  od 0+441,00 do km 1+513,11 oraz od km 2+250,00 do km +710,00;
- nawierzchnia zjazdów, zatok z betonowej kostki brukowej, kolorowej gr. 8 cm na podsypce  cem.-piask. gr. 3 cm;
- wbudowanie krawężników betonowych  15 x 30  na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B10) –  
  0,08m2 na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm;
- wbudowanie krawężników betonowych  15 x 22  na podlewce z polibetonu wraz z uszczelnieniem styku z 
  płytą i na długości skrzydeł; 
- wbudowanie krawężników kamiennych  18 x 20  na moście z oporem z betonu C8/10 (B10) – 0,08m2  na podsypce 
  cem.-piask. gr. 5 cm; 
- w miejscach poszerzeń wzmocnienie nawierzchni siatką z kompozytu np. Hatelit ;
- wbudowanie obrzeży chodnikowych 8 x 30cm; 
- nawierzchnia z żywicy epoksydowo-poliuretanowej gr 5cm w obrębie chodnika na płycie pomostowej, kapach i 
  skrzydłach;

7)	wykonaniu regulacji elementów urządzeń podziemnych;

8)	wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej, miedzy innymi:
-  montaż rur PPE o średnicy od 160 mm do 300  mm; 
-  montażu studni betonowych fi 1000mm 
-  montażu studzienek deszczowych zatokowych i krawężnikowo-jezdniowych osadnikowej z teleskopowym
   adapterem do włazów i żelbetowym pierścieniem odciążającym oraz  wpustem ulicznym kl. C-250 np. Tegra 600
-  montażu separatora węglowodorów koalescencyjnego typu, np. Sotlarentz 60/600 z obejściem 
   hydraulicznym wykonanym w zbiorniku cyklicznym (studzience betonowej) z płyta nastudzienną i włazem   
   żeliwnym C-250 
-  montażu separatora węglowodorów koalescencyjnego typu, np. Sotlarentz 30/300 z obejściem hydraulicznym 
   wykonanym w zbiorniku cyklicznym (studzience betonowej) z płyta nastudzienną i włazem żeliwnym C-250
-  montażu separatora węglowodorów koalescencyjnego typu, np. Sotlarentz 20/200 z obejściem 
   hydraulicznym wykonanym w zbiorniku cyklicznym (studzience betonowej) z płyta nastudzienną i włazem        
   żeliwnym C-250
-  wykonaniu wlotów kanalizacji z betonu B20 o zmiennych wymiarach, ujścia do kanału z zaprawy
    cementowo-piaskowej gr. 15 cm ułożonej na podsypce gr. 5cm oraz zabezpieczeniu wylotu rury fi300mm  
    krata z prętów stalowych fi14 mm
-  wykonanie przepustów rurowego pod zjazdami z PE DV300;

9)	wykonanie przepustu pod jezdnią na cieku wodnym – roboty będą polegały w szczególności na:

| FUNDAMENTOWANIE | x | x |
| --- | --- | --- |
| Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat IV wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy | m3 | 330,0 |
| - j.w. Lecz ręcznie | m3 | 10,0 |
| Zerwanie humusu gr. 30 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy | m2 | 25,00 |
| Zasypanie wykopów z zagęszczeniem wskaźnik zagęszczenie 1,0 ziemia z dowozem z ukopu Wykonawcy wraz z formowaniem nasypów przy obiekcie | m3 | 180,0 |
| ZBROJENIE | x | x |
| Zbrojenie betonu stalą klasy AIII | x | x |
| wykonanie oraz montaż zbrojenia przepustu monolitycznego | kg | 561,00 |
| wykonanie oraz montaż zbrojenia ścianek czołowych | kg | 1 900,00 |
| wykonanie oraz montaż zbrojenia betonu zespalającego prefabrykaty | kg | 1 134,00 |
| Montaż kotwi wklejanych na klej żywicowy | szt. | 116 |
| BETON | x | x |
| Beton ustroju nośnego klasy B 30 grubości < 60 cm | x | x |
| Beton B30 przepustów skrajnych monolitycznych | m3 | 3,74 |
| Beton B30 zespalający prefabrykaty wraz z opraciem dla płyt przejściowych | m3 | 9,45 |
| Beton ścianek czołowych B30 | m3 | 19,01 |
| Beton klasy < B30 bez deskowania | x | x |
| Beton wyrównawczy B20 pod ściany czołowe | m3 | 3,80 |
| Beton wyrównawczy B20 pod płyt przejściowych | m3 | 8,20 |
| Beton wyrównawczy B20 pod oparcie płyt przejściowych | m3 | 1,90 |
| Beton klasy B-20 - beton ochronny izolacji gr. 5 cm | m3 | 4,00 |
| Montaż 8 sztuk żelbetowych elementów prefabrykowanych przepustów skrzynkowych o przekroju zamkniętym 250x150 cm długości 99cm na klasę B wraz z uszczelnieniem styków . W tej pozycji należy uwzględnić i wycenić prace związane z wykonaniem całego obiektu - ewentualne wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych, wygrodzenia i przełożenia cieku, pompowanie wody oraz prace związane z prowadzeniem robót przy połówkowym zamknięciu jezdni - sposób wykonania zależny od Wykonawcy | szt. | 8,00 |
| Wykonanie i montaż płyt przejściowych l = 4,0 m; szerokość 7,0 m. Stal zbrojeniowa typu Bst500s, Beton B30, | szt. | 2,00 |
| IZOLACJE | x | x |
| Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem bitumicznym | m2 | 87,00 |
| Wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5cm z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem podłoża- płyta zespalająca, płyty przejściowe | m2 | 106,10 |
| Wykonanie warstwy wiążacej AC16W grubości 4 cm na długości 15 m w tym na przepuście | m2 | 90,00 |
| Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 grubości 4cm na długości 15 m w tym na przepuście | m2 | 90,00 |
| Powierzchniowe zabezpieczenie betonu po oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo (ścianki czołowe, gzymsy) | m2 | 18,10 |
| ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x |
| Ułożenie krawężnika kamiennego 18x20 cm na moście na podlewce z polibetonu z oporem z Betonu B20 | mb | 16,00 |
| Wykonanie balustrady stalowej h=1,2 wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i malowaniem | mb | 14,90 |
| INNE ROBOTY | x | x |
| Humusowanie skarp gr. 10 cm z obsianiem trawą | m2 | 8,00 |
| Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym gr. 30 cm | m2 | 42,00 |
| Nawierzchnie z żywic poliuretanowych: wykonanie nawierzchni gr. 5 mm z żywic poliuretanowych | m2 | 8,77 |
| Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV w miejscu wykonywania konstrukcji jezdni i chodnika | m2 | 130,50 |
| Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-32 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 90,00 |
| Wykonanie fundamentu gr. 50 cm z gruntocementu o Rm=5 MPa, | m3 | 33,82 |
| Umocnienie skarp płytami ażurowymi | m2 | 36,00 |
| Roboty rozbiórkowe | x | x |
| Rozbiórka istniejącego ustroju nośnego | rycz. | 1,00 |
| Regulacja studzienek i wpustów | rycz. | 1,00 |
| Rozbiórka istniejących podpór, ścian czołowych i fundamentów | rycz. | 1,00 |
| Rozbiórka bramy wjazdowej wraz z odtworzeniem | rycz. | 1,00 |
| Rozbiórka konstrukcji jezdni wraz z krawężnikami i balustrada | rycz. | 1,00 |

10)	wykonanie sieci linii telekomunikacyjnej – montaż rur osłonowych, budowa kabla rozdzielczego, studzienek, kanalizacji kablowej DVR100;

11)	przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej  i budowie oświetlenia drogowego;

12)	wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami;

13)	humusowanie z obsianiem trawą – gr. 10cm stożków, skarp, brzegów rzeki, pasa drogowego;

14)	montaż barier ochronnych o parametrach min (H2,B,W5), bariero poręczy mostowych ochronnych o parametrach min (H2,B,W4) oraz barier początkowych i końcowych;

15)	montaż balustrady ochronnej stalowej o h 110cm,

16)	montaż tablic informacyjnej o programie w miejscu wskazanym przez inwestora;

17)	wykonanie ściany oporowej z prefabrykatów betonowych typu L o wym. 50x80cm, wieńca żelbetowego wykonanego z betonu;

18)	wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką;

19)	wykonanie palisady betonowej o wym. 80x15x12 z prefabrykatów, ułożonej na ławie betonowej  z oporem o wym. 35x32cm wykonanej z betonu B15 i na warstwie mrozoodpornej, żwirowej gr. 10cm;

20)	montaż wiat przystankowych;

21)	wykonaniu izolacji mostu: powierzchni odziemnych; izolacji poziomej, zabezpieczeniu betonu – spodów belek, odsłoniętych części podpór (skrzydła i korpusy)

22)	wykonaniu odwodnienia mostu, poprzez montaż sączków odwodnienia izolacji wraz z ułożeniem drenów podłużnych i poprzecznych;

23)	montaż łożyska elastomerowego wielokierunkowo przesuwnego, niekotwionego o wym. 150x200x25 i nośności 300kN;

24)	urządzenia dylatacyjne – wykonanie szwu bitumicznego, uszczelnienie styków gzymsów płyty pomostowej i gzymsów skrzydełek kitem trwale plastycznym np. SikaFlex;

25)	umocnienie skarp rzeki betonowymi płytami ażurowymi;

26)	wykonania darniowania z przebiciem na brzegach rzeki;

27)	umocnienie brzegów kiszką faszynową;

28)	nasadzenie drzew z gatunku lipa (minimalnej wysokości 2.0m i obwodzie pnia co najmniej 14cm) z 1 palikiem na terenie m. Studzieniec w miejscu wskazanym przez Inwestora.

3.	Charakterystyka podstawowych elementów przedmiotu zamówienia.

- Konstrukcja nawierzchni na odcinku od km 7+600,00 do km 8+800,00:

Konstrukcja nawierzchni wzdłuż istniejącej drogi

- warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm,

- warstwa wyrównawcza z AC 16 W gr.5 cm,

- siatka wzmacniająca z kompozytu np. HaTelit

- podbudowa zasadnicza z AC 22 o zmiennej grubości

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. zmiennej

- frezowanie istniejącej nawierzchni 3-9 cm

- istniejąca podbudowa z kostki brukowej

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach poszerzenia:

    - warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm,

    - warstwa wyrównawcza z AC 16 W gr.5 cm,

    - siatka wzmacniająca z kompozytu np. HaTelit -. podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 10 cm,

    - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm,

    - podłoże z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach wymiany nawierzchni:

  - warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm,

  - warstwa wyrównawcza z AC 16 W gr.5 cm,

  - podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 10 cm,

  - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm,

  - podłoże z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa gr 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm;

Konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych

- warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm,

- warstwa profilująca gr. 2,0 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm;

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa gr 3 cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 16,0 cm;

4.	Konstrukcja nawierzchni na odcinku od km 0+441,00 do km 1+513,11 oraz od km 2+250,00 do km 2+710,00:

- warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm,

- warstwa wyrównawcza z AC 22 o gr. min5cm zmiennej grubości w miejscach profilowania

- frezowanie istniejącej nawierzchni 2cm

- istniejąca nawierzchnia jezdni;

5.	Konstrukcja nawierzchni na dojazdach do mostu:

  - warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm,

  - warstwa wyrównawcza z AC 16 W gr.5 cm,

  - podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 10 cm,

  - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm,

  - podłoże z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 10 cm

- Konstrukcja nawierzchni ciągu rowerowego:

-	nawierzchnia bitumiczna gr. 3 cm;

-	podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10,0 cm;

- Konstrukcja nawierzchni chodnika w obrębie mostu:

- warstwa z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr 5 mm na płycie pomostowej, kapach i skrzydłach,

- kapa chodnikowa B30 min. gr. 21,50 cm,

- izolacja termozgrzewalna,

- belki typu „Kujan”

- Konstrukcja nawierzchni mostu:

- warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm,

- warstwa wyrównawcza z MA 11 gr.5 cm,

- izolacja termozgrzewalna,

- nadbeton B30 gr. 15,0 cm,

- belki typu „Kujan”

- Regulacja urządzeń sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i gazowej:

-	należy dokonać regulacji wysokościowej skrzynek zaworów oraz włazów kanałowych pokryw studni,

- Odwodnienie - kanalizacja deszczowa, przepusty:

- projekt kanalizacji deszczowej dla drogi obejmuje odprowadzenie wód opadowych z wpustów deszczowych ujętych poprzez separatory do rzeki (zgodnie z projektem wykonawczym i drogowym). Ze wszystkich projektowanych wpustów w drodze wody opadowe będą odprowadzane do istniejących studni rewizyjnych na kanale deszczowym 0200, 250 i 300. Zgodnie z projektem drogowym wpusty deszczowe będą typu Tegra 600 osadnikowa z teleskopowym adapterem do włazów i żelbetowym pierścieniem odciążającym oraz wpustem ulicznym kl. C-250 wg załączonych rysunków. Przed wylotem do odbiornika kanalizacja deszczowa musi być wyposażona w Separator węglowodorów koalescencyjny typu ECO -TECH BP C z obejściem hydraulicznym wykonany w zbiorniku cylindrycznym ( studzience betonowej ), z płytą nastudzienną i włazem żeliwnym C-250;

- wykonanie przepustów pod zjazdami - rurowych z PE DV300.

- Wykonanie przepustu pod jezdnią na cieku wodnym - zgodnie z dokumentacją.

- Przebudowa sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych:

- przebudowa linii oświetlenia wraz z słupami, wysięgnikami i oprawami;

- przebudowa istniejącego przyłącza kablowego do zasilania domu jednorodzinnego;

- wykonanie sieci linii telekomunikacyjnej

- Oznakowanie poziome i pionowe:

-	oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe,

-	oznakowanie pionowe zaprojektowano:

  - na słupkach stalowych z rur ocynkowanych prostych oraz na słupkach z odgiętymi dwoma odcinkami o długości 1,0 m,

  - tarcze znaków z blachy ocynkowanej z podwójnym zagięciem krawędzi na całym obwodzie,

  - z folii I lub II generacji w zależności od rodzaju znaku.

14.	Drzewa i Krzewy:

-	usunięcie drzew i krzewów z karczowaniem,

-	nasadzenie drzew z gatunku lipa (minimalnej wysokości 2.0 m i obwodzie pnia co najmniej 14cm) z 1 palikiem na terenie m. Studzieniec w miejscu wskazanym przez Inwestora.

15.	Charakterystyka podstawowych materiałów:

-	warstwa ścieralna jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa SMA11, na moście MA11,

-	warstwa wiążąca jezdni: beton asfaltowy AC16W,

-	podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P,

-	podbudowa : z betonu cementowego chudego B15,

-	podbudowa pomocnicza z kruszywa: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm wg     
                   obowiązującej normy,

-	krawężnik betonowy:

- typ uliczny szerokość 15 cm

- materiał: beton wibroprasowany klasy B – 35

- rodzaje:

1)	prostokątne ścięte 15 x 30 cm,

2)	prostokątne wjazdowe 15 x 22 cm,

3)	skośne lewe i prawe

d)	gatunek 1,

e)	dokumenty odniesienia: obowiązujące normy

16.	Obrzeża chodnikowe:

-	typ uliczny 100 x 30 x 8 cm,

-	materiał: beton wibroprasowany klasy B -35,

-	gatunek 1,

-	dokumenty odniesienia : obowiązujące normy

17.	Kostka brukowa betonowa:

-	wzór - ekologiczna, szara i kolor, wymiar 20x20 cm;

-	wzór: - HOLLAND, szara,

-	grubość - 8 cm,

-	klasa wytrzymałościowa - ,,50”,

-	gatunek - I,

-	metoda wytwarzania - wibroprasowanie,

-	wymagania jakościowe:

- wygląd zewnętrzny:

- powierzchnie kostki powinny być pozbawione rys, pęknięć i ubytków betonu,

- krawędzie elementów powinny być równe i proste,

- tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne,

- wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 Mpa,

- mrozoodporność:

    - po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrażania i 
    rozmrażania w wodzie powinny być spełnione następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

- łączna, końcowa masa ubytków betonu próbek zamrażanych nie powinna przekraczać 5 %masy próbek nie zamrożonych,

- końcowe obniżenie wytrzymałości na ściskanie próbek zamrażanych nie powinno być większe niż 20 % ,

- nasiąkliwość - nie powinna przekraczać 5 %,

- ścieralność - nie powinna przekraczać 3,50 mm,

- szorstkość - wskaźnik szorstkości SRT powierzchni licowej, sprawdzony wahadłem angielskim powinien    
                  wynosić nie mniej niż 50,

- aprobata techniczna: producent betonowej kostki brukowej powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną, 
                  zamawiającemu deklarację zgodności producenta kostki.

18.	Oznakowanie poziome:

-	oznakowanie poziome należy wykonać w technologii masy termoplastycznej równoważnej z masą termoplastyczną.

-	grubość warstwy termoplastycznej - 3 mm.

19.	Oznakowanie pionowe:

-	tarcze znaków:

- tarcze znaków i tablic należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo grubości min. 1,5 mm

- tyły znaków powinny być zabezpieczone farbą w kolorze szarym nie powodującą refleksów świetlnych,

- przed naniesieniem powłoki lakierniczej podkłady tarcz znaków powinny być dodatkowo zabezpieczone warstwą antykorozyjną,

- wymagane jest malowanie proszkowe tarcz i tablic,

- krawędzie tarcz znaków winny być usztywnione na pełnym obwodzie poprzez ich podwójne zagięcie w sposób ciągły,

- nie dopuszcza się takich mocowań tarcz, w których następowałoby jakiekolwiek przewiercanie powierzchni tarcz na wylot,

- uchwyty do mocowania tarcz znaków i tablic należy wykonać z blach stalowych o grubości min. 4 mm zabezpieczonych antykorozyjnie metodą cynkowania ogniowego wg normy PN-93/ E-04500,

- elementy złączne powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie,

- tarcze znaków powinny mieć oznaczenia pozwalające na identyfikację producenta i daty produkcji,

- do wykonania znaków należy użyć folii odblaskowej posiadającej trwałe cechy identyfikujące producenta folii oraz rok produkcji,

- do wykonania znaków należy użyć folii odblaskowej:

- dla znaków typu A-7; D-6; D-6a; D-6b; B-20 i B-2 - folii II generacji,

- dla pozostałych znaków - folii I generacji,

- rozmiary znaków - grupa znaków średnich:

- typ A - 900 mm

- typ B i C - 800 mm,

- typ D - 600 mm

-	słupki do mocowania znaków:

- materiał: rura ocynkowana o średnicy 2”

- przewidziane są rury proste oraz z odgiętym dwoma odcinkami o długości 1,0 m (ramionami), odgięcie należy 
        wykonać na zginarce do rur,

- głębokość posadowienia rury - 80 cm poniżej poziomu terenu z zabezpieczeniem przeciwko obracaniu się,

- każdy słupek należy zakończyć „korkiem” z tworzywa sztucznego,

- zamocowanie słupków - w cokole betonowym z betonu B - 10 o wymiarach 30 x 30 x 100 cm, wykonanym 
       bezpośrednio w gruncie.

19.	Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 i średnicach od 160 mm do 200 mm o połączeniach kielichowych uszczelnionych uszczelką gumową z rur PVC - U o rdzeniu litym w zależności od wyboru wykonawcy.

20.	Wpusty deszczowe - zaprojektowano ściekowe żeliwne wg PN-EN-124-2000 bez kołnierza od strony krawężnika z uchylną kratą na zawiasach kl. D400 z osadnikiem C3 jezdniowe oraz typu jezdniowego lub krawężnikowo - jezdniowe kl D 400 z osadnikiem C3 wg załączonych rysunków.

21.	Przykanaliki zaprojektowano z rur o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 i średnicy 160 mm z: rur PVC - U o rdzeniu litym.

22.	Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako:

- PP 0 315/200 typ III z dopływem lewym i włazem B125 do rury teleskopowej;

- PP 0315/200 typ III z włazami żeliwnymi B125 do rury teleskopowej

- PP 0315/200 typu Kinet w profilu z włazami żeliwnymi B125 do rury teleskopowej,

23.	Studzienki ściekowe zaprojektowano jako betonowe o śr. 1000 mm.

24.	Latarnie oświetleniowe:

w celu oświetlenia drogi, należy w miejscach przedstawionych na planie sytuacyjnym ustawić słupy oświetleniowe SAL 60 K1-5m i SAL 80M K1-5m (lub równoważne) oraz SAL-70 z wysięgnikami pojedynczymi i podwójnymi WR-5A/1, WR-5A/2 i oprawami Magnolia 100W, (lub równoważne) - zgodnie z dokumentacją techniczną.

25.	Rodzaj i ilość robót

Rodzaj i ilość robót zaprojektowanych do wykonania przedmiotu zamówienia zostały podane w tabeli przedmiaru robót.

26.	Uwagi

Zakres robót i elementów do wykonania przez wykonawcę określony jest w tabeli przedmiaru robót.

Wartość zaprojektowanych przez zamawiającego robót należy określić na podstawie Formularza kosztorysu ofertowego.

Zamawiający założył, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne urządzeń, elementów, materiałów należy traktować jako przybliżenie ułatwiające ich dobór przez wykonawcę.

Wykonawca może zaoferować urządzenia, elementy, materiały równoważne spełniające parametry, warunki określone w opisie i dokumentacji projektowej oraz posiadające wymagane aprobaty i certyfikaty.