terenie powiatu nowosolskiego0 Nowa Sól

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F Zadanie jest realizowane oraz finansowane częściowo w ramach środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz budżetu Gminy Bytom Odrzański

# Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Tryb udzielanego zamówienia:

##### Przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Powiat Nowosolski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Nowosolskiego

ul. Moniuszki 3 b

67-100 Nowa Sól

Zatwierdził:

Waldemar Wrześniak

Starosta Nowosolski

.................................................................................

(data i podpis)

Marzec 2016 r.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

- ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego: Powiat Nowosolski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Adres Zamawiającego: ul. Moniuszki 3 b;  67 – 100 Nowa Sol

NIP: 925-19-72-202

REGON: 970770103

Tel: 68-458 68 00 Faks: 68-458 68 30

E-mail: sekretariat@powiatnowosolski.pl

Internet:	www.powiat-nowosolski.pl

Godziny urzędowania (pracy): 	poniedziałek w godz. 700 - 1600

wtorek-czwartek w godz. 700 - 1500

piątek w godz. 700 - 1400

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwaną w dalszej części niniejszej specyfikacji „ustawą Pzp”.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych  nr 1032F i 1033F.  Zadanie jest realizowane oraz finansowane częściowo w ramach środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz budżetu Gminy Bytom Odrzański. Zadanie to obejmować będzie swym zakresem:

a)	przebudowę drogi powiatowej nr 1032F i 1033F zgodnie z dokumentacją

b)	rozbudowa istniejącej linii oświetleniowej w m. Wierzbnica

c)	posadzenie zieleni

i polegać będzie w szczególności na następujących działaniach:

- wykonaniu robót przygotowawczych:

- usunięcie ( ścinka ) drzew o średnicy do 40 cm wraz z karczowaniem pni i korzeni

- mechaniczne oczyszczenie krawędzi jezdni bitumicznej z piasku i trawy itd na szerokość do 0,5 m po obu stronach drogi

2)	wykonaniu rozbiórek elementów ulicy, miedzy innymi:

- rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 35/35/5

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 15/18

- rozebranie ścieku z elementów betonowych 50/60/15 z ławą betonową

- rozebranie krawężników betonowych 15x 30 x 100 z ławą betonową

- rozebranie przepustu kamiennego ramowego 80/60

- rozebranie przepustu betonowego o średnicy 80, 40 i 30 cm wraz ze ściankami czołowymi

- mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości 20 cm

- demontaż mechaniczny słupów żelbetowych

- frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej

3)	wykonaniu robot ziemnych:

- zdjęcie warstwy humusu częściowo do ponownego wykorzystania, reszta do wywiezienia na składowisko wykonawcy

- korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- zasypanie wykopów z dowozem ukopu wykonawcy - grunt przepuszczalny - most i stara rzeka

- pale fundamentowe CFA Sr. 500mm dł. 9,0m

- wykonanie robót ziemnych pod odwodnienie

- formowanie i zagęszczanie nasypu;

4)	wykonaniu warstw podbudowy:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie(jezdnia, zjazdy, chodnik, zatoki)

- wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem grubości 20 cm o Rm 2,5 MPa

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniozarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod chodnik i zjazdy

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - warstwa o grub.20 cm i 25 cm na poszerzeniach

- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

- wzmacnianie istniejącej nawierzchni bitumicznej - miejsca spękane geosyntetykami sposobem ręcznym /geosiatka/ pod warstwy bitumiczne)

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P w ilości 150 kg/m2 (na poszerzeniu);

5)	wykonaniu nawierzchni i ich elementów:

- mechaniczne ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 150kg/m2

- mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm po zagęszczeniu

- ułożenie nawierzchni jezdni, zjazdów , zatoki i placu z kostki wibroprasowanej betonowej grubości 8cm, kolor grafit, klasa 50,

gat 1 układanej na podsypce cementowo-piaskowej (1: 4) grubości 3 cm spoiny wypełniane piaskiem

- ułożenie nawierzchni chodnika kostki wibroprasowanej betonowej grubości 8cm, kolor szary, klasa 50, gat 1 układanej na podsypce cementowo-piaskowej (1: 4) grubości 3 cm spoiny wypełniane piaskiem podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

- wbudowanie krawężników betonowych 15 x 30 i 15 x 22 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B10) - 0,06m2 na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

- powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni tłuczniowej pobocza emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 3 kg/m2 przy użyciu grysów kamiennych w ilości: I warstwa grys 5/8 - 16 kg/m2 II warstwa grys 2/5 - 14 kg/m2

- wbudowanie obrzeży chodnikowych 8 x 30cm

- ułożenie cieku z elementów betonowych ( korytka ściekowe ) przy krawędzi jezdni 50/60/15 i 25/30/10 na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 (B20) (0,075m3/mb)

- wykonanie poboczy drogi z mieszanki tłuczniowej bazaltowej 0/31,5 gr grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu

- wykonanie wyspy dzielącej - azylu ( 2 m x 10m) na przejściu dla pieszych z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym (15 x 22 x 100) z czterech stron

- wykonanie płytowego progu zwalniającego U16c o wymiarach ( [1 +4+1 ] x 5) o ograniczonej prędkości przejazdu 25 - 30 km/h z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym (15 x 22 x 100) z czterech stron

- wykonanie drenażu liniowego z rur PCV perforowanych fi 315 z otulina z syntetycznej tkaniny przepuszczalnej obsypka z żwiru 8/16 min 15 cm pod rurą i z boku oraz min 30 cm nad rurą

- wykonanie drenażu liniowego z rur PCV perforowanych fi 110 z otulina z syntetycznej tkaniny przepuszczalnej obsypka z żwiru 8/16 min 15 cm pod rurą i z boku oraz min 30 cm nad rurą

- oczyszczenie kolektora o średnicy 40 cm z namułu do 50% jego średnicy wraz z wywozem urobku

- ustawienie balustrady ochronnej U 11a dla pieszych z rur stalowych ocynkowanych fi 60 (rozstaw słupków co 2 m wysokości     1,1 m) w kolorze biało czerwonym z osadzeniem słupków w fundamencie betonowym

- odbudowa rowu trapezowego na głębokość 50 cm wzdłuż drogi z karczowaniem krzaków ( samosiejek) i poszycia

- oczyszczenie istniejącego rowu z wyprofilowaniem dna i skarp rowu na głębokość do 40 cm wzdłuż drogi storna lewa i prawa z karczowaniem krzaków ( samosiejek) i poszycia

- regulacja pionowa zaworów i pokryw urządzeń podziemnych - skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą skrzynek żeliwnych

- rozbudowa sieci oświetlenia drogowego

- wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami

- humusowanie z obsianiem trawą - gr. 10 cm stożków, skarp, brzegów rzeki, pasa drogowego

- demontaż starych i montaż nowych barier energochłonnych

- wykonanie przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami wraz ze ściankami oporowymi

- posadzenie zieleni oraz ustawienie kaskadowej konstrukcji kwietnikowej H2400

- montaż tablic informacyjnych o programie;

2.	Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień publicznych CPV:

- 452331206 roboty w zakresie budowy dróg

- 452332207 roboty zakresie nawierzchni dróg

3.	Szczegółowy zakres robót zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### 4.	OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.	INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### 6.	OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. 	USTALENIA DOTYCZĄCE POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONACOM

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy.

- Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawiera  załącznik nr 8 – Istotne warunki umowy (wzór).

## 8.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.	Termin rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy.

2.	Termin zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 październik 2016r.

9.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

a)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

b)	posiadanie wiedzy i doświadczenia,

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidło ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu (przebudowa, rozbudowa, budowa) drogi o wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

c)	dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział:

- 1 (jednej) osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia równoważne, oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej.

Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji robót drogowych stanowiących przedmiot zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, spełnianie warunku musi wykazać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) wraz z dowodem jej opłaty względnie poszczególnych rat.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie.

2.	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.

3.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przestawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów zakres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż nadzień składania ofert, warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Ocena spełniani warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Ocena warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

10.	INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone załącznik nr 4 do SIWZ;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 5 do SIWZ;

- Lista (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 6 do SIWZ;

- Dowód opłaconej polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 500 000,00 zł.

Wykonawca poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, 4, 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o których mowa w lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o których mowa w lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 stawy Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznych lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nim stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu:

  - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (należy złożyć oświadczenie w oryginale) oraz dokumenty zawierające informacje dotyczące:

-	zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

-	charakteru i stosunków, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

-	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 10.1, 10.2., 10.3, 10.4 i 10.5 i 10.8 SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

- Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy. Do  oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

UWAGA: Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

- Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

  - Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

  - Wypełniając formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.

  - W przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy z zamawiającym wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

11. 		INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 10.2.

2.	Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną przy przekazywaniu następujących dokumentów:

- pytania dotyczące treści SIWZ,

- wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz odpowiedź wykonawcy,

- wniosek o wyjaśnienie treści oferty oraz odpowiedź wykonawcy,

- wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

- informacja o poprawieniu omyłek w ofercie,

- informacja o braku zgody wykonawcy na poprawienie omyłek  polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

- zawiadomienie o terminie podpisania umowy,

- zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,

- zawiadomienie wykonawców o wniesieniu odwołania,

- informacja wykonawcy o przystąpieniu do podstępowania  odwoławczego.

3.	Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub e-maila podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

4.	Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

12.	OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.	Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający uprawnia:

- w sprawach proceduralnych:

Marietta Abramczyk – Starszy Specjalista

tel./fax: (068) 458 53 30; ul. Wojska Polskiego 100 b, pok. Nr 1 – Sekretariat

b)	w sprawach technicznych:

Wiesław Staruch - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli, 
tel./fax: (068) 458 53 30; ul. Wojska Polskiego 100 b;

2.	Osoby wymienione w części 11 siwz ust. 1 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

4.	Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

5.	Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6.	Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

13.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

  - Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6  ustawy Pzp.

  - Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji  należy załączyć do oferty w oryginale.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego 55  2030 0045 1110 0000 0173 0080 z dopiskiem „wadium w postępowaniu przetargowym PN 06/2016/PZD.”, (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty).

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano).

  - Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

  - Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

10.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej  lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14. 	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. poprzedzającym, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadiów Zamawiający wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

#### 15. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

  - treść oferty musi odpowiadać treści siwz;

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

  - oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz – formularz oferty;

  - oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

  - oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

  - upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty;

  - wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

  - w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty;

  - kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie);

  - wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;

  - oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisu: Oferta w postępowaniu przetargowym PN 06/2016/PZD pn.: Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F.

Powiat Nowosolski ul. Moniuszki 3 b 67 – 100 Nowa Sól OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN 06/2016/PZD Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F Nie otwierać przed 14 kwietnia 2016r., godz. 1005

  - ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

  - oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego w sposób określony w części 14 siwz pkt 11 z dodatkowym opisem: Wycofanie  lub Zmiana oferty;

  - oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek;

  - koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca;

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1) 	formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do siwz,

2)	formularz kosztorysu ofertowego

3)	dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części 10 siwz,

4)	potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku, gdy jest wnoszone w formie innej niż pieniężna).

      - Dokumenty, o których mowa w części 10 siwz, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

      - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

      - Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

      - Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna ofert” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

16. 	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce oraz termin składania ofert:

a)	oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – ul.  Moniuszki 3 b, 67-100 Nowa Sól, (pok. 109 - Sekretariat)

b)	termin składania ofert upływa dnia 14 kwietnia 2016r. o godz. 1000 czasu lokalnego.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

- otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2016r. o godz. 1005 czasu lokalnego w siedzibie zamawiającego – ul.  Moniuszki 3 b, 67-100 Nowa Sól, (pok. 108 Sala Konferencyjna)

- otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców,

- w części jawnej postępowania przetargowego, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1.	Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco Przetarg nieograniczony – PN 05/2016/PZD pn.: Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033Fi oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy.

2.	Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.	Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści siwz, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.

4.	Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

5.	O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przesłano siwz oraz zamieści informację na stronie internetowej.

6.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.	Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

8.	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

9.	Informacje, o których mowa w ust. 6 i 8, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

17. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do siwz formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.

- Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego, opracowanego przez Zamawiającego (załącznik nr 9 do siwz).

- Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## 18. 	INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

## Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN.

## 19. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:

  - Cena oferty			- 95 % (max. 95 pkt.)

  - Okres gwarancji jakości		- 5 % (max. 5 pkt.)

Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad:

1)	Ocena kryterium „cena oferty” – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:

Cmin

P(Co) = (((((((  x 100  x  95 %

Co

gdzie :

Cmin   -  najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,

Co        -  cena ocenianej oferty,

P(Co)  -  liczba punktów za kryterium ceny.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 95 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

2)	Ocena kryterium „okres gwarancji jakości” - będzie przeprowadzana na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, (przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 5 lat (60 miesięcy) od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego  a najdłuższy możliwy okres gwarancji wynosi 7 lat (84 miesięcy) od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego) i obliczona na podstawie następującego wzoru matematycznego:

OGBO

G =     (((((((     100  x 5 %

NZOG

gdzie :

G   	-  liczba punktów za kryterium okres gwarancji jakości

OGBO 	- okres gwarancji badanej oferty,

NZOG  	- najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = P(Co)  + G

Gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

P(Co) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty”

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości”

2. Oceny i badania ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa:

- dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1, 2 i w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp,

- dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

3.	W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców:

a) udzielenia  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert,

b) przedłożenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp),

c) złożenia (uzupełnienia), zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw.

4. 	Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.

20. 	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający niezwłocznie doręczy wybranemu wykonawcy zawiadomienie o wyborze jego oferty oraz miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającą postanowienia ujęte w Załączniku 8  specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Istotne warunki umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

- Przed podpisaniem umowy wyłoniony wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:

- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- w przypadku powierzenia podwykonawcom części zadania Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę, zawierającą, co najmniej:

      - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

      - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,

      - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

      - wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną.

21. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania   
  	umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)	pieniądzu,

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c)	gwarancjach bankowych,

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: nr 55 2030 0045 1110 0000 0173 0080 dopiskiem „PN 05/2016/PZD”.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a)	70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b)	30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

9.	Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 6 pkt. A, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie stwierdzonych wad/usterek lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek.

Uwaga

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winien  zawierać następujące elementy:

  - nazwa wykonawcy, beneficjenta (zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,

  - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

  - kwotę gwarancji,

  - termin ważności gwarancji,

- termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,

- termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu.

  - nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia na rzecz zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”.

W przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. 	ISTOTNE WARUNKI UMOWY

- Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do siwz – Istotne warunki umowy.

- Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:

  - zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

      - o charakterze niezależnym od stron,

      - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

      - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

      - której nie można przypisać drugiej stronie;

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 
świadczenia stron;

  - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

  - zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy to kontraktów obmiarowych, 
przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe).

e)	wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli 
         uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji –  
        zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia;

  - zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu

albo*

f)’ gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

##### 23. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy przysługuje odwołanie.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane  sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).

Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie zamówień publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180 – 198) ustawy Prawo zamówień publicznych.

24.	INFORMACIE DODATKOWE

1.	Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia ( art. 151a ustawy Pzp).

2.	Udostępnianie dokumentacji postępowania:

- protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;

- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane;

- udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie czynność przeglądu.

3.	Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2015r. poz. 2164.), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz oferty – załącznik nr 1;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;

- Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone załącznik nr 4;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 5;

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6;

- Zobowiązanie innych podmiotów – załącznik nr 7;

- Istotne warunki umowy (wzór) - załącznik nr 8;

- Formularz kosztorysu ofertowego - załącznik nr 9;

- Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 10;

##### Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Powiat Nowosolski

ul. Moniuszki 3 b

67- 100 Nowa Sól

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr faxu: |  |
| Adres e-mail: |  |

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej

na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- kwotę netto : ………………………………………….…………………………… zł

- stawka podatku VAT: ………………….. %

- kwota podatku VAT: ……………………………………………………………… zł

- kwotę brutto: ………………………………………….…………………………… zł

(słownie brutto: ……………………………………………………………….……………………………………………………………………)

3.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 października 2016 roku.

4.	Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na okres ……………………… miesięcy na całość wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całości robót i okres ten będzie uwzględniony w zawartej Umowie.

6.		Oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady powstałe w trakcie realizacji zamówienia, które zostanie wykonane własnymi siłami bądź przy udziale podwykonawców.

7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

8.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przez okres 30 dni.

9.	Oświadczamy, że akceptujemy istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy określone w załączniku nr 7 do SIWZ, a w przypadku  wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w  miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

10.	Wadium w wysokości 40 000,00 PLN zostało wniesione w dniu ........................... w formie ....................................................................................

11.	Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek nr ..................................................................................................................

- Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty złożymy przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania, zgodnie z warunkami ustalonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty zapewnimy ciągłość polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1 500 000,00 (jeden milion złotych) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (dotyczy robót budowlanych)

Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

Uwaga! W przypadku braku wskazania  części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.

- Oświadczamy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych powołujemy się na zasoby następujących podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

| Nazwa (firma podwykonawcy) | Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- |

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.........................................................................................................................................................................................

Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania wysyłaną faksem należy kierować na:

- nr faksu: ..................................................................................................................................................................

- Oferta została złożona na .................. kolejno ponumerowanych kartkach. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

.........................................
/miejscowość i data/

………………………….……………………………………….
/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

.....................................................
nazwa i adres wykonawcy

Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej

na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczam, że nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) tj. nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.

.........................................

/miejscowość i data/

………………………….……………………………………….

/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

.....................................................
nazwa i adres wykonawcy

Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej

na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - osiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

sytuacji ekonomicznej i finansowej

.........................................

/miejscowość i data/

………………………….……………………………………….

/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 4 do SIWZ

.....................................................
nazwa i adres wykonawcy

Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej

na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F

# WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone o wartości robót branży drogowej nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (jeden milion złotych pięćset tysięcy złotych z podatkiem VAT):

| l.p | Nazwa i opis zadania, lokalizacja (należy określić informacje istotne dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu) | Wartość robót branży drogowej w PLN | Termin realizacji (dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia) | Nazwy i adres zamawiającego (nazwa, adres, nr telefonu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:	Należy załączyć dowody, określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

.........................................

/miejscowość i data/

………………………….……………………………………….

/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 5 do SIWZ

.....................................................
nazwa i adres wykonawcy

Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej

na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F

# WYKAZ OSÓB

oświadczam/my, że dysponuję/emy następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić wskazaną funkcję | Opis kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (należy określić informacje istotne dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu) | Podstawa do dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy |  | Kwalifikacje zawodowe Uprawnienia budowlane (rodzaj zakres, specjalność) |  |
|  |  | Opis doświadczenia zawodowego |  |

* Uwaga Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia (np. pracownik wykonawcy, na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp itp.).

.........................................
/miejscowość i data/

…………………………………………………………….
/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 6 do SIWZ

.....................................................
nazwa i adres wykonawcy

Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej

na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Oświadczam*, iż reprezentowana przeze mnie firma należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1) …………………………………………..

2) …………………………………………..

3) …………………………………………..

4) …………………………………………..

2. Oświadczam*, iż reprezentowana przeze mnie firma nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

.........................................
/miejscowość i data/

…………………………………………………………….
/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

##### Załącznik nr 7 do SIWZ

.....................................................
nazwa i adres wykonawcy

Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej

na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW - WZÓR

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

.

Stosownie do treści art. 26, ust 2b i 2e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ja .....................................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

upoważniony do reprezentowania: ................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam, że będę solidarnie odpowiadał za powstałą szkodę Zamawiającego oraz zobowiązuję się do oddania Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................

(nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów – (zaznaczyć właściwe)

□ wiedza i doświadczenie

□ osoby zdolne do wykonania zamówienia,

□ potencjał techniczny

□ zdolności finansowe na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

na okres ...........................................................................................................................

(wskazać okres na jaki udostępniony jest zasób)

forma w jakiej podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia:

................................................................................................................................................

(wskazać formę, np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, inne)

Na potwierdzenie powyższego załączam następujące dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów,  np.: umowa zlecenie, umowa o współpracy, kontrakt, inne:

1)..........................................

2)..........................................

3)..........................................

..................................................................

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

.......................................................................................

(podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby

UWAGA:

Należy załączyć do oferty w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

##### Załącznik nr 8 do SIWZ

# ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Załącznik nr 9 do SIWZ

# FORMULARZE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH