# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

,,Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej,

w km 1+070 w Nowej Soli”

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach środków uzyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

oraz ze środków budżetu Powiatu Nowosolskiego

# Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Tryb udzielanego zamówienia:

##### Przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Powiat Nowosolski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Nowosolskiego

ul. Moniuszki 3 b

67-100 Nowa Sól

Zatwierdził:

Józef Suszyński

Starosta Powiatu Nowosolskiego

.................................................................................

(data i podpis)

Kwiecień 2011r.

## Informacje ogólne

1.	Spis treści

ROZDZIAŁ I		Instrukcja dla Wykonawców

ROZDZIAŁ II		Formularz oferty

ROZDZIAŁ III		Formularze załączników do oferty

ROZDZIAŁ IV		Istotne warunki Umowy

ROZDZIAŁ V		Formularz kosztorysu ofertowego

ROZDZIAŁ VI		Opis przedmiotu zamówienia

2.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r.)

#### ROZDZIAŁ I

#### Instrukcja dla Wykonawców

- Nazwa i adres zamawiającego:

Zamawiający:	Powiat Nowosolski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

adres:		ul. Moniuszki 3 b, 67-100 Nowa Sól

telefon:		(0-68) 458 68 00

fax:			(0-68) 458 68 31

regon:		970770103

NIP:			925-19-72-202

Internet:		www.powiat-nowosolski.pl

godziny urzędowania:

•	poniedziałek	730 – 1530

•	wtorek – piątek	700 - 1500

Specyfikacja dostępna jest na stronie:	www.powiat-nowosolski.pl

znak sprawy: PN 09/2011/PZD

- Tryb udzielenia zamówienia:

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r.)

  - ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie ,,ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych o którym mowa w pkt. 2. a SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia:

    - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania  pn.: „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej w km 1+070 w Nowej Soli”. Zadanie jest realizowane ze środków budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Nowosolskiego.

    - Zadanie obejmować będzie swym zakresem budowę mostu na rzece Czarna Struga, polegać będzie w szczególności na następujących działaniach:

- wykonanie rozbiórki:

−  frezowanie nawierzchni na dojazdach,

−  rozbiórka konstrukcji jezdni na moście i na dojazdach;

−  rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu;
	-  korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- wykonanie robót ziemnych:
- wykonanie wykopów 
- wykonanie nasypów
- wykonanie koryta pod chodniki i zjazdy indywidualne; 
 - wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej

- wykonanie robót mostowych:  
- wykonanie oraz montaż zbrojenia przyczółków, płyty pomostowej i kap chodnikowych 
- betonowanie elementów mostu , 
- montaż prefabrykatów żelbetowych typu „Kujan” dł. 15,0m na klasę B
- montaż łożysk elastomerowych wielokierunkowo przesuwnych niekotwionych o wymiarach 150x200x28mm i nośności 300kN;

- wykonanie i montaż płyt przejściowych
-  wykonanie izolacji 
- montaż sączków odwodnienia izolacji wraz z ułożeniem drenów podłużnych i poprzecznych, 
- wykonanie dylatacji
- montaż barier ochronnych stalowych o parametrach min (H2; B; W5) np. firmy KREMSBARRIER 1 RH2 
  firmy veostalpine
- wykonanie i montaż balustrady stalowej wysokości 120 cm wg. KDM BAL1 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;

- wykonanie nawierzchni i ich elementów:
- nawierzchni  ścieralnej z SMA11 grubości 4 cm, na moście, dojazdach i zjazdach
- nawierzchnia warstwa wiążąca z AC16W gr. 6,0 cm na dojazdach i zjazdach; 
- wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P do gr. 8,0 cm na dojazdach
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/32mm gr. 20 cm na dojazdach
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/32mm gr. 15 cm na zjazdach
- wbudowanie obrzeży chodnikowych 6 x 30 
- nawierzchnia z kostki szarej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 
- nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5 mm w obrębie chodnika na płycie pomostowej, 
  kapach i skrzydłach, 
- ułożenie prefabrykowanych ścieków skarpowych wg KPED 01.11 i KPED 01.24 wraz z umocnieniem wylotu 
wg KPED 01.29, 
- umocnienie skarp i stożków przyczółków betonowymi płytami ażurowymi, 
- powłoki ochronne na powierzchniach betonowych, 
- umocnienie skarp humusowaniem z obsianiem trawą, 
- umocnienie brzegów i dna cieku

- ułożenie krawężników : kamiennych 18x20cm na moście na podlewce z polibetonu wraz z uszczelnieniem styku z płyta; betonowego 15x30cm „stojące” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej z oporem , obniżenie krawężnika do 0 na 6 m długości; kamienne i betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej z oporem na dojazdach 
- umocnienia poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm na szerokości 1,0m wraz z zamuleniem, zagęszczeniem i profilowaniem; 
- umocnienia poboczy na zjeździe  kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm na szerokości 0,75m wraz z zamuleniem, zagęszczeniem i profilowaniem

  - przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale VI ,,Opis przedmiotu zamówienia”,

  - określenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

- główny przedmiot:	roboty budowlane w zakresie mostów drogowych – 45221111-3

  - Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania robót oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelki istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

4. Opis części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.a.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

    - Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających oraz dodatkowych zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 5 i pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku powstania możliwości przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na podniesienie standardów utrzymaniowych.

    - Informacja o podwykonawcach:

1.	Zamawiający dopuszcza powierzenie  wykonania części zamówienia podwykonawcom.

2.	Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcą do wykonania.

    - Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy,

- zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2011 roku.

8.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  - W  przetargu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

- spełniają  warunki  określone  w  art. 22 ust. 1 Prawa zamówień  publicznych

- spełniają dodatkowe warunki szczególne określone w punkcie 8.5. niniejszej instrukcji,

8.2   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępniania potencjału technicznego  i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

8.4	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

    - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

    - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

    - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

    - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Dodatkowe warunki szczególne udziału wykonawców w postępowaniu:

- potencjał ekonomiczno – finansowy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ich potencjał ekonomiczno – finansowy będzie oceniany łącznie):

  - posiadają umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) i ważną co najmniej do dnia upłynięcia terminu związania ofertą.

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - potencjał kadrowy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ich potencjał kadrowy będzie oceniany łącznie):

-	o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy dysponujący osobami o niżej wymienionych kwalifikacjach:

| L.p. | Stanowisko | Wymagana liczba osób | Wymagane uprawnienia i przynależność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik budowy lub robót (branża mostowa) | 1 | Oświadczenie wg. Formularza nr 3 – Rozdział III Formularze załączników do oferty - Oświadczenia i Dokumenty |

  - Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę Formularz oferty oraz załączniki stanowiące jego integralną część a w szczególności:

- oświadczenia, o których mowa w punkcie 9.1 niniejszej instrukcji,

- dokumenty, o których mowa w punkcie 9.2 niniejszej instrukcji,

- zaakceptowaną umowę,

- zaakceptowaną gwarancję jakości,

- wypełniony Formularz kosztorysu ofertowego,

        - Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - Wymagane Oświadczenia

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru formularza oświadczenia zamieszczonego w Rozdziale III, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich musi złożyć oświadczenie);

- oświadczenie wskazujące części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom wg wzoru formularza zamieszczonego w Rozdziale III; uwaga - dokument ten należy załączyć także w przypadku nie powierzania do wykonania podwykonawcom części przedmiotu zamówienia, zamieszczając w nim stosowną informację;

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu z którego zdolności korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termonu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Wymagane dokumenty:

9.2.1	W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich musi złożyć n/w dokumenty):

a)	aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b)	aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c)	aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Uwaga: 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 9.2.1. a, b, c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne li zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

    - opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) i ważną co najmniej do dnia upłynięcia terminu związania ofertą.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

9.2.4.	Inne wymagane dokumenty:

- Dowód wniesienia wadium (w formie oryginału) – wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza) - Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, które w szczególności powinno:

- jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi,

- precyzować zakres umocowania,

- wskazywać pełnomocnika,

- wyliczać wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

- być podpisane przez każdego wykonawcę,

- Stosowne pełnomocnictwo (należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza) do podpisania oferty w sytuacji, w której uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu w rejestrze lub ewidencji.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

a)	Kontakt z Zamawiającym jest możliwy w siedzibie Zamawiającego:

- od poniedziałek do piątku w godz. 700 - 1500

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie lub faksem,

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują  pisemnie lub faksem na adres zamawiającego, który jest podany w punkcie 1 Instrukcji dla Wykonawców.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych:

- 	Marietta Abramczyk – Starszy Specjalista

tel./fax: (068) 458 53 30; ul. Wojska Polskiego 100 b, pok. Nr 1 – Sekretariat

- w sprawach technicznych:

-	Wiesław Staruch - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli, 
tel./fax: (068) 458 53 30; ul. Wojska Polskiego 100 b;

-	Krzysztof Bieliński – Specjalista Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli, 
tel./fax: (068) 458 53 30; ul. Wojska Polskiego 100 b;

- Wymagania dotyczące wadium:

1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

2.	Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

3.	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z poźn. zm.).

Uwaga

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

3) kwotę gwarancji,

4) termin ważności gwarancji,

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.	Dowód wniesienia wadium  - należy załączyć do oferty w formie oryginału.

5.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 
55 2030 0045 1110 0000 0173 0080  – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100 b, 67-100 Nowa Sól.

6.	Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich może złożyć wadium o takiej wartości by ich suma wynosiła 40 000,00  PLN.

uwaga: w tytule przelewu proszę wpisać, czego dotyczy wadium (przetarg PN 09/2011/PZD)

8.	Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a. Ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia

żądano.

10.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12.	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

13.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, Ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba iż dowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

14.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

14.1.	Wymagania podstawowe:

1)	Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2)	Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3)	Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się ofertę sporządzony w języku innym niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

4)	Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5)	Zaleca się by każda ze stron ofert zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub zaparafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści  oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, przesłonięcie korektorem etc powinno być parafowane przez Wykonawcę.

6)	Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7)	Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty – Rozdział II oraz powinna zawierać wymagane oświadczenia i dokumenty.

8)	Zaleca się aby strony oferty trwale ze sobą połączyć i kolejno ponumerować.

9)	Oferta musi być podpisana przez upoważnionych i wymaganych do reprezentowania Wykonawcy przedstawicieli, którzy są określeni w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

10)	Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

11)	Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.

  - Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione z należytą starannością przez Wykonawcę ściśle według postanowienia niniejszej instrukcji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

  - W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dany dokument, lub notariusza lub osoby podpisujące ofertę.

  - Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiat Nowosolski , 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3b oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Zarząd Powiatu Nowosolskiego ul. Moniuszki 3b 67-100 Nowa Sól ,,Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej, w km 1+070 w Nowej Soli” Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach środków uzyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, oraz ze środków budżetu Powiatu Nowosolskiego Nie otwierać przed 06 maja 2011r., godz. 1005

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem,,ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, wg tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANE”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zmieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

15.1.	Miejsce oraz termin składania ofert:

a)	oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – ul.  Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól, w pok. nr 109 (Sekretariat)

b)	termin składania ofert upływa dnia 06 maja 2011r. o godz. 1000 czasu lokalnego.

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 15.1.b  zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwarcia.

  - Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

- oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – ul. Moniuszki 3 b, 67-100 Nowa Sól, w pok. nr 108 (Sala konferencyjna)

b)	otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 maja 2011r. o godz. 1005 czasu lokalnego.

- Opis sposobu obliczania ceny:

  - Cena oferty zostanie obliczona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym metodą uproszczoną.

  - Formularz do sporządzania kosztorysu ofertowego zawarty jest w Rozdziale V – Formularz kosztorysu ofertowego.

  - Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego powinny zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia a w szczególności:

16.3.1.	Koszty bezpośrednie, w tym w szczególności:

- koszty wszelkiej robocizny niezbędnej do wykonania danej pozycji obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych dla wykonania pozycji, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca  ich zakupu lub wytworzenia bezpośrednio  na stanowisko robocze lub na miejsce składowania na placu budowy,

- koszt dostarczonych urządzeń, maszyn, koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia,

- koszty użycia wszelkiego sprzętu budowlanego i środków transportu niezbędnych do wykonania danej pozycji, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montaż i demontaż po zakończeniu robót,

- koszt wytworzenia mieszanek mineralno – asfaltowych, betonu i ich dostarczenia na plac budowy,

- koszty związane ze zdeponowaniem i utylizacją elementów i materiałów, powstałych w wyniku robót rozbiórkowych.

16.3.2.	Koszty ogólne budowy, w tym w szczególności:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane od płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,

- wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem , słońcem, mrozem i inne tego typu urządzenia,

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót (oznakowanie, ogrodzenie), koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty podróży służbowych personelu budowy,

- koszty pomiarów geodezyjnych nieujętych w opisach zakresów robót objętych szczególnymi pozycjami,

- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszt tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty  badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem badań i robót wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego,

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,

- koszty uporządkowania tereny budowy po wykonaniu robót,

- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,

r)	wszystkie inne, niewymienione wyżej ogólne koszty budowy które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

16.3.3.	Koszty ogólne prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w tym w szczególności:

- ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk,

- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych,

- koszty rękojmi oraz udzielonej gwarancji jakości,

16.4.	Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego jako ostatecznie definiujących wymagań dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze robót tego nie podano, wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji i kosztorysie ofertowym muszą być wykonane w szczególności wg:

- opisów i rysunków składających się na dokumentację projektową,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,

- postanowień  projektu umowy.

  - Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w szczególności w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. odwadnianiem wykopów, wykonywania dróg montażowych, wykonywania montażu i demontażu deskowań, pielęgnowania betonu i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych), to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.

  - Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie może dodawać dodatkowych pozycji do kosztorysu ofertowego, zmieniać kolejności pozycji lub ich opisu. Jeżeli w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych w przekazanej wykonawcy dokumentacji projektowej, to wycenienie kosztów tych robót w kosztorysie ofertowym może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym. Wykonawca nie może również samodzielnie zmieniać ilości robót określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót i kosztorysie ofertowym. Ilość robót w przypadku rozliczenia kosztorysowego nie są ostateczne i zostały podane po to, by dać Wykonawcom wspólną podstawę dla sporządzenia ofert.

  - Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości wykonanych robót oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym lub tam, gdzie będzie to zgodne z umową – stawki i ceny stanowiące podstawę wyliczenia cen jednostkowych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w kalkulacje szczegółowe dowolnych, wybranych przez siebie pozycji cen jednostkowych.

Zamawiający w dowolnym momencie badania oferty i oceny ofert może zażądać przedłożenia mu, w terminie 7 dni, kalkulacji szczegółowej, a Wykonawca takie żądanie musi spełnić. Niezastosowanie się do żądania Zamawiającego lub przedłożenie kalkulacji z której będzie wynikać, że nie ujęto w wycenie wszystkich składników kosztowych, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Informacje o walutach obcych:

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN – polskich złotych.

- Opis kryteriów, którymi zmawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

- oferty spełniające wszystkie wymogi formalne oraz kryteria kwalifikacyjne opisane w niniejszej instrukcji będą oceniane wg. kryterium: cena ofertowa brutto – waga 100%

- Zamawiający wybierze spośród ofert nie odrzuconych, ofertę, która przedstawia najniższą cenę ofertową brutto i która została sporządzona zgodnie z unormowaniami Prawa zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- oferty będą oceniane punktowo przez każdego członka komisji przetargowej wg formuły:

Cn

P = ——— X 100 X 100 %

Cb

gdzie:

P – ilość otrzymanych punktów  przez ofertę,

Cn – najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert,

Cb – cena brutto badanej oferty,

- zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów i która została sporządzona zgodnie z unormowaniami Prawa zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

- zamawiający przekaże Wykonawcy informację o miejscu i terminie podpisania umowy,

- przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia Umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych w Rozdziale IV – Formularz 
        	Umowy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeśli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości,

- wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy (art. 150, ust. 2).

- zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
      	a)	pieniądzu,

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych,

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

f)	w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kas oszczędnościowo-kredytowej,

g)	przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

h)	przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

- zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego,

- w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia,

- jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości należy dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Wykonawcą a także innym osobom, jeżeli interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 Ustaw Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

      - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

      - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

      - odrzucenie oferty odwołującego.

- Dodatkowe postanowienia:

1.	Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej modyfikacja:

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r.)

2.	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części przedmiotu zamówienia, których wykonanie 
 Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z Formularzem ,,Udział podwykonawców – wskazanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom” zamieszczony w Rozdziale III – Formularze załączników do oferty.

uwaga – dokument ten należy załączyć także w przypadku nie powierzania do wykonania podwykonawcom części przedmiotu zamówienia.

    - Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się bezpłatnie. Można ją otrzymać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100 b, 67-100 Nowa Sól, pokój nr 1 (osobą upoważnioną do wydawania  
 SIWZ jest Pani Karolina Jabłońska), lub przesyłką pocztową za zaliczeniem pocztowym.

#### ROZDZIAŁ II

              - Formularz oferty

                - FORMULARZ OFERTY

Do

Powiatu Nowosolskiego

ul. Moniuszki 3 b

67-100 Nowa Sól

My, niżej podpisani, niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

,,Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej,

w km 1+070 w Nowej Soli”

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach środków uzyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

oraz ze środków budżetu Powiatu Nowosolskiego

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko przedstawicieli Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(nazwa, dokładny adres Wykonawcy)

.............................................................................................................................................................................

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wypełnionym Formularzem kosztorysu ofertowego za cenę:

a)	kwota netto: ......................................................... PLN,

(słownie: ................................................................................................................................................)

b)	stawka podatku VAT: ............................... %

c)	kwota podatku VAT: ........................................... PLN,

(słownie: ................................................................................................................................................)

d)	kwota brutto: ........................................................ PLN,

(słownie: ................................................................................................................................................)

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy,

- zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2011 roku,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

- Wadium zostało przez nas wniesione w dniu .............................................. w wysokości 40 000, 00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), w formie ...................................................................................................................................

- Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty złożymy przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania, zgodnie z warunkami ustalonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych w formie .................................................................................

- Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty zapewnimy ciągłość polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 500 000,00 (pięćset tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i ważną od dnia przekazania terenu budowy do daty zakończenia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że nasza wiedza i doświadczenie, nasz potencjał techniczny i ekonomiczno – finansowy, którymi dysponujemy zapewnią wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.

- Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Karcie gwarancyjnej na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.........................................................................................................................................................................................

- Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania wysyłaną faksem należy kierować na:

- nr faksu: ..................................................................................................................................................................

- Integralną częścią naszej oferty są n/w załączniki:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- oświadczenie wskazujące części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom;

- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia (chodzi o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę)

- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- dowód wniesienia wadium (w formie oryginału),

- pełnomocnictwo – ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców - jeśli dotyczy,

- stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty w sytuacji, w której uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu w rejestrze lub ewidencji - jeśli dotyczy,

- zaakceptowany formularz umowy,

- wypełniony formularz kosztorysu ofertowego,

- Inne załączniki wg uznania Wykonawcy:

- ..............................................................................

- .............................................................................

- .............................................................................

................................ dnia ........................

...................................................................

podpisy przedstawicieli Wykonawcy

#### ROZDZIAŁ II

FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY – OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

o których mowa w punktach 9.1.a;  9.1.b; 9.2.3.a

Instrukcji dla Wykonawców

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  - Formularz nr 1 i Formularz nr 1a

- Oświadczenie wskazujące części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom Formularz nr 2.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - Formularz nr 3.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

– Formularz nr 4.

##### Formularz numer 1

Nazwa Wykonawcy .........................................................................................

(pieczątka Wykonawcy)

Adres Wykonawcy...........................................................................................

###### OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:

,,Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej,

w km 1+070 w Nowej Soli”

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu,

- oświadczamy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

................................ dnia ........................

................................................................

podpisy przedstawicieli Wykonawcy

##### Formularz numer 1a

Nazwa Wykonawcy .........................................................................................

(pieczątka Wykonawcy)

Adres Wykonawcy...........................................................................................

###### OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:

,,Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej,

w km 1+070 w Nowej Soli”

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................ dnia ........................

................................................................

podpisy przedstawicieli Wykonawcy

# Formularz numer 2

Nazwa Wykonawcy ................................................................................

(pieczątka Wykonawcy)

Adres Wykonawcy...................................................................................

Oświadczenie wskazujące części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom

,,Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej,

w km 1+070 w Nowej Soli”

| L.p. | Nazwa części przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |

Uwaga:

- Dokument ten należy załączyć także w przypadku nie powierzania do wykonania podwykonawcom części przedmiotu zamówienia, zamieszczając w nim stosowną informacje.

................................ dnia ........................

................................................................

podpisy przedstawicieli Wykonawcy

##### Formularz numer 3

Nazwa Wykonawcy ................................................................................

(pieczątka Wykonawcy)

Adres Wykonawcy...................................................................................

przetarg nieograniczony pn.:

,,Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej,

w km 1+070 w Nowej Soli”

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Wykształcenie i doświadczenie zawodowe - staż | Zakres wykonywanych Czynności tj. planowana funkcja, branża | Informacja o podstawi do dysponowania tymi osobami (własne/ udostępnione)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kierownik budowy lub robót (branża mostowa) | własne/ udostępnione* |

Uwaga:

1.	W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z niech przy wykonaniu zamówienia.

................................ dnia ........................

................................................................

podpisy przedstawicieli Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

##### Formularz numer 4

Nazwa Wykonawcy ................................................................................

(pieczątka Wykonawcy)

Adres Wykonawcy...................................................................................

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

przetarg nieograniczony pn.:

,,Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej,

w km 1+070 w Nowej Soli”

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia tj:

- Pan/i ….............................................................................. pełniący(-a) funkcje kierownika budowy posiada uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi specjalności…...........................................................................................................nr …...................................

wydane w dniu.......................................................................... przez ….................................................................................................

oraz zaświadczenie nr.................................................................................... o aktualnej przynależności do właściwej izby samorządu

zawodowego wydane w dniu …………………………………............................ przez …............................................................................

................................ dnia ........................

................................................................

podpisy przedstawicieli Wykonawcy

##### ROZDZIAŁ IV

              - ISTOTNE WARUNKI UMOWY

              - I

              - KARTY GWARANCYJNEJ

Umowa nr .............................................

zawarta w  dniu ................................................. 2011 roku

pomiędzy Powiatem Nowosolskim z siedzibą przy ul. Moniuszki 3 b, 67 - 100 Nowa Sól, NIP: 925-19-72-202,

REGON: 970770103, reprezentowanym przez:

- Józefa Suszyńskiego – Starostę Nowosolskiego

- Barbarę Wróblewską  – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla

zwanym dalej Zamawiającym

a: ......................................................................................................

posługującym się identyfikatorami: NIP: ..........................................;    REGON: ........................................... reprezentowanym przez:

- ............................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 09/2011/PZD, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu zamówienia pn.:

,,Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej,

w km 1+070 w Nowej Soli”

które polegać będzie w szczególności na wykonaniu robót i elementów określonych w załączniku nr 1 – Formularzu kosztorysu ofertowego.

- Zadanie jest  realizowane z budżetu państwa w ramach środków uzyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ze środków budżetu Powiatu Nowosolskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 wykonanego zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej.

- Zakres i sposób wykonywania umowy określają:
a) niniejsza umowa
b) dokumentacja projektowa
c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
e) dodatkowe ustalenia z Zamawiającym dokonane w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 3, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 4.

- Realizacja robót związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzona będzie przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym także w zakresie gospodarki odpadami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy, który został opisany szczegółowo w § 1, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, które nie może przekroczyć łącznie:

- kwoty netto (suma wszystkich zadań): ……………………………………………………………… zł

- stawka podatku VAT: ………………….. %

- kwoty podatku VAT: ……………………………………………………………… zł

- kwoty brutto: ……………………………………………………………… zł

(słownie brutto: ……………………………………………………………….………………………………………)

- Ceny jednostkowe ujęte w Formularzu kosztorysu ofertowego nie będą podlegały rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, określone zostało w oparciu o: dokumentację projektową i ilości robót wynikające z tej dokumentacji, wyszczególnione w załączniku nr 1 - Formularzu kosztorysu ofertowego, a także warunki zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz wymagania określone w niniejszej umowie.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej i określonych w załączniku nr 1 -  Formularzu kosztorysu ofertowego, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie zmniejszone o wartość nie wykonanych robót. Wartość nie wykonanych robót określona  zostanie w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w załączniku nr 1 - Formularzu kosztorysu ofertowego.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy, a w szczególności: koszty bezpośrednie, koszty ogólne, pośrednie, robociznę bezpośrednią, wartość wbudowanych materiałów, elementów, urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, wartość użytych materiałów pomocniczych wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty transportu technologicznego, koszty oznakowania robót, zysk, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty zapewnienia miejsca składowania oraz koszty zdeponowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych (w szczególności: grunt, gruz, beton asfaltowy, drewno), koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty ubezpieczeń, podatków, koszty działalności Wykonawcy, koszt wytyczenia obiektów w terenie, koszt sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, koszty wymaganych badań, koszty sporządzenia projektów i dokumentacji należących do obowiązków Wykonawcy, w tym projektu organizacji ruch związanej z koniecznością wprowadzenia objazdu i zabezpieczenia terenu robót.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i urządzeń.

- Wszelkie roboty dodatkowe, nie przewidziane w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 - Formularzu kosztorysu ofertowego, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i których konieczność wykonania wyniknęła lub ujawniła się w toku realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności lub polecenia zmian zaakceptowanego przez Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody przedstawiciela Zamawiającego roboty dodatkowe lub zamienne mogą być wykonywane jedynie w przypadku niebezpieczeństwa lub konieczności zapobieżenia awarii.Udzielenie zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, zgodnie z art. 67, ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi w oparciu o odrębną umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość robót dodatkowych, które Wykonawca wykona zostanie rozliczona zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 9 i 10.

- Udzielenie zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w oparciu o odrębną umowę zawartą między zamawiającym a Wykonawcą. Roboty budowlane określone w zamówieniu uzupełniającym, które Wykonawca wykona w zostaną rozliczone zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 9 i 10.

- Roboty, o których mowa w ust. 7 i 8, rozliczane będą na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę kosztorysów, zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Roboty, o których mowa w ust. 7 i 8 będą rozliczane przy zastosowaniu:

a)	dla robót, które nie zostały określone w załączniku nr 1 - Formularzu kosztorysu ofertowego:

- stawki robocizny, wskaźnika kosztów ogólnych, wskaźnika kosztów zakupu, wskaźnika zysku, cen  materiałów i sprzętu wg. cen publikowanych jako średnie w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót,

- odpowiednich KNR-ów lub innych norm nakładów rzeczowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego jako podstawy do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych.

  - dla robót, które zostały określone w załączniku nr 1 - Formularzu kosztorysu ofertowego:

- cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 - Formularzu kosztorysu ofertowego.

- W celu rozliczenia robót Wykonawca przygotuje każdorazowo obmiar wykonanych robót załączając odpowiednie szkice rysunkowe umożliwiające sprawdzenie obliczeń.

§ 3

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia po pozytywnym dokonaniu odbioru robót, na podstawie sporządzonego protokołu odbioru ostatecznego, w oparciu o wystawioną fakturę.

- Należność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 5 uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Cesja praw dokonana przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, jest nieskuteczna wobec Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca na własny koszt opracuje projekt organizacji ruchu na czas trwania robót, uzyska zatwierdzenie projektu w organie zarządzającym ruchem, zamontuje oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz będzie je utrzymywał przez cały okres realizacji przedmiotu umowy do momentu otrzymania przez zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę, energię elektryczną oraz inne media na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody, energii i innych mediów w okresie realizacji robót.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się w szczególności: strzec mienia wymienionego w protokole przekazania terenu budowy, zabezpieczyć i oznakować miejsca robót, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody infrastruktury technicznej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru ostatecznego robót, z wyjątkiem demontażu oznakowania objazdu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu który Wykonawca wykona niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu .

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

§ 6

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną i deklarację zgodności.

- Wykonawca zapewni potrzebne urządzenia, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a)	wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót,

b)	wykonania czynności określonych i wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

c)	przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

d)	kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

e)	realizacji zleceń wpisanych do dziennika budowy,

f)	skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

g)	utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania,

h)	informowania przedstawiciela Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, w ciągu 3 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

i)	informowania Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego co najmniej 3 dni wcześniej o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

j)	niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

k)	opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych uzgodnień i przedłożenia go Zamawiającemu,

l)	prowadzenia dziennika budowy i przekazania go zamawiającemu po zakończeniu robót, przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego robót.

§ 8

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonywanie odbiorów robót (zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbiorów ostatecznych)

§ 9

- Rozpoczęcie wykonywania przez Wykonawcę robót dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

- Zakończenie wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i pisemne zgłoszenie gotowości do protokolarnego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 września 2011 roku.

- Pod pojęciem ,,dzień” należy rozumieć każdy dzień kalendarzowy.

§ 10

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będzie: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli.

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy będzie ........................................................

- Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt objecie funkcji kierownika budowy i robót przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami objętymi niniejszą umową  w szczególności w specjalnościach:

- mostowej

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach, które pełnić będą funkcje kierownika budowy i robót.

- W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o osobach, które pełnić będą funkcje Inspektorów Nadzoru.

- Zmiana przedstawicieli o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy.

§ 11

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu odpowiedniemu inspektorowi nadzoru. W przypadku nie przystąpienia inspektora nadzoru w powyższym terminie, do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania inspektora nadzoru i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

- Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokołu odbioru robót.

- Po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru końcowego przez inspektorów nadzoru, wykonawca pisemnie zawiadomi inspektora nadzoru o gotowości do odbioru.

- Rozpoczęcie końcowego odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Inspektor nadzoru wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

- Odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca przy odbiorze końcowym przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, atesty na wbudowane materiały wraz z zestawieniem,

b) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

c) wypełniony dziennik budowy,

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

- Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne.

- Z czynności odbioru końcowego Inspektor nadzoru sporządzi protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

-	jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

-	jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

b)	jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

-	odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Inspektora nadzoru o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbiorów. Odbiorów zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności inspektor nadzoru, oraz kierownik budowy.

- Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy. Należność ta zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 12

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty tj. na wartość ........................... PLN (słownie: ......................................................................................................... 00/100).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie: .....................................................................

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

4.	Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a)	70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b)	30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt. a w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie stwierdzonych wad/usterek lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek.

§ 13

- Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 0000 PLN (pięćset tysięcy złotych).

- Do daty zakończenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest posiadać ubezpieczenie o którym mowa w ust. 1, zapewniając jego ciągłość. Wykonawca każdorazowo po upływie okresu ubezpieczenia wynikającego z dokumentu ubezpieczenia ostatnio przekazanego Zamawiającemu, niezwłocznie przekaże Zamawiającemu potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na dalszy okres.

§ 14

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania,

- Strony ustalają następujący zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

…………………………………......…………..,

……………………………………………………,

- Podwykonawca nie może podzlecać robót będących przedmiotem umowy innym podwykonawcom.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na powierzenie podwykonawcom przez Wykonawcę wykonania innych części robót wynikających z przedmiotu umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić mu wszelkich istotnych informacji dotyczących podwykonawców.

- Umowa między Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż 14 dni przed planowanym zawarciem umowy z podwykonawcą, przedłożyć do wglądu zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizacje powierzonego mu zakresu robót.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

- Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

- Wykonawca po podpisaniu umowy z podwykonawcą zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej przed dniem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę, umowę cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą, Zamawiający przekazuje wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty budowlane, które zostały wykonane przez podwykonawcę bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy.

- Dokonanie zapłaty ww. wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy jest skuteczne względem Wykonawcy i zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty tego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w każdym wypadku, niezależnie od tego czy Wykonawca zawarł z podwykonawcą skuteczną umowę cesji, o której mowa w ust. 10 i czy w chwili dokonywania zapłaty umowa ta w dalszym ciągu wiązała Wykonawcę z podwykonawcą.

§ 15

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania wady.

- Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Zamawiający określi terminy przeglądów gwarancyjnych przed upływem okresu gwarancji oraz określi termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady, Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu wykonawcy. Wykonawca umowny zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisaną Kartę Gwarancyjną.

- Dostarczenie podpisanej Kary Gwarancyjnej jest warunkiem koniecznym podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego.

§ 16

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 lit. d za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 lit. d za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

c)	za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 lit. d,

d)	za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w§ 2 ust. 1 lit. d,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w§ 2 ust. 1 lit. d niniejszej umowy.

- Należności z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w szczególności w następujących przypadkach:

- zmiany osoby: sprawującej nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego, sprawującej nadzór autorski, przedstawiciela Zamawiającego na budowie, kierownika budowy i kierownika robót – polegająca na wyznaczeniu nowych osób pełniących daną funkcję,

- zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach

a)	natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością prowadzenia prac archeologicznych,

b)	konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

c)	konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w pkt 5), o czas niezbędny na ich realizację;

d)	konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;

e)	niezależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty - właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych;

f)	konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych,

g)	wystąpienia siły wyższej, o której mowa w pkt 7;

3)	konieczności zmiany podwykonawcy, za uprzednia zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem zgodności z postanowieniami SIWZ;

4)	konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT;

5)	konieczności wykonania robót zamiennych, w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejącymi na placu budowy lub zaplanowanym złym doborem materiałów, technologii w trakcie robót budowlanych albo innymi błędami projektowymi ~ pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez projektanta; Konieczność wykonania robót zamiennych nie wpłynie na zmianę wysokość umówionego wynagrodzenia ryczałtowego;

6)	konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na dofinansowanie przedmiotu umowy;

7)	konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykłe mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych.

§ 18

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a)	wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b)	wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi,

c)	wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy,

d)	Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca  sporządzą w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

- Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty na koszt strony, która odstępuje od umowy.

- Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

1.    Dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy są w formie załączników:

- Załącznik nr 1 – Formularz kosztorysu ofertowego

- Załącznik nr 2 – Karta Gwarancyjna

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszelkimi załącznikami, obowiązująca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, jak również oferta  Wykonawcy złożona w ww. postępowaniu.

]§ 21

Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY			WYKONAWCA

..............................................		....................................................

................................ dnia ........................

Akceptuję:......................................................................

podpisy przedstawicieli Wykonawcy

              - Karta Gwarancyjna

## ...........................................................

## (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Nowa Sól : …………………………………………………….

(data -dzień zakończenia odbioru ostatecznego)

# G W A R A N C J A   J A K O Ś C I 
wykonanEGO przedmiotU zamówienia

do Umowy nr............. z dnia.............................................................

# dla Powiatu Nowosolskiego,

# ul. Moniuszki 3 b, 67 - 100 Nowa Sól

- Zamawiający: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3 b,  67-100 Nowa Sól

- Wykonawca: .........................................................................................................................................................

- Umowa: (nr, z dnia): ................................................................................................................................................

- Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej, w km 1+070 w Nowej Soli” Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach środków uzyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ze środków budżetu Powiatu Nowosolskiego.

- Data zakończenia odbioru ostatecznego: dzień ...................., miesiąc ......................, rok .................................

- Warunki gwarancji jakości

6.1.	Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia.

6.2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanego przedmiotu zamówienia.

6.3.	Na dostarczone i wbudowane materiały, a także wykonane roboty Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

6.4.	Na dostarczone i wbudowane urządzenia mechaniczne Wykonawca udziela gwarancji na okres do upływu okresu gwarancji udzielonej na dane urządzenie przez producenta, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

6.5.	Wykonawca na własny koszt usunie wady powstałe w okresie gwarancji w przedmiocie zamówienia, choćby ujawniły się po upływie okresu gwarancyjnego, w tym wymieni wyroby wykazujące wady na wolne od wad, niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia o wadzie.

6.6.	Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad, w tym do wymiany wadliwego wyrobu lub urządzenia w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wady we własnym zakresie lub przez zatrudnioną stronę trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy.

6.7.	W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, termin gwarancji dla wymienionych materiałów oraz naprawionych elementów konstrukcyjnych i urządzeń, biegnie na nowo.

6.8.	Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł korzystać z tego przedmiotu.

6.9.	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe:

- wskutek siły wyższej pod pojęciem której strony rozumieją: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

- z winy Użytkownika, a w szczególności wskutek konserwacji i użytkowania budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

6.10.	Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

................................ dnia ........................

............................................................................

podpisy przedstawicieli Wykonawcy

Akceptuję:............................................................................

podpisy przedstawicieli Wykonawcy

##### ROZDZIAŁ V

              - FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

##### ROZDZIAŁ VI

              - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA