ZAKRES WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Stały nadzór nas kotłownią od października 2015 do 31 maja 2016.

Przedmiot zamówienia:

- Stały nadzór, konserwacji i naprawa urządzeń kotłowni olejowo-gazowej zlokalizowanej na obiekcie przy ul. Moniuszki 3A w Nowej Soli, kotłownia jest wyposażona w 2 kotły żeliwne Z-93 firm FAKOT z automatyką sterującą o mocy 240 kW każdy (1 gazowy i 1 olejowy), oraz zbiornik ciśnieniowy Reflex.

- Kotłownia obsługuje – ogrzewa (realizacja ogrzewania poprzez 3 oddzielne obiegi grzewcze):

  - budynek Starostwa Powiatowego;

  - budynek Gminy Nowa Sól;

  - budynek Rausza Segment „A” i „B”, pomieszczenia „Nota”  oraz pomieszczenia OPS Gminy Nowa Sól w budynku stanowiącym kompleks Ratusza;

- Zakres prac obejmuje:

  - przegląd przedsezonowy kotłów z rewizją wewnętrzną, przeprowadzeniem regulacji palnika wraz z analizą spalin,

  - sprawdzenie instalacji sterująco-zabezpieczającej kotła oraz automatyki pogodowej,

  - sprawdzenie działania urządzeń układu hydraulicznego kotłowni: pomp, zaworów, zaworów regulacyjnych, do uzupełniania zładu, itp.,

  - sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej: manometrów, termometrów, liczników ciepła, wodomierzy,

  - sprawdzenie poprawności działania aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego,

  - wymiana uszkodzonych elementów kotła, palnika, urządzeń kotłowni, armatury, aparatury elektrycznej, itp.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w punktach 3b) do 3e) co najmniej raz w tygodniu; czynności te będą wykonywane w okresie grzewczym, tj. pomiędzy 01 października a 31 maja każdego roku.

- Wymiana uszkodzonych nie objętych gwarancją elementów kotła, palnika, urządzeń kotłowni, armatury, aparatury elektrycznej oraz pomiarowo-kontrolnej, itp., będzie wykonywana za zgodą Zamawiającego i odrębnie fakturowana na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczana jak w § 2 ust. 2 umowy.

- Roboty dodatkowe nie objęte niniejszą Umową, o których mowa w § 1 ust. 4 wykonywane będą na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego, podstawą rozliczenia za roboty, o których mowa ust. 1 będzie wzajemnie uzgodniona (przed podjęciem czynności) kalkulacja cenowa

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia stosownych działań w celu usunięcia awarii w terminie 6 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do obecności podczas wizyt Urzędu Dozoru Technicznego podczas przeprowadzania badań zezwalających na eksploatację kotłowni.