Załącznik nr 2D

Opis oferowanego towaru, stanowiący załącznik do formularza oferty dla Części 4

Uwaga!

Niniejszy załącznik należy dołączyć do oferty.

Z uwagi na zastosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak”).

Część 4 : Kioski multimedialne (i-kioski) – 9 szt.

Kioski multimedialne (i-kioski)  – 9 szt. o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Część 1 | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Kiosk multimedialny (i-kioski) – 9 szt. | Typ | Kiosk multimedialny (i-kiosk) |  |
|  | Obudowa | - stalowa malowana poliestrowymi farbami proszkowymi, - drzwiczki serwisowe umieszczone z tyłu kiosku, zamykane na zamek, - obudowa skonstruowana w sposób zapewniający odpowiednią wentylację podzespołów kiosku, - podstawa ciężka zapewniająca stabilność kiosku, - brak dostępu z zewnątrz do śrub i innych elementów montażowych, - kiosk wyposażony w szkielet z profili stalowych co zapewnia większą sztywność oraz trwałość obudowy w przeciwieństwie do konstrukcji samonośnych, - panel frontowy gięty na całej wysokości po łuku R600, - głębokość min. 35 mm, - pokrywa monitora obła, z tworzywa sztucznego, - Podstawa stalowa min. 10mm malowana |  |
|  | Wymiary/waga | wymiary graniczne kiosku 1450 x 500 x 200 waga do 50 kg |  |
|  | Środowisko pracy | Kiosk wolnostojący, przystosowany do pracy w warunkach wewnętrznych w temperaturze +0 do + 30 stopni Celsjusza |  |
|  | Wentylacja | pasywna - obudowa skonstruowana w sposób zapewniający odpowiednią wentylacje podzespołów |  |
|  | Matryca | LED 19 ", rozdzielczość 1280 x 1024, jasność 250 cd / m2 |  |
|  | Ekran dotykowy | 19" w technologii podczerwieni IR, programowe dwa punkty dotyku, zabezpieczony ramką z tworzywa sztucznego, technologia odporna na zadrapania, współpraca z systemami operacyjnymi: Windows, Android, Linux, interfejs USB |  |
|  | Zasilanie | kiosk przystosowany do zasilania z sieci 230V 50 Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, przewód zasilający wyprowadzony z tyłu urządzenia, wewnątrz wolne gniazdo 230V do podłączenia komputera |  |
|  | Komputer | DEDYKOWANY KOMPUTER: płyta główna mini ITX, dwurdzeniowy procesor, DDR3 2 GB, dysk SSD 60GB, zasilacz ATX 350W , brak wentylatorów - pasywne chłodzenie. |  |
|  | Oprogramowanie zarządzające | Okienkowy system operacyjny + oprogramowanie zarządzająco sterujące tzw. „bezpieczna przeglądarka” |  |
|  | Certyfikaty | CE |  |
|  | Normy | Stopień ochrony IP20 zgodny z EN 60529:2003 Stopień ochrony IP20 zgodny z EN 62262:2002 C3 zgodny z PN-EN ISO 12944-2 |  |
|  | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy gwarancji |  |

...................................................		                                       ………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                                      (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)