Załącznik do formularza ofertowego dla Części IV Dostawa serwera NAS – 1 sztuka – opis oferowanego towaru

Parametry oferowanych jednostek centralnych (z uwagi na zastosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu – Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu ‘zgodnie z SIWZ’, ‘spełnia’ czy ‘tak’):

| Producent ……………….. Model ……………………. Rok produkcji …………………. |
| --- |
| Procesor | Procesor o taktowaniu nie mniejszym niż 2,0GHz z możliwością podniesienia do 2,41GHz). |  |
| Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 |  |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 4GB DDR3 |  |
| Pamieć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty |  |
| Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | nie mniej niż do 8GB |  |
| Pamięć Flash | Nie mniej niż 512MB |  |
| Liczba zatok na dyski twarde | Minimum 4 |  |
| Obsugiwane dyski twarde | 3.5" oraz 2.5" SATA I / II /III (6Gb/s, 3Gb/s) |  |
| Pojemność dysków twardych | 4 x 4TB |  |
| Zabezpieczenie dysków twardych | Kluczyk |  |
| Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, co najmniej jednej |  |
| Porty LAN | Minimum 4 Gigabit Ethernet |  |
| Diody LED | Status, LAN, HDD, USB, Zasilanie |  |
| Porty USB 2.0 | Minimum 1 |  |
| Porty USB 3.0 | Minimum 4 |  |
| HDMI | Tak |  |
| Przyciski | Reset, Zasilanie |  |
| Typ obudowy | RACK, 1U |  |
| Zużycie energii: | Tryb oczekiwania: nie więcej niż 36.89W Podczas pracy: nie więcej niż 52.88W |  |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |  |
| Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. |  |
| Zasilanie | Redundantny zasilacz hot swap o mocy min. 250W każdy |  |
| Wysyłanie / odbieranie w systemie Windows | min. 420 (MB/s) / 421 (MB/s) (przy agregacji 4 łączy) |  |
| Wysyłanie / odbieranie w systemie Windows - z wykorzystaniem szyfrowania AES 256bit | min. 158,7 (MB/s) / 240,9 (MB/s) (przy agregacji 4 łączy) |  |
| Agregacja łączy | tak |  |
| Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |  |
| Możliwość podłączenia karty WLAN na USB | Tak |  |
| Łączenie usług z interfejsem | Tak |  |
| Szyfrowanie wolumenów | Tak, min AES 256 |  |
| Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |  |
| Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, RAID 0,1, 5, 6, 10, 5+Hot Spare, 6+Hot SPare Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Globalny Hot Spare, Pula pamięci masowej |  |
| Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Minimum do 256 LUNs Obsługa LUN Mapping & Masking Obsługa SPC-3 Persistent Reservation Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN |  |
| Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |  |
| Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników do domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Obsługa uwierzytelniania NTLMv2, Funkcja serwera LDAP |  |
| Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla systemów Windows, serwer Apple Time Machine, backup na zewnętrzne dyski twarde, |  |
| Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Amazon S3, Amazon Glacier, Microsoft Azure, Google Cloud Storage, Dropbox, |  |
| Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki Dostępne na systemy iOS oraz Android |  |
| Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer baz danych MySQL Serwer kopii zapasowych Serwer iTunes Serwer multimediów UPnP Serwer wydruku Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) Serwer Monitoringu (opcja podłączenia 2 kamer IP z możliwośćia podłączenia dodatkowych, do minimum 40 kamer) |  |
| VPN | VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN |  |
| Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń System plików dziennika Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania Możliwość aktualizacji oprogramowania Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu |  |
| Wirtualizacja | możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych z systemem Windows, Linux, Unix i Android; import maszyn wirtualnych z systemów VirtualBox, Vmware Workstation; VM clone, VM snapshot; pass-throug dla USB; |  |
| Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP (tylko admin) Szyfrowanie AES 256-bit Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |  |
| Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek *.QPKG |  |
| Współpraca z środowiskami wirtualnymi | VMware vSphere (ESXi 5.x), Cirtix XenServer (6.2), Windows Server 2012 R2 Hyper-V, PlugIn dla vSphere, obsługa Vmware VAAI dla iSCSI i VAAI for NAS |  |
| Maksymalna liczba uzytkowników | 4096 |  |
| Maksymalna liczba równoczesnych połączeń | 800 |  |