##### Załącznik nr 10 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli obejmująca:

Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli

Zadanie 2: Przebudowa parkingu przy przychodni przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli

Zadanie 3: Budowa parkingu przy pętli przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli

Spis treści:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja projektowa

- Tabele przedmiaru robót
a) 	branża drogowa

b)	branża sanitarna

c)	branża elektryczna

4.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

a)	branża drogowa

b)	branża sanitarna

c)	branża elektryczna

I.				OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest  Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli obejmująca swym zakresem:

- Zadanie I – Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól - obejmuje w części przebudowę ul. Chałubińskiego na odcinku od mostu nad rzeką Czarna Struga do skrzyżowania dr. powiatową nr 3465F ul. Północnej;

- Zadanie II – Przebudowa parkingu przy przychodni przy ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól - obejmuje w całości przebudowę parkingu przy przychodni,

- Zadanie III - Budowa parkingu przy pętli przy ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól – obejmuje budowę parkingu przy pętli autobusowej;

i polegać będzie w szczególności na następujących działaniach:

1)	wykonaniu robót przygotowawczych: 
- usunięciu drzew wraz z wywozem; 
- mechaniczne karczowanie pni drzew z wywozem na składowisko; 
- karczowanie krzewów i podszycia z wywozem na składowisko;

2)	wykonaniu rozbiórek elementów ulicy, miedzy innymi: 
- cięcie nawierzchni bitumicznej;
- rozbiórka nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 30x30 gr. 5cm;
- rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (materiał do ponownego wbudowania);
- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5-7cm;
- podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm (materiał częściowo do ponownego wbudowania);
- rozebranie nawierzchni z betonowych płyt „trylinki” gr. 15cm; 
- rozebranie krawężników z ławami betonowymi i obrzeży chodnikowych;
- rozebranie podbudowy z betonu gr. 20cm; 
- demontaż odbojnic wraz z transportem;
- rozebranie metalowych ogrodzeń siatkowych wys. 150cm wraz z transportem i składowaniem; 
- demontaż baneru reklamowego wraz z transportem oraz składowaniem;
- ścieku z betonowych prefabrykatów szer. 60 cm:
- frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej 
- bariery łańcuchowej U-12b
- rozbiórka kanału deszczowego wraz z robotami ziemnymi i wywozem na składowisko i utylizacją;
- demontaż wpustów ulicznych w miejsce wskazane przez inwestora
- studzienek ściekowych i rewizyjnych wraz z robotami ziemnymi i wywozem na składowisko i utylizacją;

3)	wykonaniu robot ziemnych:
- wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych z wywozem i utylizacją urobku; 
- wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na terenie budowy, 
- wykonanie robót ziemnych pod odwodnienie 
- formowanie i zagęszczanie nasypu;

4)	wykonaniu warstw podbudowy: 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie; 
- oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych; 
- pod nawierzchnię jezdnię i parkingów podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości       20 cm (materiał w części z rozbiórki); 
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) grubości do 25 cm z wykonaniem szczelin dylatacyjnych;
- pod nawierzchnię jezdni podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm;
- warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego;
- warstwa wyrównawczo-profilująca z kruszywa stabilizowanego mechanicznie; 
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm;

5)	wykonaniu nawierzchni i ich elementów 
- nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm; 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm;
- frezowanie nawierzchnia bitumicznej gr. 6cm wraz z wywozem ścinki na składowisko inwestora; 
- nawierzchnia parkingu przy przychodni i chodników z betonowej kostki brukowej, bez fazy, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (materiał w części z rozbiórki);
- nawierzchnia parkingu przy pętli z ekologicznej betonowej kostki brukowej, bez fazy, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm;
- nawierzchnia zjazdów i ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej, bez fazy, kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm;
- wbudowanie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B10) – 0,08m2 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (materiał w części z rozbiórki);
- wbudowanie krawężników betonowych 15 x 22 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B10) – 0,08m2  na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (materiał w części z rozbiórki);
- ułożenie geosiatki szerokości 1,10m w miejscach połączenia z istniejącą nawierzchnią 
- wbudowanie ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10/12 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm , z wypełnieniem (zalaniem) spoin zaprawą cementową, 
- wbudowanie obrzeży chodnikowych 8 x 30cm, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm (materiał w części z rozbiórki);
- wbudowanie ścieku przykrawężnikowego o szer. łącznej 32cm z kamiennej kostki 10x10cm gr. 10cm, 12x12cm gr. 12cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem (zalaniem) spoin zaprawą cementową i na ławie z betonu z betonu C8/10 (B10) – 0,10m2.

6)	wykonaniu regulacji elementów urządzeń podziemnych;

7)	wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej, miedzy innymi:
- montaż rur PPE o średnicy od 160 mm do 200 mm; 
- montażu studzienek ściekowych betonowych ø 50 cm z osadnikiem, wpust bez kołnierza od strony krawężnika z uchylną kratą na zawiasach klasy D400, z koszem C3 wraz z robotami ziemnymi;
- montażu studzienek ściekowych betonowych ø 50 cm z osadnikiem, wpust bez kołnierza od strony krawężnika z uchylną kratą na zawiasach klasy D400, z koszem C3 wraz z robotami ziemnymi;
- montażu studzienek ściekowych betonowych ø 50 cm z osadnikiem, wpust krawężnikowo-jezdniowy z uchylną kratą i klapą na zawiasach klasy D400, z koszem C3 wraz z robotami ziemnym;

8)	zabezpieczeniu odcinków kabli rurami dwudzielnymi typu AROT – 160;

9)	przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej i budowie oświetlenia drogowego ulicy i parkingów;

10)	wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami;

11)	humusowanie z obsianiem trawą – gr. 10cm z dowozem ziemi urodzajnej;

12)	montaż metalowych ogrodzeń siatkowych o wysokości 150cm w miejscu wskazanym przez inwestora;

13)	montaż baneru reklamowego w miejscu wskazanym przez inwestora;

14)	montaż tablic informacyjnej o programie w miejscu wskazanym przez inwestora;

2.	Charakterystyka podstawowych elementów przedmiotu zamówienia.

1)	Konstrukcja jezdni ul. Chałubińskiego:

- warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2mm;

- warstwa wiążąca grubości 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22,4 mm;

- podbudowa zasadnicza beton asfaltowy o uziarnieniu 0/22,4mm , grubości 7 cm;

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 20 cm;

- ściek przykrawężnikowy;

lub

- warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2mm;

- warstwa wyrównawcza grubości od min 3 cm do 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22,4 mm lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości od 8cm;

- istniejąca nawierzchnia jezdni;

- ściek przykrawężnikowy;

  - Konstrukcja nawierzchni jezdni pętli autobusowej:

- warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2mm ,

- warstwa wyrównawcza grubości od min 3 cm do 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22,4 mm lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości od 8cm;,

- istniejąca nawierzchnia jezdni;

  - Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara;

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) grubości 25 cm,

- warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem grubości 10 cm o Rm=2,5MPa

  - Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara lub kolorowa;

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – 5 cm;

  - Konstrukcja nawierzchni dostępu:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, czerwona;

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – 5 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm,

lub w km. lokalnym: 0+306,86; 0+460,04; 0+483,48:

- warstwa ścieralna grubości 5 cm. z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,2 mm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowy o uziarnieniu 0/22,4mm , grubości 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm,

6)	Konstrukcja nawierzchni chodników do przełożenia:

- Istniejąca nawierzchnia chodnika betonowa kostka brukowa;

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4),

7)	Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych i miejsc parkingowych przy pętli:

- z ekologicznej betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowej (1:4) – gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm,

8)	Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych i miejsc parkingowych przy przychodni:

- betonowa kostka brukowa, grubości 8 cm szara lub kolorowa,

- podsypka cementowo-piaskowej (1:4) – gr. 5 cm,

- podbudowa o grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

9)	Konstrukcja nawierzchni chodników:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara lub kolorowa;

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – 5 cm;

  - Regulacja urządzeń sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i gazowej:

- należy dokonać regulacji wysokościowej skrzynek zaworów oraz włazów kanałowych pokryw studni oraz wsypów na węgiel,

  - Odwodnienie ulicy – kanalizacja deszczowa:

  - projekt kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi obejmuje odprowadzenie wód opadowych z wpustów deszczowych ujętych w projekcie drogowym. Ze wszystkich projektowanych wpustów w drodze wody opadowe będą odprowadzane do istniejących studni rewizyjnych na kanale deszczowym Ø500. Zgodnie z projektem drogowym wpusty deszczowe będą typu jezdniowego lub krawężnikowo – jezdniowe kl D 400 z osadnikiem C3 wg załączonych rysunków. Dla podłączenia wpustu W-2a na przewodzie dodatkowo wykonać studzienkę w chodniku PP Ø 315/200 typ III z dopływem lewym i włazem B125 do rury teleskopowej. Kanały ułożyć z rury PVC Ø200 S8 ( lita ścianka ). Włączenie drugiego wpustu w przewód wykonać za pomocą trójnika poza jezdnia jak pokazano na planie sytuacyjnym i profilu. Na wejściu przewodu do istniejących studni betonowych zainstalować tuleje ochronne z PVC dla rur Ø200. Przyjęto w projekcie, że przyłącza rur PVC Ø200 prowadzone będą pod kablami energetycznymi, telekomunikacją i rura gazową a nad siecią wodociągowa i kanalizacji sanitarnej;

  - odwodnienie parkingu projektowane jest za pomocą wpustów ściekowych żeliwnych wg PN-EN-124-2000 bez kołnierza od strony krawężnika z uchylną kratą na zawiasach kl. D400 z osadnikiem C3 jezdniowych. Studnia betonowa z rur ø 500 z częścią osadową o głębokości 0,8m. Wpust żeliwny oparty na pierścieniach: odciążającym i utrzymującym. Usytuowanie wpustów zgodnie z projektem drogowym. Z wpustu W-1D wody deszczowe odprowadzane do istniejącej studni na kanale ø200. Z pozostałych trzech wpustów wody opadowe włączyć do studzienki PP ø 315/200 oznaczonej jak D-1A na projektowanym przewodzie z rury PVC ø 200 od wpustu ulicznego do istniejącej studni na kanale ø 500. Kanalizację ułożyć z rur PVC ø 200 S8 (lita ścianka). Studzienki rewizyjne PP ø315/200 typu Kinet w profilu z włazami żeliwnymi B125 do rury teleskopowej. Wokół włazów wykonać utwardzoną opaskę (płyty chodnikowe lub beton);

  - zgodnie z projektem b. drogowej parkingu dla jego odwodnienia projektowane są cztery wpusty ściekowe żeliwne wg PN-EN-124-2000 bez kołnierza od strony krawężnika z uchylną kratą na zawiasach kl. D400 z osadnikiem C3 jezdniowe. Studnia betonowa z rur φ500 z częścią osadową o głębokości 0,8m. Wpust żeliwny oparty na pierścieniach: odciążającym i utrzymującym,. Wody opadowe z wpustów odprowadzane będą do istniejącej studni rewizyjnej na kanale deszczowym ø 315. Studzienki rewizyjne do których będą podłączone wpusty PP ø315/200 typu II z włazami żeliwnymi B125 do rury teleskopowej. Wokół włazów wykonać opaskę z betonu o szerokości ∼30cm. Kanalizację ułożyć z rur PVC ø200 S8 (lita ścianka). Na wejściu przewodu do istniejącej studni zamontować tuleję ochronną PVC dla rury ø200;

12)	Przebudowa sieci elektroenergetycznych:

1.	wykonanie kablowej linii oświetlenia wraz z słupami, wysięgnikami i oprawami;

2.	usunięcie kolizji: linii kablowej SN20kV, 0,4kV, oświetlenia ulicznego z projektowaną przebudową drogi;

3.	montaż rur osłonowych

4.	wykonanie muf przelotowych

5.	demontaż słupów oświetlenia drogowego i odcinków kabli.

13)	Oznakowanie poziome i pionowe:

1.	oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe,

2.	oznakowanie pionowe zaprojektowano:
- na słupkach stalowych z rur ocynkowanych prostych oraz na słupkach z odgiętymi dwoma odcinkami o długości 1,0 m
- tarcze znaków z blachy ocynkowanej z podwójnym zagięciem krawędzi na całym obwodzie
- z folii I lub II generacji w zależności od rodzaju znaku.

  - Drzewa i Krzewy:

- usunięcie drzew i krzewów z karczowaniem,

3.	Charakterystyka podstawowych materiałów.

1)	Warstwa ścieralna jezdni: beton asfaltowy o uziarnieniu 0/11,2 mm.

2)	Warstwa wiążąca jezdni: beton asfaltowy o uziarnieniu 0/22,4 mm.

3)	Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy o uziarnieniu 0/22,4 mm.

4)	Podbudowa : z betonu cementowego C16/20 (B20)

5)	Podbudowa pomocnicza z kruszywa: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm wg obowiązującej normy.

6)	Krawężnik betonowy:
a) 	typ uliczny szerokość 15 cm 
b)	materiał: beton wibroprasowany klasy B – 35 
c) 	rodzaje: 
       - prostokątne ścięte 15 x 30 cm, 
       - prostokątne wjazdowe 15 x 22 cm,
       - skośne lewe i prawe 
d) 	gatunek 1,

e)	dokumenty odniesienia: obowiązujące normy

7)	Obrzeża chodnikowe: 
a) 	typ uliczny 100 x 30 x 8 cm 
b) 	materiał: beton wibroprasowany klasy B -35
c) 	gatunek 1 
d) 	dokumenty odniesienia : obowiązujące normy

8)	Kostka kamienna:
a) 	kostka granitowa, szara, nieregularna, grubość – 10 cm, klasa – I, gatunek - I,
b) 	kostka granitowa, szara, regularna normalna, grubość – 12 cm, klasa – I, gatunek - I,

9)	Kostka brukowa betonowa:
a)	wzór – ekologiczna, szara i kolor, wymiar 20x20 cm
b)	wzór: - HOLLAND, bez fazy, szara
c)	grubość – 8 cm
d)	klasa wytrzymałościowa - ,,50”
e)	gatunek – I
f)	metoda wytwarzania – wibroprasowanie
g)	wymagania jakościowe:
h)	wygląd zewnętrzny:
       - powierzchnie kostki powinny być pozbawione rys, pęknięć i ubytków betonu,
       - krawędzie elementów powinny być równe i proste,
       - tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne,
i)	wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 Mpa,
j)	mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrażania i    
       rozmrażania w wodzie powinny być spełnione następujące warunki:
       1) próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
       2) łączna, końcowa masa ubytków betonu próbek zamrażanych nie powinna 
       3) przekraczać 5 %masy próbek nie zamrożonych,
       4) końcowe obniżenie wytrzymałości na ściskanie próbek zamrażanych nie powinno być większe niż 20 % ,
k) nasiąkliwość - nie powinna przekraczać 5 %,
l) ścieralność – nie powinna przekraczać 3,50 mm,
ł) szorstkość – wskaźnik szorstkości SRT powierzchni licowej, sprawdzony wahadłem angielskim powinien wynosić nie mniej niż 50,

m)	aprobata techniczna: producent betonowej kostki brukowej powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną,  zamawiającemu deklarację zgodności producenta kostki.

10)	Oznakowanie poziome:
a) 	oznakowanie poziome należy wykonać w technologii masy termoplastycznej równoważnej z masą termoplastyczną.
b) 	grubość warstwy termoplastycznej – 3 mm.

11)	Oznakowanie pionowe:
a)	 tarcze znaków:

  - tarcze znaków i tablic należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo grubości min. 1,5 mm

  - tyły znaków powinny być zabezpieczone farbą w kolorze szarym nie powodującą refleksów świetlnych,

  - przed naniesieniem powłoki lakierniczej podkłady tarcz znaków powinny być dodatkowo zabezpieczone warstwą antykorozyjną,

  - wymagane jest malowanie proszkowe tarcz i tablic,

  - krawędzie tarcz znaków winny być usztywnione na pełnym obwodzie poprzez ich podwójne zagięcie w sposób ciągły,

  - nie dopuszcza się takich mocowań tarcz, w których następowałoby jakiekolwiek przewiercanie powierzchni tarcz na wylot,

  - uchwyty do mocowania tarcz znaków i tablic należy wykonać z blach stalowych o grubości min. 4 mm zabezpieczonych antykorozyjnie metodą cynkowania ogniowego wg normy PN-93/ E-04500,

  - elementy złączne powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie,

  - tarcze znaków powinny mieć oznaczenia pozwalające na identyfikację producenta i daty produkcji,

  - do wykonania znaków należy użyć folii odblaskowej posiadającej trwałe cechy identyfikujące producenta folii oraz rok produkcji,

  - do wykonania znaków należy użyć folii odblaskowej:
- dla znaków typu A-7; D-6; D-6a; D-6b; B-20 i B-2 – folii II generacji,
- dla pozostałych znaków – folii I generacji,

12.	rozmiary znaków – grupa znaków średnich:

- typ A – 900 mm

- typ B i C – 800 mm,

- typ D – 600 mm

- słupki do mocowania znaków:

    - materiał: rura ocynkowana o średnicy 2”

    - przewidziane są rury proste oraz z odgiętym dwoma odcinkami o długości 1,0 m (ramionami), odgięcie należy wykonać na zginarce do rur,

    - głębokość posadowienia rury – 80 cm poniżej poziomu terenu z zabezpieczeniem przeciwko obracaniu się,

    - każdy słupek należy zakończyć ,,korkiem” z tworzywa sztucznego,

    - zamocowanie słupków - w cokole betonowym z betonu B – 10 o wymiarach 30 x 30 x 100 cm, wykonanym bezpośrednio w gruncie.

12)	Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 i średnicach od 160 mm do 200 mm o połączeniach kielichowych uszczelnionych uszczelką gumową z rur PVC – U o rdzeniu litym w zależności od wyboru wykonawcy.

13)	Wpusty deszczowe - zaprojektowano ściekowe żeliwne wg PN-EN-124-2000 bez kołnierza od strony krawężnika z uchylną kratą na zawiasach kl. D400 z osadnikiem C3 jezdniowe oraz typu jezdniowego lub krawężnikowo – jezdniowe kl D 400 z osadnikiem C3 wg załączonych rysunków .

14)	Przykanaliki zaprojektowano z rur o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 i średnicy 160 mm do 200 mm z :
rur PVC – U o rdzeniu litym,

15)	Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako:
a)	PP Ø 315/200 typ III z dopływem lewym i włazem B125 do rury teleskopowej; 
b)	PP ø315/200 typ III z włazami żeliwnymi B125 do rury teleskopowej
c)	PP ø315/200 typu Kinet w profilu z włazami żeliwnymi B125 do rury teleskopowej,

  - Studzienki ściekowe zaprojektowano jako betonowe o śr. 500 mm.

  - Latarnie oświetleniowe: w celu oświetlenia drogi, należy w miejscach przedstawionych na planie sytuacyjnym ustawić słupy oświetleniowe SAL 60 K1-5m i SAL 80M K1-5m (lub równoważne) oraz SAL-70 z wysięgnikami pojedynczymi i podwójnymi WR-5A/1, WR-5A/2 i oprawami Magnolia 100W, (lub równoważne) - zgodnie z dokumentacją techniczną.

4.	Rodzaj i ilość robót

Rodzaj i ilość robót zaprojektowanych do wykonania przedmiotu zamówienia zostały podane w tabeli przedmiaru robót.

5.	Uwagi

    - Zakres robót i elementów do wykonania przez wykonawcę określony jest w tabeli przedmiaru robót.

    - Przy realizacji przedmiotu zamówienia w pierwszej kolejności należy wykonać Zadanie nr 3, następnie Zadanie nr 2 i Zadanie nr 1.

    - Wartość zaprojektowanych przez zamawiającego robót należy określić na podstawie Formularza kosztorysu ofertowego.

    - Zamawiający założył, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

    - Wykonawca zwróci szczególną uwagę podczas wykonywania zadania na drzewo z gatunku dąb rosnące przy skrajni drogowej ul. Chałubińskiego, wyznaczając wokół niego strefę ochronna aby zminimalizować potencjalne negatywne oddziaływanie. Poniżej zamieszczono informacje na temat sposobu zabezpieczenia i prowadzenie prac przy drzewie.

- Wszystkie zabezpieczenia drzew w zależności od ich pełnionej funkcji w ramach inwestycji, można podzielić na działania:
- bierne, czyli służące generalnej ochronie drzew w całym cyklu inwestycyjnym;
- czynne, stosowane w trakcie cyklu inwestycyjnego, których zadaniem jest ochrona drzewa, w chwili wykonania w jego rejonie konkretnej czynności zagrażającej jego egzystencji.

- Niezależnie od tego, czy dane drzewo jest usytuowane w bezpośrednim otoczeniu inwestycji, czy w niewielkim od niej oddaleniu (np. obok magazynu lub kontenerów socjalnych związanych z budową), musi być w sposób właściwy zabezpieczone przed jej ewentualnymi skutkami. Celowi temu służy wydzielenie zespoły drzew lub drzewa z terenu budowy, zabezpieczenie pni drzew w formie wygrodzenia czy np. oszalowani pni drzew.

- Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla drzew rosnących w rejonie inwestycji, jest całkowite ich wydzielenie z rejonu budowy.

- W przypadku konieczności wykonania przy koronie drzewa, cięcia technicznego należy kierować się zawsze zasadą ograniczenia takiej redukcji tylko do niezbędnego minimum.

- Prace przy cięciach koron, należy zawsze zlecić firmom specjalistycznym. Należy przy tym pamiętać, że nieprawidłowo odciętego konaru lub gałęzi, nie da się ponownie „przykleić” a nieprawidłowo wykonane cięcia, w skrajnych przypadkach, często przesadzają o dalszych losach takiego drzewa (obryw po gałęzi).

- Głównym elementem drzewa, decydującym o jego dalszym funkcjonowaniu (życiu) są korzenie, natomiast korona, jest zazwyczaj odzwierciedleniem ich stanu.

- Wszelkie instalacje podziemne w rejonie rzutów koron drzew należy prowadzić metodą wykopów tunelowych (krytych), czyli albo przy wykorzystaniu technologii przyciskowej, albo podkopem pod korzeniami. Podkopy takie nie powinny być prowadzone płyciej, niż na głębokość 1 m od poziomu gruntu.

- Nie należy dopuszczać do parkowania bezpośrednio pod drzewami żadnych pojazdów.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia w strefie ochrony drzewa drogi musi być ona wykonana jedynie w strefie zagrożenia korzeni, nie może przebiegać w strefie ryzyka. Aby nie dopuścić do uszkodzenia korzeni, szczególnie szkieletowych, wszelkie miejsca, po których będą się poruszały pojazdy w rejonie koron drzew powinny być w sposób właściwy przygotowane. Polega to na ułożeniu tymczasowych (przynajmniej w rejonie koron drzew) dróg z prefabrykatów żelbetowych (np. typu „MON”). Muszą być one ułożone na specjalnie przygotowanym podłożu, z pospółki piaskowo-żwirowej lub samego żwiru. Warstwa tego podłoża powinna mieć grubość ok. 20-25 cm. Pod żadnym pozorem nie należy do tego celu używać gruzu, niestabilna zazwyczaj jego gradacja, przy nacisku samych płyt może kaleczyć korzenie szkieletowe drzewa.

- W przypadku konieczności wykonania robót ziemnych w strefie ochrony korzeni drzew, w technologii wykopów odkrytych (np. związanych z wymianą istniejącego ciepłociągu na nowy), powinno się je prowadzić poza okresem wegetacji, czyli między 15 października, a 15 marca.

- Prace ziemne od strony drzewa do głębokości występowania korzeni, należy wykonywać tylko ręcznie. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzętu (np. koparki) grozić może w skrajnych wypadkach, nawet poderwaniem całej bryły korzeniowej drzewa.

- Wszelkie wykopy liniowe, które wchodzą w strefę zagrożenia korzeni, należy wykonywać metodą wykopów tunelowych, czyli albo przez zastosowanie przycisków, albo podkopu. Przy czym wszelkie tego typu przekopy, powinny się znaleźć poza zasięgiem bryły korzeniowej drzewa, czyli na głębokości poniżej ok. 1 metra od poziomu rodzimego gruntu.

- Nie należy prowadzić żadnych instalacji podziemnych bezpośrednio pod osią pnia drzewa, ponieważ zawsze zachodzi obawa zniszczenia korzeni ukośnych lub pionowych (korzeń palowy drzewa).

- Wszelkie prace ziemne związane z koniecznością ingerencji w korzenie (wykop odkryty) wykonywane w rejonie rzutu korony drzewa, czyli w strefie zagrożenia korzeni, wymagają zabezpieczenia ścian wykopu od strony drzewa przed niekorzystnym wpływem otoczenia. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć ścianę wykopu przed stratami wilgoci (wody).Można to wykonać w sposób prowizoryczny, czyli doraźny natomiast jeśli roboty będą trwały dłużej, poprzez wykonanie ekranu korzeniowego.

Schemat tymczasowego zabezpieczenia                                                 Ekran korzeniowy

- Wysokość takiego ekranu jest uzależniona od głębokości zalegania korzeni chronionego drzewa. Zazwyczaj nie przekracza ona 110 cm. W przypadkach gdy wykop jest na tyle głęboki, że nie ma możliwości zamocowania ekranu na jego dnie, można zastosować tzw. ekran podwieszony.

- Nie powinno się narażać gruntu z korzeniami na bezpośrednie działanie mrozów, ponieważ może to spowodować ich przemrożenie, co jest równoznaczne z obumarciem korzeni.

- W sytuacji gdy prace ziemne w otoczeniu drzew trzeba przeprowadzić w pełni lata (np. na skutek awarii), należy pamiętać o takim zabezpieczeniu ściany wykopu z korzeniami (od strony drzewa), aby do minimum ograniczyć straty wilgoci. Można to wykonać przykrywając płaszczyznę ściany wykopu od strony drzewa warstwą juty, geowłókniną, folią lub matą słomianą. Są to jednak tylko sposoby doraźne zabezpieczenia korzeni, czyli stosowane zazwyczaj w sytuacjach awaryjnych.

- Do wykonania ekranu korzeniowego nie powinno się stosować folii. Jest to materiał, który w glebie nie ulega degradacji, przez co w przyszłości może hamować w tym rejonie, normalny rozwój korzeni (chyba, że wymaga tego sytuacja).

6.	Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne urządzeń, elementów, materiałów należy traktować jako przybliżenie ułatwiające ich dobór przez wykonawcę.

7.	Wykonawca może zaoferować urządzenia, elementy, materiały równoważne spełniające parametry, warunki określone w opisie i dokumentacji projektowej oraz posiadające wymagane aprobaty i certyfikaty.

II.				DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

III.				TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

a)	branża drogowa

b)	branża sanitarna

c)	branża elektryczna

IV.				SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

a)	branża drogowa

b)	branża sanitarna

c)	branża elektryczna