# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej, w km 1+070 w Nowej Soli”

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach środków uzyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

oraz ze środków budżetu Powiatu Nowosolskiego

Spis treści:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja projektowa

2.1.	Projekt  wykonawczy

- Tabele przedmiaru robót

- Specyfikacje techniczne

4.1.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania  pn.: „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej w km 1+070 w Nowej Soli”. Zadanie jest realizowane ze środków budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Nowosolskiego.

  - Zadanie obejmować będzie swym zakresem budowę mostu na rzece Czarna Struga, polegać będzie w szczególności na następujących działaniach:

- wykonanie rozbiórki:

−  frezowanie nawierzchni na dojazdach,

−  rozbiórka konstrukcji jezdni na moście i na dojazdach;

−  rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu;
	-  korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- wykonanie robót ziemnych:
- wykonanie wykopów 
- wykonanie nasypów
- wykonanie koryta pod chodniki i zjazdy indywidualne; 
 - wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej

- wykonanie robót mostowych:  
- wykonanie oraz montaż zbrojenia przyczółków, płyty pomostowej i kap chodnikowych 
- betonowanie elementów mostu , 
- montaż prefabrykatów żelbetowych typu „Kujan” dł. 15,0m na klasę B 
- montaż łożysk elastomerowych wielokierunkowo przesuwnych niekotwionych o wymiarach 150x200x28mm i nośności 300kN;

- wykonanie i montaż płyt przejściowych
-  wykonanie izolacji 
- montaż sączków odwodnienia izolacji wraz z ułożeniem drenów podłużnych i poprzecznych, 
- wykonanie dylatacji
- montaż barier ochronnych stalowych o parametrach min (H2; B; W5) np. firmy KREMSBARRIER 1 RH2 
  firmy veostalpine
- wykonanie i montaż balustrady stalowej wysokości 120 cm wg. KDM BAL1 wraz z zbezpieczeniem antykorozyjnym;

- wykonanie nawierzchni i ich elementów:
- nawierzchni  ścieralnej z SMA11 grubości 4 cm, na moście, dojazdach i zjazdach
- nawierzchnia warstwa wiążąca z AC16W gr. 6,0 cm na dojazdach i zjazdach; 
- wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P do gr. 8,0 cm na dojazdach
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/32mm gr. 20 cm na dojazdach
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/32mm gr. 15 cm na zjazdach
- wbudowanie obrzeży chodnikowych 6 x 30 
- nawierzchnia z kostki szarej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 
- nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5 mm w obrębie chodnika na płycie pomostowej, 
  kapach i skrzydłach, 
- ułożenie prefabrykowanych ścieków skarpowych wg KPED 01.11 i KPED 01.24 wraz z umocnieniem
  wylotu wg KPED 01.29, 
- umocnienie skarp i stożków przyczółków betonowymi płytami ażurowymi, 
- powłoki ochronne na powierzchniach betonowych, 
- umocnienie skarp humusowaniem z obsianiem trawą, 
- umocnienie brzegów i dna cieku

- ułożenie krawężników : kamiennych 18x20cm na moście na podlewce z polibetonu wraz z 
  uszczelnieniem styku z płyta; betonowego 15x30cm „stojące” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
  i na ławie betonowej z oporem , obniżenie krawężnika do 0 na 6 m długości; kamienne i betonowe na
  podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej z oporem na dojazdach 
- umocnienia poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm na szerokości
 1,0m wraz z zamuleniem, zagęszczeniem i profilowaniem; 
- umocnienia poboczy na zjeździe  kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm
  na szerokości 0,75m wraz z zamuleniem, zagęszczeniem i profilowaniem

  - Charakterystyka podstawowych elementów przedmiotu zamówienia.

    - Konstrukcja mostu:

- przyczółki betonowe

- prefabrykaty żelbetowych typu „KUJAN” dł. 15,0m na klasę B
- łożyska elastomerowych wielokierunkowo przesuwnych niekotwionych o wymiarach 
  150x200x28mm i nośności 300kN,

- bariery ochronne stalowe  oraz balustrada
- izolacja, 
- nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 5 mm w obrębie chodnika na płycie 
  pomostowej,  kapach i skrzydłach, 
- nawierzchni  ścieralnej z SMA11 grubości 4 cm, na moście
- szczeliny dylatacyjne;

    - Konstrukcja drogi na dojazdach:

−  warstwa  ścieralna z SMA11  gr. 4 cm,

−  warstwa wiążąca: AC16W   gr. 6 cm

−  podbudowa zasadnicza: AC22P:  gr. 8 cm

−  podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/32:  gr. 20 cm;

-  nawierzchnia z kostki szarej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

    - Konstrukcja drogi na zjazdach:

−  warstwa  ścieralna z SMA11   gr. 4 cm,

−  warstwa wiążąca: AC16W   gr. 6 cm

−  łamane stabilizowane mechanicznie 0/32:  gr. 15 cm;

1.3.4.	Konstrukcja  chodników : nawierzchnia  chodników z kostki  betonowej szarej grubości 6 cm, 
               ostrokrawędziowej, klasa 50, gat. I, wibroprasowana na podsypce piaskowo -  cementowej  
              grubości 3 cm  oraz na gruncie stabilizowanym cementem gr. 10 cm

    - Umocnienia:  na dojazdach np. Elementy prefabrykowane typu WiaWall w raz z wykonaniem fundamentu oraz montażem stalowych sitek kotwiących i geowłókniny wg zaleceń producenta; brzegów i dna cieku narzutem kamienym na geowłókninie gr. 30cm

  - Charakterystyka podstawowych materiałów.

1.4.1.	Warstwa ścieralna  jezdni: - SMA11.

1.4.2.	Warstwa wiążąca jezdni: - AC16W.

1.4.3.	Podbudowa zasadnicza: z AC22P.

1.4.4.	Podbudowa pomocnicza z kruszywa: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/32 mm wg obowiązującej normy.

1.4.5.	Most:
a)	elementy żelbetowe – przyczółki, pomost – beton B-30

b)	belki prefabrykowane typu „Kujan” o dł. całkowitej L=15,0m,

1.4.6.	Krawężnik uliczny:
a)	granitowy szary,
b)	typ: uliczny,
c)	rodzaj: B (przekrój poprzeczny – prostokątny),
d)	klasa: I
e)	wymiary: 
		• szerokość – 18 cm,
		• wysokość – 20 cm,

- przy układaniu krawężników prostych w łukach o promieniu do 12 m należy stosować krawężniki o długości do 1,0m o ,,zukosowanym” chociaż jednym końcu w celu uzyskania równoległej spoiny pionowej między krawężnikami,

- widoczne powierzchnie krawężników oraz górna krawędź zewnętrzna powinny być obrobione metodą groszkowania lub piaskowania w sposób nie powodujący uszkodzenia powierzchni i widocznych krawędzi,

1.4.7.    Krawężnik betonowy: 
a)	typ 15x30 cm

b)	materiał: beton wibroprasowany  klasy B – 35

c)	gatunek 1,

d)	dokumenty odniesienia: obowiązujące normy

1.4.8.  Obrzeża chodnikowe: 
a)	typ uliczny 100 x 30 x 6 cm

b)	materiał: beton wibroprasowany klasy B –35

- gatunek 1

- dokumenty odniesienia: obowiązujące normy

1.4.9.	Kostka brukowa betonowa:
a)	nawierzchnia chodnika, :
            	•	kolor  szary,
b)	grubość – 6 cm,
c)	klasa wytrzymałościowa - ,,50”,
d)	gatunek – I,
e)	metoda wytwarzania – wibroprasowanie,
f)	wymagania jakościowe:
            	• wygląd zewnętrzny: powierzchnie kostki powinny być pozbawione rys, pęknięć i ubytków betonu, 
              krawędzie elementów powinny być równe i proste, tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
              jednorodne,
            • wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 MPa:
            • mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3 % roztworze NaCl lub po 
              150 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie powinny być spełnione następujące warunki:

  - próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

  - łączna, końcowa masa ubytków betonu próbek zamrażanych nie powinna przekraczać 5 %masy próbek nie zamrożonych,

  - końcowe obniżenie wytrzymałości na ściskanie próbek zamrażanych nie powinno być większe niż 20 % ,

• nasiąkliwość  - nie powinna przekraczać 5 %,
• ścieralność – nie powinna przekraczać 3,50 mm,
• szorstkość – wskaźnik szorstkości SRT powierzchni licowej, sprawdzony wahadłem angielskim powinien wynosić nie mniej niż 50

g)	aprobata techniczna: producent betonowej kostki brukowej powinien posiadać aktualną aprobatę 
              		techniczną,

h)	deklaracja zgodności: dla każdej dostarczonej i wbudowanej partii kostki Wykonawca przekaże 
              		zamawiającemu deklarację zgodności producenta kostki.

    - Płyty betonowe ażurowe:

a)  60 x 40 x 10 cm 
b) materiał: beton wibroprasowany 
c) gatunek 1 
d) dokumenty odniesienia : aktualne normy

1.5.	Rodzaj i ilość robót

Rodzaj i ilość robót zaprojektowanych do wykonania przedmiotu zamówienia zostały podane w tabeli przedmiaru robót.

  - Uwagi

    - Zakres robót i elementów do wykonania przez wykonawcę określony jest w tabeli przedmiaru robót.

    - Wartość zaprojektowanych przez zamawiającego robót należy określić na podstawie Formularza kosztorysu ofertowego – rozdział V SIWZ.

    - Zamawiający założył, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

    - Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne urządzeń, elementów, materiałów należy traktować jako przybliżenie ułatwiające ich dobór przez wykonawcę.

Wykonawca może zaoferować urządzenia, elementy, materiały równoważne spełniające parametry, warunki określone w opisie i dokumentacji projektowej oraz posiadające wymagane aprobaty i certyfikaty.