Załącznik nr 10 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej

na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F”

Zadanie jest realizowane oraz finansowane częściowo w ramach środków Programu Rozwoju Gminnej

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz budżetu Gminy Bytom Odrzański

Spis treści:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja projektowa

- Tabele przedmiaru robót
a)	branża drogowa

  - branża elektryczna

  - zieleń drogowa

4.	Projekt przebudowy drogi i budowa linii oświetleniowej

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- branża drogowa

- branża elektryczna

- sadzenie drzew i krzewów i pielęgnacja kaskadowych konstrukcji kwietnikowych

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F. Zadanie jest realizowane oraz finansowane częściowo w ramach środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz budżetu Gminy Bytom Odrzański.

1.	Zadanie to obejmować będzie swym zakresem:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1032F i 1033F zgodnie z dokumentacją

- rozbudowa istniejącej linii oświetleniowej w m. Wierzbnica

- posadzenie zieleni.

i polegać będzie w szczególności na następujących działaniach:

1)	wykonaniu robót przygotowawczych:

- usunięcie ( ścinka ) drzew o średnicy do 40 cm wraz z karczowaniem pni i korzeni

- mechaniczne oczyszczenie krawędzi jezdni bitumicznej z piasku i trawy itd na szerokość do 0,5 m po obu stronach drogi

- wykonaniu rozbiórek elementów ulicy, miedzy innymi:

- rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 35/35/5

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 15/18

- rozebranie ścieku z elementów betonowych 50/60/15 z ławą betonową

- rozebranie krawężników betonowych 15x 30 x 100 z ławą betonową

- rozebranie przepustu kamiennego ramowego 80/60

- rozebranie przepustu betonowego o średnicy 80, 40 i 30 cm wraz ze ściankami czołowymi

- mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości 20 cm

- demontaż mechaniczny słupów żelbetowych

- frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej

- wykonaniu robot ziemnych:

- zdjęcie warstwy humusu częściowo do ponownego wykorzystania, reszta do wywiezienia na składowisko wykonawcy

- korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- zasypanie wykopów z dowozem ukopu wykonawcy - grunt przepuszczalny - most i stara rzeka

- pale fundamentowe CFA Sr. 500mm dł. 9,0m

- wykonanie robót ziemnych pod odwodnienie

- formowanie i zagęszczanie nasypu

- wykonaniu warstw podbudowy:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie(jezdnia, zjazdy, chodnik, zatoki)

- wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem grubości 20 cm o Rm 2,5 MPa

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod chodnik i zjazdy

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - warstwa o grub.20 cm i 25 cm na poszerzeniach

- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

- wzmacnianie istniejącej nawierzchni bitumicznej - miejsca spękane geosyntetykami sposobem ręcznym /geosiatka/ pod warstwy bitumiczne)

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P w ilości 150 kg/m2 ( na poszerzeniu)

- wykonaniu nawierzchni i ich elementów

- mechaniczne ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 150kg/m2

- mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm po zagęszczeniu

- ułożenie nawierzchni jezdni, zjazdów , zatoki i placu z kostki wibroprasowanej betonowej grubości 8cm, kolor grafit , klasa 50, gat 1 układanej na podsypce cementowo-piaskowej (1: 4) grubości 3 cm spoiny wypełniane piaskiem

- ułożenie nawierzchni chodnika kostki wibroprasowanej betonowej grubości 8cm, kolor szary , klasa 50, gat 1 układanej na podsypce cementowo-piaskowej (1: 4) grubości 3 cm spoiny wypełniane piaskiem podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

- wbudowanie krawężników betonowych 15 x 30 i 15 x 22 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B10)

- 0,06m2 na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

- powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni tłuczniowej pobocza emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 3 kg/m2 przy użyciu grysów kamiennych w ilości: I warstwa grys 5/8 - 16 kg/m2 II warstwa grys 2/5 - 14 kg/m2

- wbudowanie obrzeży chodnikowych 8 x 30cm

- ułożenie cieku z elementów betonowych ( korytka ściekowe ) przy krawędzi jezdni 50/60/15 i 25/30/10 na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 (B20) (0,075m3/mb)

- wykonanie poboczy drogi z mieszanki tłuczniowej bazaltowej 0/31,5 gr grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu

- wykonanie wyspy dzielącej - azylu ( 2 m x 10m) na przejściu dla pieszych z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym (15 x 22 x 100) z czterech stron

- wykonanie płytowego progu zwalniającego U16c o wymiarach ( [1 +4+1 ] x 5) o ograniczonej prędkości przejazdu 25 - 30 km/h z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym (15 x 22 x 100) z czterech stron

- wykonanie drenażu liniowego z rur PCV perforowanych fi 315 z otulina z syntetycznej tkaniny przepuszczalnej obsypka z żwiru 8/16 min 15 cm pod rurą i z boku oraz min 30 cm nad rurą

- wykonanie drenażu liniowego z rur PCV perforowanych fi 110 z otulina z syntetycznej tkaniny przepuszczalnej obsypka z żwiru 8/16 min 15 cm pod rurą i z boku oraz min 30 cm nad rurą

- oczyszczenie kolektora o średnicy 40 cm z namułu do 50% jego średnicy wraz z wywozem urobku

- ustawienie balustrady ochronnej U 11a dla pieszych z rur stalowych ocynkowanych fi 60(rozstaw słupków co 2 m wysokości1,1 m) w kolorze biało czerwonym z osadzeniem słupków w fundamencie betonowym

- odbudowa rowu trapezowego na głębokość 50 cm wzdłuż drogi z karczowaniem krzaków ( samosiejek) i poszycia

- oczyszczenie istniejącego rowu z wyprofilowaniem dna i skarp rowu na głębokość do 40 cm wzdłuż drogi storna lewa i prawa z karczowaniem krzaków ( samosiejek) i poszycia

- regulacja pionowa zaworów i pokryw urządzeń podziemnych - skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą skrzynek żeliwnych

- rozbudowa sieci oświetlenia drogowego

- wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami

- humusowanie z obsianiem trawą - gr. 10cm stożków, skarp, brzegów rzeki, pasa drogowego

- demontaż starych i montaż nowych barier energochłonnych

- wykonanie przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami wraz ze ściankami oporowymi

- posadzenie zieleni oraz ustawienie kaskadowej konstrukcji kwietnikowej H2400

- montaż tablic informacyjnych o programie

2.	Charakterystyka podstawowych elementów przedmiotu zamówienia.

Konstrukcja nawierzchni na odcinku od km 7+600,00 do km 8+800,00:

Konstrukcja nawierzchni wzdłuż istniejącej drogi

- warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

- warstwa wyrównawcza z AC 16 W do gr.6 cm

- istniejące warstwy nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach poszerzenia:

- warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

- warstwa wyrównawcza z AC 16 W gr.5 cm

- podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 10 cm

-  podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm,

-  podłoże z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej:

- warstwa z kostki wibroprasowanej betonowej grubości 8cm, kolor grafit , klasa 50, gat 1 układanej na podsypce cementowo-piaskowej (1: 4) grubości 3 cm spoiny wypełniane piaskiem

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm

- wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem grubości 20 cm o Rm 2,5 MPa

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm

- podłoże z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodników, zjazdów z kostki betonowej:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa gr 3 cm

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego ( koszt zakupu , transportu ,wbudowania i zagęszczenia mechanicznego ponosi Wykonawca), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 lub 20 cm pod chodnik i zjazdy

3.	Regulacja urządzeń sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i gazowej:

- należy dokonać regulacji wysokościowej skrzynek zaworów oraz włazów kanałowych pokryw studni,

4.	Odwodnienie - kanalizacja deszczowa, przepusty:

- projektuje się odtworzenie rowu, natomiast w miejscach gdzie nie pozwala na to szerokość pasa drogowego wykonany będzie drenaż pod chodnikiem z rur PCV perforowanych fi 110 i 315 z otulina z syntetycznej tkaniny przepuszczalnej obsypka z żwiru 8/16 min 15 cm pod rurą i z boku oraz min 30 cm nad rurą

- wykonanie przepustu rurowego o średnicy 80 i 60cm pod koroną drogi z robotami ziemnymi oraz wykonaniem ścianek czołowych (3x2x0,25) z bloczków betonowych na ławie betonowej z bet. C16/20 (B- 20) wraz z izolacją

- wykonanie przepustów pod zjazdami - o średnicy 40 i 30 cm pod zjazdami z robotami ziemnymi oraz wykonaniem ścianek czołowych (3x2x0,25) z bloczków betonowych na ławie betonowej z bet.C16/20 (B- 20) wraz z izolacją

- Rozbudowa sieci elektroenergetycznych:
        - rozbudowa istniejącej linii oświetlenia wraz z słupami, wysięgnikami i oprawami

6.		Oznakowanie poziome i pionowe:
 	- oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe
 	- wykonanie wyspy dzielącej - azylu ( 2 m x 10m) na przejściu dla pieszych z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym

(15x22x100) z czterech stron

- wykonanie płytowego progu zwalniającego U16c o wymiarach ( [1 +4+1 ] x 5) o ograniczonej prędkości przejazdu 25 - 30 km/h z kostki 
         betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym (15 x 22 x 100) z czterech stron

- demontaż starych i montaż nowych barier energochłonnych

- ustawienie balustrady ochronnej U 11a dla pieszych z rur stalowych ocynkowanych fi 60(rozstaw słupków co 2 m wysokości1,1 m) w kolorze 
        biało czerwonym z osadzeniem słupków w fundamencie betonowym

- oznakowanie pionowe zaprojektowano na słupkach stalowych z rur ocynkowanych prostych oraz na słupkach z odgiętymi dwoma odcinkami o 
        długości 1,0 m

- tarcze znaków z blachy ocynkowanej z podwójnym zagięciem krawędzi na całym obwodzie z folii I lub II generacji w zależności od rodzaju 
                 znaku.

- Drzewa i Krzewy:

- usunięcie drzew i krzewów z karczowaniem,

- posadzenie nowej zieleni.

7.	Charakterystyka podstawowych materiałów.

Warstwa ścieralna jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S ,.

Warstwa wiążąca jezdni: beton asfaltowy AC16W.

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm wg obowiązującej normy.

Krawężnik betonowy:

- typ uliczny szerokość 15 cm

- materiał: beton wibroprasowany klasy B – 35

- rodzaje:
        - prostokątne ścięte 15 x 30 cm,

- prostokątne wjazdowe 15 x 22 cm,

- skośne lewe i prawe

- gatunek 1,

- dokumenty odniesienia: obowiązujące normy

Obrzeża chodnikowe:

- typ uliczny 100 x 30 x 8 cm

- materiał: beton wibroprasowany klasy B -35

- gatunek 1

- dokumenty odniesienia : obowiązujące normy

Kostka brukowa betonowa:

- wzór - szara i kolor, wymiar 20x20 cm

- wzór: - HOLLAND, szara i grafit

- grubość - 8 cm

- klasa wytrzymałościowa 50

- gatunek - I

- metoda wytwarzania - wibroprasowanie

- wymagania jakościowe:

- wygląd zewnętrzny:

- powierzchnie kostki powinny być pozbawione rys, pęknięć i ubytków betonu,

- krawędzie elementów powinny być równe i proste,

- tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne,

- wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 Mpa,

- mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie powinny być spełnione następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

- łączna, końcowa masa ubytków betonu próbek zamrażanych nie powinna przekraczać 5 %masy próbek nie zamrożonych,

- końcowe obniżenie wytrzymałości na ściskanie próbek zamrażanych nie powinno być większe niż 20 % ,

- nasiąkliwość - nie powinna przekraczać 5 %,

- ścieralność - nie powinna przekraczać 3,50 mm,

- szorstkość - wskaźnik szorstkości SRT powierzchni licowej, sprawdzony wahadłem angielskim powinien wynosić nie mniej niż 50,

- aprobata techniczna: producent betonowej kostki brukowej powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną, zamawiającemu deklarację zgodności producenta kostki.

8.	Oznakowanie poziome: oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.

9.	Oznakowanie pionowe:

- tarcze znaków:

- tarcze znaków i tablic należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo grubości min. 1,5 mm

- tyły znaków powinny być zabezpieczone farbą w kolorze szarym nie powodującą refleksów świetlnych,

- przed naniesieniem powłoki lakierniczej podkłady tarcz znaków powinny być dodatkowo zabezpieczone warstwą antykorozyjną,

- wymagane jest malowanie proszkowe tarcz i tablic,

- krawędzie tarcz znaków winny być usztywnione na pełnym obwodzie poprzez ich podwójne zagięcie w sposób ciągły,

- nie dopuszcza się takich mocowań tarcz, w których następowałoby jakiekolwiek przewiercanie powierzchni tarcz na wylot,

- uchwyty do mocowania tarcz znaków i tablic należy wykonać z blach stalowych o grubości min. 4 mm zabezpieczonych antykorozyjnie metodą cynkowania ogniowego wg normy PN-93/ E-04500,

- elementy złączne powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie,

- tarcze znaków powinny mieć oznaczenia pozwalające na identyfikację producenta i daty produkcji,

- do wykonania znaków należy użyć folii odblaskowej posiadającej trwałe cechy identyfikujące producenta folii oraz rok produkcji,

- do wykonania znaków należy użyć folii odblaskowej:

- dla znaków typu A-7; D-6; D-6a; D-6b; B-20 i B-2 - folii II generacji,

- dla pozostałych znaków - folii I generacji,

- rozmiary znaków - grupa znaków średnich:

- typ A - 900 mm

- typ B i C - 800 mm,

- typ D - 600 mm

- słupki do mocowania znaków:

- materiał: rura ocynkowana o średnicy 2”

- przewidziane są rury proste oraz z odgiętym dwoma odcinkami o długości 1,0 m (ramionami), odgięcie należy wykonać na zginarce do rur

- głębokość posadowienia rury - 80 cm poniżej poziomu terenu z zabezpieczeniem przeciwko obracaniu się

- każdy słupek należy zakończyć „korkiem” z tworzywa sztucznego

- zamocowanie słupków - w cokole betonowym z betonu B - 10 o wymiarach 30 x 30 x 100 cm, wykonanym bezpośrednio w gruncie.

10.	Latarnie oświetleniowe: zgodnie z dokumentacją techniczną.

11.	Rodzaj i ilość robót. Rodzaj i ilość robót zaprojektowanych do wykonania przedmiotu zamówienia zostały podane w Formularzu kosztorysu ofertowego.

12.	Uwagi

Wartość zaprojektowanych przez zamawiającego robót należy określić na podstawie Formularza kosztorysu ofertowego.

Zamawiający założył, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne urządzeń, elementów, materiałów należy traktować jako przybliżenie ułatwiające ich dobór przez wykonawcę.

Wykonawca może zaoferować urządzenia, elementy, materiały równoważne spełniające parametry, warunki określone w opisie i dokumentacji projektowej oraz posiadające wymagane aprobaty i certyfikaty.