ROZDZIAŁ III

Opis przedmiotu zamówienia

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Scalenie gruntów wsi Tarnów Byski, Gmina Bytom Odrzański wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym

CPV: 	45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg

Zadanie jest realizowane oraz finansowane w ramach działania ,,Poprawienie i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Spis treści:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacje techniczne

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania  pn.: „Scalenie gruntów wsi Tarnów Bycki, Gmina bytom Odrzański wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Zadanie jest realizowane oraz finansowane w ramach działania ,,Poprawienie i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zadanie obejmować będzie swym zakresem przebudowę istniejącej drogi nr 000904F, 000905F i drogi wewnętrznej - o nawierzchni gruntowej, poprzez wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej,  i polegać będzie w szczególności na następujących działaniach:

1.	droga gminna nr 000904F Tarnów Bycki – granica gminy Bytom Odrzański/Nowa Sól:

a)	wykonanie robót rozbiórkowych:

-	usunięcie drzew wraz z karczowaniem pni i korzeni,

-	karczowanie krzewów i podszycia,

-	rozebranie nawierzchni gruntowej naturalnej na gr. 20 cm,

-	rozbiórka przepustów Ø60cm i Ø40cm,

-	usuniecie humusu gr. 20 cm,

b)	wykonanie robót ziemnych:

-	wykopy mechaniczne,

-	formowanie i zagęszczanie nasypów,

c)	wykonanie warstw podbudowy:

-	profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

-	warstwa odcinająca piaskowa gr. 30 cm – pod zjazdami,

-	oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych,

-	podbudowa zasadnicza z niesortu bazaltowego grubości 20 cm,

d)	wykonanie nawierzchni i ich elementów:

-	nawierzchnia jezdni bitumiczna  – warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego 0/16 - gr. 4 cm po zagęszczeniu,

-	nawierzchnia jezdni bitumiczna  – warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego 0/11,8 - gr. 4 cm po zagęszczeniu,

-	nawierzchnia zjazdów z niesortu bazaltowego grubości 20 cm po zagęszczeniu,

-	frezowanie nawierzchni bitumicznej,

-	profilowanie poboczy tłuczniem bazaltowym 0-31,5mm ona szerokość 1 m  i gr. warstwy 10 cm wzdłuż nawierzchni bitumicznej,

e)	wykonanie odwodnienia i urządzeń obcych:

-	przebudowa przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami - Ø60cm i Ø40cm,

-	wykonanie drenażu podłużnego i poprzecznego;

f)	roboty wykończeniowe:

-	humusowanie skarp, poboczy i rowów,

-	umocnienie poboczy niesortem bazaltowym – gr. 10 cm,

-	odbudowa rowów.

2.	droga gminna nr 000905F Bytom Odrzański –Tarnów Bycki :

a)	wykonanie robót rozbiórkowych:

-	usunięcie drzew wraz z karczowaniem pni i korzeni,

-	rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów gr. 5-10 cm na włączeniu drogi w dz. nr 182/3,

-	rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm –jezdnia i zjazdy na włączeniu drogi w dz. nr 182/3,

-	rozbiórka części przelotowej przepustów Ø100cm i Ø60cm,

-	rozebranie nawierzchni gruntowej naturalnej,

-	usunięcie humusu gr. 20 i 30 cm,

-	rozebranie ogrodzenia przy budynku nr 1 ,

b)	wykonanie robót ziemnych:

-	wykopy mechaniczne,

-	formowanie i zagęszczanie nasypów,

c)	wykonanie warstw podbudowy:

-	profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

-	warstwa odcinająca piaskowa gr. 30 cm – pod zjazdami na odcinku I,

-	oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych,

-	podbudowa zasadnicza z niesortu bazaltowego grubości 20 cm,

d)	wykonanie nawierzchni i ich elementów:

-	nawierzchnia jezdni bitumiczna  – warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego 0/16 - gr. 4 cm po zagęszczeniu,

-	nawierzchnia jezdni bitumiczna  – warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego 0/11,8 - gr. 4 cm po zagęszczeniu,

-	nawierzchnia zjazdów z niesortu bazaltowego grubości 20 cm po zagęszczeniu,

-	profilowanie poboczy tłuczniem bazaltowym 0-31,5mm ona szerokość 1 m  i gr. warstwy 10 cm wzdłuż nawierzchni bitumicznej,

-	frezowanie nawierzchni bitumicznej,

e)	wykonanie odwodnienia i urządzeń obcych:

-	przebudowa przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami Ø100cm i Ø60cm,

-	regulacja pionowa istniejących studni rewizyjnych na kanałach sanitarnych,

-	regulacja pionowa istniejących zaworów wody i gazu,

f)	urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

-	ustawienie oznakowania pionowego,

g)	roboty wykończeniowe:

-	humusowanie skarp, poboczy i rowów,

-	umocnienie poboczy niesortem bazaltowym – gr. 10 cm,

-	umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi gr. 8 cm,

h)	inne roboty:

-	wykonanie ogrodzenia drewnianego przy budynki nr 1,

3.	droga gminna wewnętrzna w dz. nr 219 i 173/2 w m. Tarnów Bycki :

a)	wykonanie robót rozbiórkowych:

-	usunięcie drzew wraz z karczowaniem pni i korzeni,

-	rozebranie nawierzchni gruntowej naturalnej gr. 20 cm,

-	usunięcie humusu gr. 15 cm,

b)	wykonanie robót ziemnych:

-	wykopy mechaniczne,

-	formowanie i zagęszczanie nasypów,

c)	wykonanie warstw podbudowy:

-	profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykopie,

-	oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych,

-	podbudowa zasadnicza z niesortu bazaltowego grubości 20 cm,

d)	wykonanie nawierzchni i ich elementów:

-	nawierzchnia jezdni bitumiczna  – warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego 0/16 - gr. 4 cm po zagęszczeniu,

-	nawierzchnia jezdni bitumiczna  – warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego 0/11,8 - gr. 4 cm po zagęszczeniu,

-	nawierzchnia zjazdów z niesortu bazaltowego grubości 20 cm po zagęszczeniu,

e)	urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

-	ustawienie oznakowania pionowego,

-	ustawienie tablicy informacyjnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

f)	roboty wykończeniowe:

-	umocnienie opasek i poboczy niesortem bazaltowym – gr. 10 cm,

4.	Charakterystyka podstawowych elementów przedmiotu zamówienia.

a)	konstrukcja jezdni:

-	warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego 0/11,8 - gr. 4 cm - wg  obowiązującej normy;

-	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 - gr. 4 cm - wg  obowiązującej normy;

-	podbudowa z niesortu bazaltowego grubości 20 cm,

- konstrukcja zjazdów: z niesortu bazaltowego grubości 20 cm;

- konstrukcja przepustów: konstrukcja i asortyment zastosowany przy przebudowie przepustów  - wg SST.

5.	Charakterystyka podstawowych materiałów.

a)	podbudowa pomocnicza, zjazdy, pobocza:
-	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm oraz  wg normy

6.	Rodzaj i ilość robót

Rodzaj i ilość robót zaprojektowanych do wykonania przedmiotu zamówienia zostały podane w Formularzu kosztorysu ofertowego.

7.	Uwagi

a)	Zakres robót i elementów do wykonania przez wykonawcę określony jest w tabeli przedmiaru robót.

b)	Wartość zaprojektowanych przez zamawiającego robót należy określić na podstawie Formularza kosztorysu ofertowego.

c)	Zamawiający założył, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

d)	Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne urządzeń, elementów, materiałów należy traktować jako przybliżenie ułatwiające ich dobór przez wykonawcę.

e)	Wykonawca może zaoferować urządzenia, elementy, materiały równoważne spełniające parametry, warunki określone w opisie i dokumentacji projektowej oraz posiadające wymagane aprobaty i certyfikaty.