Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45112723-9 | Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw |
| 1.1 | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 1 d.1.1 | KNR-W 2-01 0114-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placu zabaw | ha | 0.04 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 2-21 0217-02 | Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z gruzem i kamieniami z transportem taczkami (grunt zadarniony) - mały plac zabaw | m3 | 35.09 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie pozostałości ścian piwnicznych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w korycie | m3 | 2.00 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-31 0102-05 | Wykonanie koryta pod podbudowę w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta | m2 | 162.95 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR 2-31 0102-06 | Wykonanie koryta j/w w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta | m2 | 162.95 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 2-21 0101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | m3 | 2.00 |  |  |
| 1.2 | 45236210-5 | Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci |
| 7 d.1.2 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni sztucznej w gruncie kat. III-IV | m2 | 162.95 |  |  |
| 8 d.1.2 | KNR 9-11 0101-04 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami w korycie sposobem ręcznym | m2 | 162.95 |  |  |
| 9 d.1.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 162.95 |  |  |
| 10 d.1.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa z miału kamiennego o grubości po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 0.2 | m2 | 162.95 |  |  |
| 11 d.1.2 | Cena producenta | Dostarczenie i montaż nawierzchni bezpiecznej, na podkładzie elastycznym w/g opisu technologicznego dla wysokości upadku 1,5 m ( o parametrach nie gorszych niż system nawierzchni bezpiecznej Childs Play ) | m2 | 89.13 |  |  |
| 12 d.1.2 | Cena producenta | Dostarczenie i montaż nawierzchni bezpiecznej, na podkładzie elastycznym w/g opisu technologicznego dla wysokości upadku 2,5m ( o parametrach j/w ) | m2 | 54.36 |  |  |
| 13 d.1.2 | Cena producenta | Dostarczenie i montaż nawierzchni bezpiecznej, na podkładzie elastycznym w/g opisu technologicznego - nawierzchnia bezpieczna rekreacyjna kolor niebieski ( Ral 5003 ) o parametrach j/w. | m2 | 19.46 |  |  |
| 14 d.1.2 | KNR 4-01 0815-01 | Ograniczniki powierzchni - ułożenie desek o wymiarach 300 x 38 mm | m | 59.50 |  |  |
| 15 d.1.2 | KNR 4-01 0411-01 | Ułożenie łat 50 x 50 mm na podsypce | m | 59.50 |  |  |
| 1.3 | 45112350-3 | Nawierzchnie trawiaste - trawa naturalna. |
| 16 d.1.3 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humus częściowo z uzysku) ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 7.10 |  |  |
| 17 d.1.3 | KNR 2-21 0408-02 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem | m2 | 70.95 |  |  |
| 1.4 | 45223800-4 | Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji |
| 18 d.1.4 | Cena producenta | 1) Zestaw zabawowy - wieża kwadratowa z daszkiem, zjeżdżalnia, most linowy, ścianka linowa, wejście linowe, koci grzbiet - dostarczenie i montaż - ( o parametrach nie gorszych niż przyjęte w opracowaniu projektowym ) - elementy drewniane drewno klejone, elementy powierzchniowe płyta HDPE barwiona w masie, liny propylenowe d=16 mm z rdzeniem stalowym, elementy stalowe, okucia, stopy ze stali St3S ocynkowane ogniowo, ślizgi blacha nierdzewna. | szt | 1.00 |  |  |
| 19 d.1.4 | Cena producenta | 2) Sprężynowiec kwiat dla 4 dzieci - zabawka typu huśtawka na sprężynie - dostarczenie i montaż - ( o parametrach j/w ) | szt | 1.00 |  |  |
| 20 d.1.4 | Cena producenta | 3) Sprężynowiec tuba - zabawka typu huśtawka na sprężynie - dostarczenie i montaż ( o parametrach j/w ) | szt | 1.00 |  |  |
| 21 d.1.4 | Cena producenta | 4) Ruchomy pomost - zabawka typu ścieżka zdrowia rozwijająca kordynację ruchową - dostarczenie i montaż - ( o parametrach j/w ) | szt | 1.00 |  |  |
| 22 d.1.4 | Cena producenta | 5) Tablica rysunkowa - Zabawka dydaktyczna na dwóch nogach - dostarczenie i montaż - ( o parametrach j/w ) | szt | 1.00 |  |  |
| 23 d.1.4 | Cena producenta | 6) Tablica informacyjna - "Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego "RADOSNA SZKOŁA" - dostarczenie i montaż - ( o parametrach j/w ) | szt | 2.00 |  |  |
| 1.5 | 45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu |
| 24 d.1.5 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie ziemi wraz z gruzem - spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 52.44 |  |  |
| 25 d.1.5 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5 | m3 | 52.44 |  |  |
| 26 d.1.5 | Kalkulacja własna | Opłata za składowanie i utylizację gruzu. | m3 | 52.44 |  |  |
| Razem dział: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: