# PRZEDMIAR ROBÓT

ODBUDOWA MOSTU NA KANALE RÓW KRZYCKI

LEŻĄCEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

NR 1027F W KM 4+100

| ROBOTY MOSTOWE |
| --- |
|  | M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE |
| 1. | M.11.01.01 | Wykopy w gruncie niespoistym | 2560,0 m3 |
| Wykonanie wykopów wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy (wykop pod przyczółki oraz przygotowanie platformy pod palownicę na długości 10 m za przyczółkami) |
| Podpora nr 1: | 1235,0 m3 |
| Podpora nr 2: | 1325,0 m3 |
| RAZEM: 1235,0 + 1325,0 = 2560,0 m3 |
| 2. | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | 760,0 m3 |
| Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem (wykopy pod ławy, przestrzeń za przyczółkami) |
| Podpora nr 1: | 380,0 m3 |
| Podpora nr 2: | 380,0 m3 |
| RAZEM: 380,0 + 380,0 = 760,0 m3 |
| 3. | M.11.01.07 | Nasypy wraz z wykonaniem stożków | 77,7 m3 |
| Wykonanie nasypów wraz z wykonaniem stożków w obrębie przyczółków |
| Podpora nr 1: | 38,3 m3 |
| Podpora nr 2: | 39,4 m3 |
| RAZEM: 38,3 + 39,4 = 77,7 m3 |
| 4. | M.11.02.01 | Wbicie prefabrykowanych pali żelbetowych | l=9m: | 20 szt. |
|  |  |  | l=10m: | 20 szt. |
| Wbicie pali żelbetowych o wymiarach : |
| Podpora nr 1 - 0,30 x 0,30 x 9,0 [m]: | 20 szt. |  |
| Podpora nr 2 - 0,30 x 0,30 x 10,0 [m]: | 20 szt. |  |
| wraz z rozkuciem głowicy pala oraz przycięciem prętów zbrojeniowych |
| 5. | M.11.02.02 | Próbne obciążenie pala | 1 szt. |
| Wykonanie próbnego obciążenia pala siłą 1,5xNt |
| 6. | M.11.07.01 | Ścianka szczelna stalowa | 518,4 m2 |
| Wbicie ścianki szczelnej stalowej GU 16-400, h = 6,0m wraz z wyciągnięciem: |
| Przyczółek P1: | 259,2 m2 |
| Przyczółek P2: | 259,2 m2 |
| RAZEM: 259,2 + 259,2 = 518,4 m2 |
|  | M-12.00.00 | ZBROJENIE |
| 7. | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN | Stal: | 41798 kg |
|  |  |  | Kotwy: | 28 szt. |
| Zbrojenie betonu stalą klasy A-III (BSt500S) |
| Przyczółki: | 2x10694,5= 21389 kg |
| Ustrój nośny: | 12990 kg |
| Kapy chodnikowe: | 3915 kg |
| Fundament pod barierę: | 2x143= 286 kg |
| Płyty przejściowe: | 3218 kg |
| RAZEM: 21389 + 12990 + 3915 + 286 + 3218 = 41798 kg |
| Montaż kotew talerzowych: 2 x 14 = 28 szt. |
|  | M-13.00.00 | BETON |
| 8. | M-13.01.01 | Beton fundamentów klasy B30 w deskowaniu | 97,8 m3 |
| Beton konstrukcyjny fundamentów przyczółków z betonu B30 w deskowaniu |
| Podpora nr 1: | 37,71 m3 |
| Podpora nr 2: | 37,71 m3 |
| Płyty przejściowe: | 2x9,25= 18,50 m3 |
| Fundament pod barierę: | 2x1,94= 3,88 m3 |
| RAZEM: 37,71 + 37,71 + 18,50 + 3,88 = 97,8 m3 |
| 9. | M-13.01.03 | Beton podpór klasy B30 w elementach o gr. < 60 cm | 21,5 m3 |
| Beton konstrukcyjny podpór z betonu B30 w następujących elementach o gr. < 60 cm |
| Ścianki żwirowe: | 2 x 7,93 = 15,86 m3 |
| Skrzydełka: | 2 x 2,8 = 5,60 m3 |
| RAZEM: 15,86 + 5,60 = 21,46 m3 |
| 10. | M-13.01.04 | Beton podpór klasy B30 w elementach o gr. ≥ 60 cm | 160,4 m3 |
| Beton konstrukcyjny podpór z betonu B30 w następujących elementach o gr. ≥ 60 cm |
| Korpusy: | 2 x 50,50 = 101,0 m3 |
| Skrzydełka: | 2x12,48 + 2x17,20 = 59,36 m3 |
| RAZEM: 101,0 + 59,4 = 160,4 m3 |
| 11. | M-13.01.05 | Beton ustroju nośnego klasy B35, B30 w elementach o gr. < 60 cm | B35: | 95,5 m3 |
|  |  |  | B30: | 30,2 m3 |
| Beton ustroju nośnego klasy B35, B30 w elementach o gr. < 60 cm |
| Płyta pomostowa B35: | 95,46 m3 |
| Kapy chodnikowe B30 wraz z montażem rur osłonowych ø100 i długości 28,7m: | 22,39 + 7,75 = 30,14 m3 |
| 12. | M-13.02.02 | Beton klasy poniżej B25 bez deskowania | 164,7 m3 |
| Beton niekonstrukcyjny klasy B15 jako beton wyrównawczy (korek) pod następujące elementy: |
| Podpora nr 1: | 73,01 m3 |
| Podpora nr 2: | 73,01 m3 |
| Kapy chodnikowe: | 6,60 m3 |
| Płyty przejściowe: | 2 x 5,2 = 10,40 m3 |
| Fundament pod barierę: | 2x0,82 = 1,64 m3 |
| RAZEM: 73,01 + 73,01 + 6,60 + 10,40 + 1,64 = 164,66 m3 |
| 13. | M-13.03.02 | Montaż prefabrykatów betonowych sprężonych | 12 szt. |
| Montaż prefabrykatów betonowych sprężonych typu „Kujan NG” o dł. 15,00 m i masie 9,9 t. 12 szt. |
|  | M-15.00.00 | IZOLACJE |
| 14. | M.15.01.03. | Izolacja bitumiczna na zimno | 470,4 m2 |
| Izolacja powierzchni betonowych stykających się z gruntem poprzez trzykrotne malowanie masami asfaltowymi |
| Przyczółki: | 2 x 196,0 = 392,0 m2 |
| Płyty przejściowe: | 2 x 39,2 = 78,4 m2 |
| RAZEM: 392,0 + 78,4 = 470,4 m2 |

| 15. | M-15.02.01 | Izolacja z papy zgrzewalnej grubości ≥ 0,5 cm | 181,5 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolacja z papy zgrzewalnej gr. ≥ 0,5 cm |
| Ustrój nośny: | 167,5 m2 |
| Płyty przejściowe: | 2 x 7,0 = 14,0 m2 |
| RAZEM: 167,5 + 14,0 = 181,5 m2 |
|  | M-16.00.00 | ODWODNIENIE |
| 16. | M-16.01.03 | Sączki odwadniające izolację | 10 szt. |
| Montaż sączków do odwodnienia izolacji płyty ustroju nośnego, długość rurki 90 cm: 10 szt. |
| 17. | M-16.01.04 | Drenaż z geowłókniny | 76,4 m |
| Ułożenie drenażu z geowłókniny otoczonej grysem: |
| Podłużny: | 60,8 m |
| Poprzeczny: | 15,6 m |
| RAZEM: 60,8 + 15,6 = 76,4 m |
|  | M-17.00.00 | ŁOŻYSKA |
| 18. | M-17.01.04 | Łożyska elastomerowe |  |
| Montaż łożysk elastomerowych o nośności 1500 kN: stałe: 1 szt. jednokierunkowo przesuwne: 4 szt. wielokierunkowo przesuwne: 3 szt. |
|  | M-18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE |
| 19. | M-18.01.03a | Bitumiczne przykrycie dylatacyjne | 2 szt. |
| Bitumiczne przykrycie dylatacyjne na szerokości jezdni i chodników o łącznej długości 11,72m i przesunięciu ± 10 mm: 2 szt. |
|  | M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE |
| 20. | M-19.01.01 | Krawężnik mostowy kamienny | 57,4 m |
| Ułożenie krawężnika mostowego kamiennego 18/16 z uszczelnieniem styków o długości: 2 x 28,7m = 57,4 m |
| 21. | M-19.01.01 | Krawężnik kamienny 18/30 | 40,6 m |
| Ułożenie krawężnika kamiennego 18/30cm na ławie betonowej z oporem: 4x10,15m = 40,6 m |
| 22. | M-19.01.02 | Bariery ochronne na obiektach mostowych | BSL: | 69,4 m |
|  |  |  | SP-09: | 73,6 m |
| Montaż barier energochłonnych typu : |
| BSL: | 30,7+38,7 = 69,4 m |
| SP-09: | 2x20,4m+2x16,4m = 73,6 m |

| 23. | M-19.01.04 | Balustrady na obiektach mostowych | 29,0 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Montaż balustrady stalowej o wysokości 1,20 m na obiekcie: 29,0 m |
|  | M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE |
| 24. | M-20.01.05 | Umocnienie stożków | 210,1 m2 |
| Wykonanie umocnienia stożków przy obiekcie betonową kostką brukową gr. 6cm na podsypce cem.-piask gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z umocnieniem podstaw krawężnikiem betonowym 30/15 cm: |
| Podpora nr 1: | 105,7 m2 |
| Podpora nr 2: | 104,4 m2 |
| RAZEM: 105,7 + 104,4 = 210,1 m2 |
| 25. | M-20.01.06 | Umocnienie rzeki | 40,0 m |
| Wykonanie umocnienia brzegów rzeki narzutem kamiennym gr. 30cm wraz z umocnieniem podstaw kiszką faszynową o śr. 20 cm na długości 40 m |
| 26. | M-20.01.10 | Schody skarpowe | 9,0 m |
| Wykonanie schodów skarpowych z elementów prefabrykowanych z poręczą stalową: |
| Schody S1: | 4,5 m |
| Schody S2: | 4,5 m |
| RAZEM: 4,5 + 4,5 = 9,0 m |
| 27. | M-20.01.13 | Izolacjo-nawierzchnia z żywic poliuretanowych | 135,5 m2 |
| Wykonanie izolacjo-nawierzchni na bazie żywic poliuretanowych na chodnikach gr. 4 mm: 102,2 m2 + 33,3 m2 = 135,5 m2 |
| 28. | M-20.01.15 | Nawierzchnia z asfaltu twardolanego. Warstwa ochronna. | 200,9 m2 |
| Ułożenie warstwy ochronnej izolacji na płycie pomostowej z asfaltu twardolanego gr. 5 cm o uziarnieniu 0/16mm: 7,0m x 28,7m = 200,9 m2 |
| 29. | M-20.01.20 | Znaki pomiarowo-kontrolne | 13 szt. |
| Montaż znaków wysokościowych dla prawidłowej oceny pracy obiektu: |
| W konstrukcji obiektu: | 12 szt. |
| W gruncie: | 1 szt. |
| RAZEM: 12 + 1 = 13 szt. |
| 30. | M-20.02.07 | Prace rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją |
| Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na obiekcie o grubości 9 cm | 141,3 m2 |
| Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na dojazdach o grubości 12 cm na długości 30 m za przyczółkami | 360,0 m2 |
| Rozbiórka podbudowy tłuczniowej na dojazdach o grubości 20 cm na długości 30 m za przyczółkami | 360,0 m2 |
| Demontaż balustrady stalowej | 47,1 m |
| Rozbiórka konstrukcji pomostu: 2,32m2 x 14,52m = 33,7 m3 | 33,7 m3 |
| Demontaż dźwigarów głównych I550 PN o długości 14,52m 0,15 m2 x 17,6 x 9szt. = 23,8 m3 | 5 szt. |
| Rozbiórka przyczółków o konstrukcji żelbetowej i murowanej | 310,0 m3 |

| ROBOTY DROGOWE |
| --- |
|  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |
| 31. | D-02.03.01 | Wykopy mechaniczne (dokop) | 1390,0 m3 |
| Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II wraz z transportem na miejsce wbudowania: 2x695m3= 1390 m3 |
| 32. | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypu | 1390,0 m3 |
| Formowanie i zagęszczanie nasypu, grunt kat. I-II: 1390,0 m3 |
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY |
| 33. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego | 396,0 m2 |
| Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm: (6,0m x 10,0m + 6,9m x 20m)x2 = 396,0 m2 |
| 34. | D-04.05.01 | Stabilizacja gruntu cementem | 424,4 m2 |
| Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanej cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. 10 cm: (6,0m x 10,0m + 7,61m x 20m)x2 = 424,4 m2 |
| 35. | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego | 372,0 m2 |
| Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm: (6,0m x 10,0m + 6,3m x 20m)x2 = 372,0 m2 |
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |
| 36. | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna z masy SMA | 572,9 m2 |
| Wykonanie warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4 cm: (6,0m x 10,0m + 6,3m x 20m)x2 + 200,9 m2 = 572,9 m2 |
|  | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 37. | D-06.01.01 | Humusowanie poboczy i skarp | 480,0 m2 |
| Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem trawą przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej: 480,0 m2 |
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |
| 38. | D-08.05.01 | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych | 20,0 m |
| Ułożenie ścieków skarpowych o wymiarach 50÷38/50 cm na podsypce cem.-pias. wg KPED 01.24: 4x5,0m = 20,0 m |