Znak sprawy : IF.272.03.2017 							Załącznik nr 2/7

„Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych pracowni

Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli

w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli ”

Opis

Część 7:

Sprzęt dydaktyczny elektroniczny – dostawa sprzętu dydaktycznego

- Zestaw interaktywny (tablica interaktywna) – 10 szt.

Zestaw interaktywny (tablica interaktywna) współpracujący z komputerem i projektorem multimedialnym, posiadający także właściwości klasycznej tablicy suchościeralnej oraz Projektor spełniający parametry techn.: jasność 3000 lumenów, kontrast 4000:1, rozdzielczość WXGA (1280 x 800), obiektyw wyświetlający obraz o przekątnej 80", żywotność lampy 6.000h (ECO), złącze HDMI, Oprogramowanie interaktywne kompatybilne z każdego typu tablicą multimedialną, projektorem i innymi urządzeniami, Projektor spełniający parametry techn.: jasność 3000 lumenów, kontrast 4000:1, rozdzielczość WXGA (1280 x 800), obiektyw wyświetlający obraz o przekątnej 80", żywotność lampy 6.000h (ECO), złącze HDMI, uchwyt ścienny -max. obciążenie 12kg, możliwość pochylenia w osi projektora +/- 42°, kabel HDMI)

Tablica interaktywna:

Urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca. Dzięki zastosowaniu powierzchni ceramicznej tablica interaktywna posiada także właściwości klasycznej tablicy suchościeralnej.

Tablice interaktywne umożliwiają wyświetlanie dowolnej zawartości komputera, np. pliki tekstowe, strony WWW, zdjęcia, filmy w dużym formacie. Jednak najważniejszą jej cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Prowadzący/uczestnik prezentacji, stojąc przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Na każdym wyświetlonym na tablicy obrazie/zdjęciu/tekście może pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Wszystkie, naniesione na tablicę notatki można zapisać rozesłać pocztą e-mail/umieścić na serwerze szkolnym lub wydrukować.

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)

- obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

- powierzchnia może służyć jako tablica suchościeralna i magnetyczna

- powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne (ewentualne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy)

- powierzchnia matowa, nie powoduje refleksów przy projekcji

Tablice interaktywne znajdują zastosowanie zarówno w szkołach jak i na rynku biznesowym, podczas spotkań firmowych, angażując słuchaczy i zapewniając im interaktywne środowisko pracy oraz jednakowy dostęp do informacji.

Specyfikacja:

Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni

Przekątna tablicy: 105"

Przekątna powierzchni roboczej: 96"

Format obrazu: 16 : 10

Rodzaj powierzchni: Matowa, ceramiczna, suchościeralna, magnetyczna

Obsługa: Palec lub dowolny wskaźnik

Działanie:

- Rozdzielczość rzeczywista: 4096 x 4096

- Dokładność odczytu: 3 mm

- Prędkość kursora: 120" / sekundę

- Czas reakcji: Pierwsza kropka 25ms, ciągła kropka 8ms

Funkcjonalne:

- Komunikacja: USB

- Paski skrótów: Po obu stronach tablicy

- Zasilanie: Z portu USB

- Półka na pisaki: Trzy pisaki: czerwony, niebieski, czarny

- Wspierane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/7 32 i 64 bit

- Język oprogramowania: Polski

- Rama: Aluminiowa

Fizyczne:

- Waga: do 32 kg

- Wymiary tablicy: 2317 x 1301 mm

- Wymiary powierzchni roboczej: 2145 x 1159 mm

Akcesoria:

- W zestawie: 3 pisaki, gumka, wskaźnik, kabel USB 7.5 m, mocowanie

- Opcjonalne: Podstawa jezdna

Gwarancja: Podstawowa 3 lata

Projektor:

Projektor wyposażony w bezrtęciowe, hybrydowe źródło światła składające się z diod LED i lasera, dzięki czemu żywotność lampy 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! Znacznie spadają zatem koszty eksploatacji urządzenia. Hybrydowe lampy są bezrtęciowym źródłem wysokiej jasności światła, które może być wykorzystywane zgodnie z koncepcją „clean & green” – tworzenia urządzeń przyjaznych środowisku. Nowe źródło światła nie wymaga czasochłonnego studzenia po zakończeniu prezentacji – projektor można wyłączyć praktycznie natychmiast. Wyposażenie w lampę, która nie musi się rozgrzewać by uzyskać pełną jasność i wierność kolorów tak by po kilku sekundach od włączenia uzyskać na ekranie jasne, czyste barwy obrazu.

Model, wzbogacony o zastosowane w serii XJ-M funkcje. Najważniejszą z nich jest czujnik oświetlenia zewnętrznego, który dostosowuje jasność wyświetlanego obrazu do warunków świetlnych panujących w sali.

Specyfikacja techniczna:

Podstawowe :

- Jasność: 3000 ANSI lm

- Rozdzielczość optyczna: WXGA (1280x800)

- Rozdzielczość maks: UXGA (1600x1200)

- Format obrazu: 16 : 10

- Kontrast: 4000 : 1

- Technologia:  DLP LED & Laser

Właściwości optyki:

- Obiektyw: F = 2.0 - 2.8 / f = 16.65 - 31.29 mm

- Współczynnik odległości: 1.4 - 2.8 : 1

- Zoom/Focus: 2.0 / Elektryczny

- Przekątna obrazu: min. 80''

- Odległość projekcji: b.d

Złącza:

- Wejścia komputerowe: D-Sub15 (VGA)

- Wejścia video: Composite (RCA)

- Wejścia cyfrowe: HDMI

- Wejścia audio: Mini Jack 3.5mm

- Wyjścia komputerowe: Nie

- Wyjścia audio: Nie

- Złącze USB: Tak (USB A)

- Złącza sterujące: RS-232

Eksploatacyjne:

- Żywotność lampy: 20.000 godz.

- Zużycie energii (STD/ECO/Stand by): 270 / 130 / 0.6 W

- Głośność (STD/ECO):  34 / 29 dB

Funkcje:

- Wbudowany głośnik: 1 W mono

- Korekcja efektu trapezu:  Pionowa +/- 30 stopni

- Komunikacja Wi-Fi: Tak

- 3D Ready: nie

- Prezentacja z PenDriva: Tak

- Torba w zestawie: Tak

- Inne: Szybkie wyłączanie, tryb tablicy szkolnej,kod PIN

Fizyczne :

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 43 x 297 x 210 mm

- Waga: do 2.3 kg

- możliwość pochylenia w osi projektora +/- 42 stopnie, kabel HDMI 10 m

Gwarancja:

- 3 lata

- Zestaw komputerowy stacjonarny – 25 szt.

Zestaw komputerowy stacjonarny:

procesor min. 3,2 GHz min. 2 rdzenie, pamięć min. 8GB RAM, dysk min. 500GB HDD, karta graficzna min. 2GB umożliwiająca obsługę minimum dwóch monitorów, napęd optyczny DVD-RW, czytnik kart pamięci, karta sieciowa 1GB, karta bezprzewodowa z odłączaną anteną obsługująca standard 802.11 b/g/n, obudowa Midi Tower, mysz, klawiatura.

WEJSCIA,WYJSCIA:

- DVI min. 1 szt.,

- HDMI: min. 1 szt.,

- D-Sub: min. 1 szt.,

- RS-232: min. 1 szt.,

- PS/2: min. 1 szt.,

- RJ-45: min. 1 szt.,

- Audio: line-in,

- Audio: line-in/mikrofon,

- Audio: line-out,

- USB: min. 5 szt. (w tym min. 2 szt. USB min. 3.0

monitor:

Typ  ekranu:

- panoramiczny,

- ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 21”,

Rozdzielczość:

- o rozdzielczości natywnej minimum 1920 x 1080 pikseli

Parametry obrazu:

- kontrast: min. 1000:1,

- jasność: min. 250 cd/m2,

- wielkość plamki: max. 0.28 mm,

- czas reakcji matrycy: max. 5ms,

- kąty widzenia: pion min. 170 stopni, poziom min. 170 stopni,

- kolory: min. 16.7 mln

Wejścia wideo:

- D-Sub: min 1 szt.,

- DVI (z HDCP): min 1 szt.,

- HDMI: min 1 szt.,

Inne:

usuwalną podstawa montażowa,

OSD w języku Polskim

Certyfikaty i standardy:

- Deklaracja zgodności CE

Gwarancja:

- Minimum 60 miesięcy

Serwis:

- Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

System operacyjny niezbędny do uruchomienia, funkcjonowania i pracy sprzętu .

System operacyjny musi umożliwić współpracę z wdrożoną przez Zamawiającego usługą Active Directory.

- Komputer przenośny – 8 szt.

komputer przenośny laptop:

procesor min. 2,0 GHz, 15,5'' LED HD Rozdzielczość matrycy 1366 x 768, Matryca błyszcząca, pamięć min. 8GB RAM, karta sieciowa 1GB, DYSK TWARDY: 1 TB 5400 obr./min, NAPED: DVD SuperMulti, BATERIA: Typ baterii: 6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh), Czas pracy akumulatora: Do 4 godz., Czas pracy akumulatora ok 3.5 godz., KLAWIATURA: Klawiatura qwerty z klawiaturą numeryczną Touch Pad (tabliczka dotykowa) z obsługą gestów, KAMERA: HD "Exmor for PC" 1280 x 1024, DŻWIEK: Wewnętrzne głośniki stereo S-Force Front Surround 3D,

WEJSCIA,WYJSCIA:

- 2 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- WiFi IEEE 802.11 b/g/n

- RJ45

- Bluetooth

- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1

- 1 x VGA

- 1 x HDMI,

- wyjście słuchawkowe Stereo, mini jack,

- wejście mikrofonowe Stereo, mini jack

CZYTNIK KART:

- Zgodność z SDHC, SDXC, obsługa UHS (SDR50), funkcja ochrony przed kopiowaniem (CPRM)

- Połączone Memory Stick Duo / SD x1 (bez możliwości równoczesnego użycia)

- Zgodność z Memory Stick PRO-HG, funkcja MagicGate

Certyfikaty i standardy:

- Deklaracja zgodności CE

Gwarancja:

- Minimum 60 miesięcy

Serwis:

- Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

System operacyjny niezbędny do uruchomienia, funkcjonowania i pracy sprzętu.

System operacyjny musi umożliwić współpracę z wdrożoną przez Zamawiającego usługą Active Directory.

- Wizualizer – 2 szt.

Wizualizer przenośny, lekki (2,5kg) to mobilne i profesjonalne urządzenie do pokazywania obiektów przestrzennych. Wbudowany system operacyjny czyni go stabilnym i niezawodnym urządzeniem. Dzięki optyce z możliwością powiększenia 9x (zoom optyczny) i 16x (zoom cyfrowy), wizualizer pozwala na pokazanie nawet najmniejszych elementów budowy roślin, kartek z książek, foliogramów, schematów i ilustracji. Wizualizaer wyposażony w gniazda USB umożliwiające podłączenie myszy komputerowej i nanoszenie odręcznych notatek i zaznaczeń na rejestrowanym obrazie bez użycia komputera. Wizualizer musi posiadać wyświetlane na ekranie menu w języku polskim, pilota do jego obsługi, automatyczną regulację ostrości oraz wbudowaną przeglądarkę internetową. Wbudowana pamięć flash, czytnik kart pamięci SD oraz złącze USB do podłączenia Pendrive umożliwiają zapis zdjęć oraz filmów z rejestrowanego obrazu.

Kamera:

- Matryca 1/3'' CMOS,

- Odświeżanie: 12/22/30

Optyka:

- Zoom optyczny: 9x

- Obiektyw: 2 Mpix

- Obszar odczytywania 342x269mm

- Focus: automatyczny

- Przesłona: automatyczna

Funkcje:

- Balans bieli: 	automatyczny

- Negatyw/ pozytyw: tak

- Kolor czarno - biały: tak

- Stop - klatka: tak

- Zoom cyfrowy: tak

- Obrót obrazu: tak

- Wskaźnik ekranowy: tak

- Pamięć wewnętrzna: tak 1 GB

- Frame Accumulate Mode: nie

- Inne: Wbudowany system operacyjny, wyjście HDMI Full HD, czytnik kart SD, wbudowana przeglądarka internetowa, możliwość nanoszenia odręcznych notatek przy pomocy myszy, menu ekranowe w języku polskim

Wejścia / wyjścia:

- Wejścia RGB: 1x VGA

- Wyjścia RGB: 1x VGA

- Wyjścia Video: 1xHDMI

- Wejścia Audio: 1x stereo mini jack, wbudowany mikrofon

- Wyjścia Audio: 1x stereo mini jack

- Port myszy: 1xUSB typu A

- Wyjście DC 12V: 1x

- Porty sterujące: USB, RS-232

Oświetlenie:

- Górne oświetlenie: tak

- Dolne podświetlenie: nie

Inne:

- Pilot zdalnego sterowania: tak

- Wymiary (maks.): 500x167x490

- Waga: do 2.50 kg

- Źródło zasilania: Zasilacz 12V

- Gwarancja: 24 miesiące

- Ekran elektryczny. – 2 szt.

OPIS PRODUKTU

Linia elektrycznych ekranów projekcyjnych o sprawdzonej, niezawodnej konstrukcji.

Dzięki krytym uchwytom i kształtowi obudowy, ekran świetnie prezentuje się zamontowany do sufitu.

System montażu umożliwia korekcję położenia ekranu po zamontowaniu.

Cechy charakterystyczne

Aluminiowa kaseta malowana standardowo na biały kolor.

Powierzchnia projekcyjna wyprowadzona z przodu obudowy.

Sztywna rura nawojowa o średnicy 60 mm.

W standardzie przełącznik naścienny do sterowania ekranem.

Kabel zasilający wyprowadzony z lewej strony.

Standardowa powierzchnia projekcyjna: Matt White - Uniwersalna biała powierzchnia o współczynniku gain 1.0 i szerokim kącie widzenia 150°.

- Projektor – 2 szt.

Energooszczędna i trwała lampa o czasie użytkowania 10 000 godzin

Sterownik lampy kontroluje optymalną moc lampy i umożliwia uzyskanie żywotności lampy na poziomie 10 000* godzin.

- Tryb jasności lampy: niski, zgodność ze standardem IEC61947

- Zaawansowane funkcje oszczędzania energii

- Prezentacja za pośrednictwem sieci (LAN/WLAN)

- Wyświetlacz USB

- Etykieta źródeł

- Wbudowany głośnik

- Projektor wyposażony w monofoniczny głośnik 16 W.

Specyfikacja techniczna:

Podstawowe :

- Jasność: 3000 ANSI lm

- Rozdzielczość optyczna: WXGA (1280x800)

- Rozdzielczość maks: UXGA (1600x1200)

- Format obrazu: 16 : 10

- Kontrast: 4000 : 1

- Technologia:  DLP LED & Laser

Właściwości optyki:

- Obiektyw: F = 2.0 - 2.8 / f = 16.65 - 31.29 mm

- Współczynnik odległości: 1.4 - 2.8 : 1

- Zoom/Focus: 2.0 / Elektryczny

- Przekątna obrazu: min. 80''

- Odległość projekcji: b.d

Złącza:

- Wejścia komputerowe: D-Sub15 (VGA)

- Wejścia video: Composite (RCA)

- Wejścia cyfrowe: HDMI

- Wejścia audio: Mini Jack 3.5mm

- Wyjścia komputerowe: Nie

- Wyjścia audio: Nie

- Złącze USB: Tak (USB A)

- Złącza sterujące: RS-232

Eksploatacyjne:

- Żywotność lampy: 20.000 godz.

- Zużycie energii (STD/ECO/Stand by): 270 / 130 / 0.6 W

- Głośność (STD/ECO):  34 / 29 dB

Funkcje:

- Korekcja efektu trapezu:  Pionowa +/- 30 stopni

- Komunikacja Wi-Fi: Tak

- 3D Ready: nie

- Prezentacja z PenDriva: Tak

- Torba w zestawie: Tak

- Inne: Szybkie wyłączanie, tryb tablicy szkolnej,kod PIN

Fizyczne :

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 43 x 297 x 210 mm

- Waga: do 2.3 kg

- możliwość pochylenia w osi projektora +/- 42 stopnie, kabel HDMI 10 m

Gwarancja:

- 3 lata

- aparat fotograficzny cyfrowy – 1 szt.

aparat fotograficzny cyfrowy o minimalnych parametrach: 18.7Mpix Auto ISO (100-6400 ISO) ręcznie: 100 - 6400 ISO w skoku co 1 EV, migawka szczelinowa sterowana elektronicznie o przebiegu pionowym, 30s - 1/4000s w krokach co 1/2 lub 1/3 EV, Bulb format zapisu • Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.30, DPOF 1.1, DCF 2.0), RAW (14bit, pliki .CR2), JPEG+RAW, (rodzaje JPEG: Fine/Normal), filmy: MOV (MPEG-4 AVC, H.264

- GPS, nawigacja satelitarna – 16 szt.

DANE TECHNICZNE:

Własności fizyczne i działanie:

- Wymiary fizyczne: 7,48 × 14,42 × 3,64 cm

- Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: 5,06 × 8,93 cm; przekątna 4 cale (10,2 cm)

- Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: 272 × 480 pikseli

- Typ wyświetlacza: Jasny, odblaskowo-przezroczysty ekran TFT (65 tys. kolorów), działający w dwóch położeniach ekran dotykowy, czytelny w pełnym słońcu

- Ekran dotykowy

- Masa: 289 g z dołączoną baterią litowo-jonową; 333 g (11,7uncji) z trzema bateriami typu AA (do nabycia osobno)

- Bateria: bateria litowo-jonowa (w zestawie), zalecane baterie NiMH lub litowo-jonowe

- Czas działania baterii: Do 16 godzin (bateria litowo-jonowa); do 22godzin (baterie AA)

- Klasa wodoszczelności: IPX7

- Bardzo czuły odbiornik

- Interfejs: zgodność z szybkim USB i NMEA 0183

- Aparat: Tak (8 MP, autofocus; automatyczne dodawanie do zdjęć znaczników geograficznych)

- Wysokościomierz barometryczny

- Elektroniczny kompas: Tak (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy)

- Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom)

Mapy i pamięć:

- Mapa bazowa

- Fabrycznie załadowane mapy

- Roczna subskrypcja Obrazów satelitarnych BirdsEye jest gotowa do pobrania po zarejestrowaniu urządzenia.

- Możliwość dodawania map

- Wbudowana pamięć: 2,7 GB

- Obsługa kart danych: Karta microSD™ (do nabycia osobno)

- Własne punkty POI (możliwość dodawania punktów szczególnych)

- Waypointy/ulubione/pozycje: 4000

- Trasy:200

- Wykres śladu: 10 000 punktów, 200 zapisanych tras

Funkcje dla zajęć na powietrzu:

- Automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach): Tak (z opcjonalnymi mapami z szczegółowymi drogami)

- Obsługa funkcji geocache: Tak (wersja cyfrowa)

- Zgodność z własnymi mapami

- Kalendarz myśliwski/wędkarski

- Informacje o położeniu słońca i księżyca

- Tabele pływów: Tak (z opcjonalnym BlueChart)

- Pomiar powierzchni

- Przeglądarka zdjęć

- Bardzo czuły odbiornik GPS śledzi zarówno sygnały satelitów GPS, jak i GLONASS

- 250 000fabrycznie załadowanych skrzynek

Dodatkowe

- Bardzo czuły odbiornik GPS śledzi zarówno sygnały satelitów GPS, jak i GLONASS

- 250 000fabrycznie załadowanych skrzynek

- Nowy, ulepszony menedżer śladów

- Aparat fotograficzny cyfrowy – 1 szt.

## Parametry:

- Liczba efektywnych pikseli [mln]: 20,3

- Typ matrycy: CMOS

- Rozmiar matrycy: 1/2.3 cala

- Zoom optyczny: 60x

- Zoom cyfrowy: max. 120-krotnym zoom cyfrowy Dynamic Fine Zoom

- Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: 4,3–258 mm (kąt widzenia odpowiada zakresowi ogniskowych 24–1440 mm w formacie małoobrazkowym)

- Jasność obiektywu [f/]: 3.5-5.6

- Zakres ustawiania ostrości [cm]: od 50 (W); od 200 (T)

- Makro [cm]: od 1

- Stabilizacja: optyczna redukcja drgań (zdjęcia), optyczna i elektroniczna redukcja drgań (filmy)

- Pomiar światła: matrycowy, centralnie ważony, punktowy

- Rozmiar LCD [cale]: 3.0

- Typ LCD: kolorowy, TFT

- Rozdzielczość LCD [piksele]: 921 000

- Jasność LCD: 6 stopni

- Autofokus: AF z detekcją kontrastu

- Tryby ekspozycji: automatyka programowa ekspozycji z fleksją programu, automatyka z preselekcją czasu, automatyka z preselekcją przysłony, tryb ręczny, braketing ekspozycji, kompensacja ekspozycji (od -2,0 do +2,0 EV w krokach co 1/3 EV)

- Czułość ISO: ISO 100–1600, ISO 3200 (dostępna w trybach P, S, A i M)

- Lampa błyskowa: wbudowana

- Tryby pracy lampy: błysk automatyczny TTL z przedbłyskami monitorującymi

- Zasięg błysku: 0.5-7.0 m (W), 1.5-3.4 m (T)

- Samowyzwalacz: 2s, 10s

- Zdjęcia seryjne: brak danych

- Filmowanie: 4K UHD/30P

- Dźwięk: w trybie wideo

- Format zapisu danych: zdjęcia: JPEG, RAW (NRW) (format własny firmy Nikon); filmy: MP4 (wideo: H.264/MPEG-4 AVC, audio: stereo AAC)

- Menu w języku polskim: jest

- Pamięć: karta pamięci SD, SDHC, SDXC

- Złącza: mikro USB (nie należy używać kabla USB innego niż dołączony kabel UC-E21), Hi-Speed USB z obsługą standardu wydruku bezpośredniego (PictBridge), mikro HDMI (typ D), stereofoniczne minijack 3.5mm (wejście + wyjście audio)

- Inne: Bluetooth, Wi-Fi