Znak sprawy : IF.272.03.2017 							Załącznik nr 2/8

„Dostawa sprzętu i materiałów dydaktycznych pracowni

Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli

w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli ”

Opis

Część 8:

Meble dydaktyczne – dostawa sprzętu dydaktycznego

- Mównica prezentacyjna - 1 szt.

Konstrukcja aluminiowa w kolorze popielatym (połysk) z grafitowymi wykończeniami.

Przód mównicy pochylony o 10° od pionu. Górny i dolny blat wykonany z płyty meblowej. Dodatkowo górny blat posiadający specjalny próg, zabezpieczający przed zsunięciem się kartek. Podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokowania, ułatwiające przemieszczanie produktu.
 W zestawie:
- kółka z systemem blokowania (4 szt.)
- elementy mocujące

Kolor srebrny

certyfikat użytkowania w szkole

2. Krzesła konferencyjne do sali teleinformatycznej - 50 szt.

Krzesła konferencyjne drewniane z blatem:

- wysokość siedziska: 45 cm

- szerokość siedziska: 42 cm

- głębokość siedziska: 44 cm

- podstawa: ze stali chromowanej

- szerokość: 50 cm

- głębokość: 48,5 cm

- siedzisko i oparcie: z profilowanej sklejki bukowej

- gwarancja: 3 lata

- waga: 5.7 kg

- kolor: jabłoń

certyfikat użytkowania w szkole

3. Biurka komputerowe - 16 szt.

Stelaż metalowy z rury okrągłej fi 32 w kolorze srebrnym z regulowaną wysokością do rozmiaru 7,

końce płozy zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego.

wyposażone w ruchomą półkę pod klawiaturę oraz półkę na komputer

blat i płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm w kolorze jabłoni, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV.

Wymiary: 1300 x 500 x 840 mm

Certyfikat użytkowania w szkole

4. Krzesła regulowane do biurek komputerowych - 16 szt.

krzesło szkolne z regulowaną wysokością do rozmiaru 7:

- stelaż metalowy złożony z rur płaskoowalnych 38x20 oraz 30x15 mm w kolorze srebrnym,

- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej w kolorze jabłoń

- końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego.

- konstrukcja umożliwiająca w prosty sposób zmianę rozmiaru krzesła.

- stelaż siedziska zaopatrzony w podkładki ochronne zapobiegające rysowaniu podłogi.

Certyfikat użytkowania w szkole

5. Biurko nauczyciela - 11 szt.

Biurko komputerowe (narożne):

- biurko posiadające zaokrąglone rogi,

- produkt fabrycznie nowy, wykonany z materiałów najwyższej jakości,

- biurko - wyposażenie w:

* szuflady z lewej strony,

* półkę na komputer stacjonarny i kontenerek składający się z szuflady oraz szafki z 	prawej strony,

* półka wysuwana na klawiaturę po środku.

- wymiary biurka: 1690 x 1470 x 760 mm. szer. x głęb. x wys. (w mm.)

- kolor: jabłoń

Certyfikat użytkowania w szkole

6. Krzesło obrotowe dla nauczyciela - 12 szt.

Krzesło:

- obrotowe z regulowaną wysokością

- tapicerka materiałowa w kolorze czarnym

- krzesło na podstawie czteroramiennej na kółkach

Certyfikat użytkowania w szkole

7. Stolik prezentacyjny - 1 szt.

Stolik pod projektor i laptop na dwóch nogach:

- produkt o wszechstronnym zastosowaniu,

-  	stojak pod projektor i komputer oferujący pełną regulację wysokości (81 - 120 cm), a także kąta pochylenia i obrotu dwóch platform (360 stopni),

- 	wyposażony w mobilną podstawę na 4 kółkach (2 z blokadą) umożliwiający wygodny sposób przemieszczany w różne miejsca, w zależności od potrzeb użytkownika,

- 	solidne wykonanie (udźwig do 10 kg dla każdej półki).

Kolor srebrny

Certyfikat użytkowania w szkole

8. Ławki regulowane, podwójne - 54 szt.

Stolik szkolny regulowany do rozmiaru 7:

- konstrukcja wykonana z rur płaskoowalnych 38x20 oraz 30x15 mm w kolorze czerwonym,

- umożliwiający w prosty sposób regulację wysokości stołu szkolnego,

- końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego,

- blat - płyta wiórowa laminowana o grub. 18 mm w kolorze: jabłoń,

- obrzeża - doklejka PCV.

- Wymiary blatu: 1300 x 500 mm

Certyfikat użytkowania w szkole

9. Krzesła regulowane do rozmiaru 7 - 285 szt.

Krzesło szkolne z regulowaną wysokością:

- stelaż metalowy złożony z rur płaskoowalnych 38x20 oraz 30x15 mm,

- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej,

- końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego,

- konstrukcja umożliwiająca w prosty sposób zmianę rozmiaru krzesła,

- stelaż siedziska zaopatrzony w podkładki ochronne zapobiegające rysowaniu blatu stołu.

Kolorystyka:

- sklejka: kolor naturalny

- stelaż: czerwony

Certyfikat użytkowania w szkole

10. Szafa zamykana na zamek - 1 szt.

Szafa aktowa 1850x900x400 wykonana z płyty laminowanej 18mm. Posiada 5 przestrzeni na dokumenty.

Zamykana na zamek z 2 kluczykami.

Metalowe uchwyty.

Szafa posiadająca Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.

11. Dygestorium - 1 szt.

Metalowe o konstrukcji wykonanej całkowicie z elementów stalowych, bez wykorzystania jakichkolwiek materiałów drewnopochodnych. Dzięki takiej konstrukcji dygestoria są dostosowane do wymagań dotyczących niepalności, prezentując najwyższy standard jakości pozwalający na pracę w podwyższonych warunkach termicznych i chemicznych.

Dygestorium metalowe z blatem na wysokości 900 mm, z blatem obniżonym.

Dygestorium metalowe oparte na stabilnym stelażu wykonanym z zamkniętych profili stalowych 30 x 30 mm, malowanych proszkowo farbą epoksydową. od dołu stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie 0 - 50 mm.

Komora robocza wykonana w całości ze stali malowanej proszkowo farba epoksydową,

Szczelinowa konstrukcja układu wentylacji (podwójna tylna ściana) wraz z aerodynamicznie ukształtowanymi metalowymi panelami bocznymi zepewniającymi równomierny i płynny przepływ powietrza przez komorę roboczą.

Blat roboczy:

- lita ceramika techniczna (LCT) lub lita ceramika monolityczna (LCM) - standard

- żywica epoksydowa DURCON

Dolny panel sterowania mediami (zawory, wody, gazu gniazda elektr. wyłączniki)

Szafka stalowa (malowana proszkowo) wentylowana grawitacyjnie, szafka może być podłączona do układu wentylacji dygestorim lub przewietrzana wentylowana za pomocą niezależnego systemu wentylacji.

Dygestorim musi spełnić wymogi normy PN-EN 14175-2:2006, Dyrektywy niskonapięciowej (LVD) 206/95/WE oraz norm zharmonizowanych. Oznaczenie znakiem CE.

Wymiary 900 x 1200 x 2100 mm

Odprowadzenie rura stalową ocynkowana pionowo grawitacyjnie poprzez strop i dach.

Certyfikat użytkowania w szkole

12. Biurko nauczycielskie – 3 szt.

Biurko wyposażone w szufladę oraz półkę stałą z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, osadzone na stelażu z rury okrągłej fi 32 mm. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego, obrzeża płyt - doklejka PCV.

Wymiary: 1200 x 600 760 mm.

Certyfikat użytkowania w szkole

13. Stoły wyspowe laboratoryjne z nastawką - 4 szt.

Stoły laboratoryjne wyposażone w blaty robocze przeznaczone do prac laboratoryjnych z substancjami agresywnymi w pracowniach chemicznych.

Stoły wykonane z elementów modułowych co umożliwia konfiguracje konstrukcji stołu.

Stół laboratoryjny:

- płyta robocza z obrzeżem (wykonana z materiałów wybranych przez Zamawiającego),

- konstrukcja nośna (szafka ze stelażem),

- nadstawka instalacyjna wysoka dostosowana do wymagań zamawiającego,

- zlew wmontowany w płytę roboczą

Stoły posiadające na jednym końcu stanowisko zlewowe jednokomorowe. Przy każdym ze zlewów wyprowadzona z blatu armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem.

Wykonanie stołów zgodnie z PN EN 13150

Zasilenie stołów w media wody ciepłej i zimnej oraz gniazdka 230V.

Nadstawka znajdująca sie na stole wyposażona w gniazdka elektryczne 230V w ilości trzech sztuk na kolumn oraz 2 półki. Nadstawka tworzona modułowo.

Możliwość podłączenia wszystkich mediów niezbędnych do pracy w laboratorium od dołu stołu, w blacie montowane są armatura gazowa i wodna oraz zlewy.

Stoły oparte na konstrukcji / stelażu wykonanym z profili stalowych 30 x 30 mm malowanych proszkowo farba epoksydową. Stelaż od dołu wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie od 0-50 mm.

Szafki podblatowe: laminowane z półką i drzwiczkami, laminowane z szufladami - zbudowane w stelażu.

Wymiary 4 x 1500 x 2400 - wysokość do uzgodnienia z Zamawiającym

Certyfikat użytkowania w szkole

14. Wieszak naścienny - 2 szt.

Wieszak naścienny, konstrukcja wieszaka stalowa spawana malowana proszkowo

Wymiary: 1700 mm 150 mm 200 mm

15. Szafa na kwasy i zasady - 2 szt.

Metalowa szafa o wymiarach 600 x 450 x 1900 mm

Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Drzwi pojedyncze wyposażone w klamkę obrotową z 3 punktowym zamknięciem. Cztery półki stalowe i dwie wyjmowane kuwety z chemoodpornego polipropylenu. Wentylacja grawitacyjna poprzez otwory wentylacyjne.

Certyfikat użytkowania w szkole oraz ewentualny certyfikat bezpieczeństwa jeżeli taki jest wymagany przepisami prawa

16. Stół demonstracyjny – nauczycielski – 2 szt.

Wyposażenie stołu:

- blat z litej ceramiki technicznej LCT, obrzeża proste,

- zlew stalowy z instalacjami i bateria sanitarna c/z woda,

- szafka laminowana zlewozmywakowa instalacyjna - stanowisko do mycia,

- szafka laminowana 600 mm z 4 szufladami,

- panel elektryczny nablatowy z czterema gniazdami el. 230 V,

1 miejsce do siedzenia.

Stelaż / konstrukcja stołu metalowa A-kształtna wykonana z profilu stalowego 30 x 30 mm malowanego proszkowo chemoodporna farbą epoksydową. Stelaż od dołu zakończony stopkami poziomującymi

Wymiary stołu: 2100 x 800 x 900 mm (dł. x gł. x wys.)

Certyfikat użytkowania w szkole

17. Regał - 26 szt.

Regal o wymiarach 1830 x 900 x 380 wykonany z płyty laminowanej 18 mm. przegrody półki z płyty laminowanej 18 mm. Drzwiczki zamykane, szuflady wg. uzgodnień z użytkownikami.

18. Stół szkolny jednoosobowy - 42 szt.

Stół szkolny jednoosobowy z regulacją wysokości do rozmiaru 7.

Stelaż metalowy z rury kwadratowej 25 x 25 mm, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Blat wykonany z płyty biurowej laminowanej o grubości 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Kolor: jabłoń.

Wymiary blatu 700 x 500 mm

Certyfikat użytkowania w szkole

19.  Wieszak szkolny - 3 szt.

Wymiary: 1600 x 330 (szer. z ławeczką) x 1620 mm, wys. siedziska 430 mm

Konstrukcja wykonana z rury kwadratowej 25 x 25  mm

20.  Tablica kredowa – 8 szt.

Wymiary: 340 (170) x 100 cm

Tablica kredowa, zielona o powierzchni lakierowanej na gładko. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. Narożniki tablicy wykończone estetycznymi, plastikowymi elementami, w których ukryte jest mocowanie tablicy. Tablica wykonana w technologii SLIM bardzo lekka. Tył tablicy wzmocniony blacha ocynkowana, aby zapewni jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem. Dodatkowo produkt wyposażony na całej szerokości w wygodną półkę z bezpiecznymi krawędziami, która zmieści niezbędne przybory. Wysokiej jakości  estetyczne zawiasy łączące skrzydła z tablicą główną. Mocowanie tablicy ukryte w plastikowych, estetycznych narożnikach tablicy.

Certyfikat użytkowania w szkole

21. Stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) – 1 szt.

Stolik laboratoryjny – blat pokryty laminatem HPL, wyposażony w dwa zasilacze laboratoryjne prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów.

Wymiary 700 x 2800 x 750 mm

Certyfikat użytkowania w szkole

22. Stolik uczniowski 3 osobowy – 8 szt.

Stolik trzyosobowy z płytką zasilającą o wymiarach 1800 x 600 760 mm, z możliwością regulacji wysokości, malowany proszkowo. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.

Certyfikat użytkowania w szkole

23. Zlewozmywak – szafka kuchenna ze zlewozmywakiem – 1 szt.

Szafka kuchenna pod zlewozmywak 80 cm / 60 cm zestaw ze zlewozmywakiem jednokomorowym zlewozmywak ze stali nierdzewnej. Zlewozmywak odporny na działanie kwasów i zasad.

Certyfikat użytkowania w szkole

24. Wieszak naścienny – 2 szt.

Wieszak naścienny, konstrukcja wieszaka stalowa spawana malowana proszkowo

Wymiary 1200 x 150 x 200 mm

25. Biurko 2 osobowe – stół szkolny dwuosobowy – 17 szt.

Stelaż metalowy z rury kwadratowej 25 x 25 mm, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Konstrukcja stołu umożliwiająca jego składanie. Kolor: jabłoń

Wymiary blatu biurka 1300 x 500 mm

Certyfikat użytkowania w szkole