Załącznik nr 10

SPECYFIKACJA  SPRZĘTU I URZĄDZEŃ

Studzienka teletechniczna	szt. 2

Studzienka rozdzielcza typu teletechnicznego przeznaczona do stosowania w nawierzchniach sportowych. Wymiary zewnętrzne ok. 600 x 600 x 320 mm. Skrzynia wykonana z polimerobetonu zabezpieczona stalową ramą. Pokrywa na zawiasie z możliwością zablokowania w pozycji uchylonej. Pokrywa z możliwością

naklejenia warstwy kauczukowej gr. 13 mm. Klasa wytrzymałości obciążeniowej min. dla samochodów osobowych

Maszt flagowy szt. 3

Maszt aluminiowy, wysokość 6 metrów, anodowany jednolicie zwężający się ku górze, flaga wznoszona za pomocą linki prowadzonej na zewnątrz masztu. Maszt osadzony za pomocą tulei.

Wózek do kredowania linii	szt. 1

Metalowy wózek do kredowania linii. Wózek do wyznaczania linii boiskowych. Wyposażony w trzy kółka o szerokiej bieżni ułatwiającej jego prowadzenie na murawie boiska. Powinien posiadać regulację szerokości wytyczenia linii (5 lub 10 cm). Przystosowany do stosowania kredy i wapna.

Maszyna do pielęgnacji nawierzchni trawiastej	szt. 1

Cechy urządzenia:

Szerokość koszenia  95cm,

Wysokość koszenia (mm) 30-100,

Kosz na trawę 250-litrów,

Sterowanie jazdy w tył i przód za pomocą dźwigni,

2-nożowy zespół tnący,

Napęd bezstopniowy,

1-pedałowy napęd  kół z przekładnią hydrostatyczną,

Amortyzowany fotel kierowcy z możliwością regulacji dla osób o różnym wzroście,

Solidna rama ze stabilnym zderzakiem dookoła obudowy silnika oraz zintegrowany hak holowniczy,

Duże opony o dobrych warunkach trakcyjnych oraz bieżnikiem chroniącym trawę; koła przednie 15x6.00-6, koła tylnie18x8,50-8 (cale),

Moc znamionowa kosiarki 6,6kW/9,0KM,

Zestaw do odśnieżania.

Zestaw do pomiaru czasu	szt. 1

Zestaw do pomiaru czasu

standard z kaskadą składający 2 kpl. fotokomórek

2 szt. uchwyt kaskadowy do statywu

2 szt. statyw do fotokomórki

1 szt rewolwer startowy z kablem

150 m przewód na bębnie do podłączenia sygnału startu

1 szt tablica „biegnący czas” 6 cyfrowa LED

Znaczniki lekkoatletyczne	szt.30

znaczniki na 4 tory

Taśmy pomiarowe	szt. 7

wykonana z włókna szklanego z uchwytem Taśma miernicza 30, 50, 100 m

Obuwie lekkoatletyczne szt. 40 szt.

Obuwie na płaskiej podeszwie przystosowane do biegania na nawierzchni poliuretanowej z kolcami 9 mm.

Rozmiary:

Damskie

37 x 4 szt.

38 x 4 szt.

39 x 4 szt.

40 x 4 szt.

41 x 4 szt.

Męskie

42 x 4 szt.

43 x 4 szt.

44 x 4 szt.

45 x 4 szt.

Chronometr z drukarką kpl 1

chronometr z drukarką, dokładność pomiaru - 0,01 sek, pamięć 300 wyników , pamięć typu bank danych – wielokatalogowa, drukarka termiczna na papier 38 mm /1,5", zasilanie stopera z baterii litowej CR2430 / 3 V, zasilanie drukarki z baterii R6 - 4 szt, w obudowie pojemnik na papier  możliwość zdalnego sterowania START-STOP, wyświetlacz LCD 3 linie - Lap/Split/Time, funkcja programowania startu - Automatyczny Start, funkcja zaokrąglania wyników w górę do pełnych sekund, kolejne wyniki na wydruku są numerowane, pakiet wyników ma podaną datę i godzinę startu

Kamera na statywie	szt 1

kamera wykonująca zdjęcia z szybkością 1 000 klatek na sekundę, wyposażona

w moduł pomiaru czasu i opcję koloru.

Bloki startowe 10szt.

Blok startowy aluminiowy. Wyposażony w nakładki na oparcia wykonane z najwyższej jakości sztucznej nawierzchni, certyfikat zgodności IAAF

zakres pochylenia oparć (5 poz) i wzajemnego ich położenia (15 poz)

Pistolet startowy szt. 3

Pistolet 8-strzałowy. Trwały, metalowy, prosty w obsłudze, bezpieczny.

Amunicja do pistoletu szt. 50

naboje hukowe krótkie

Podium dla startera	szt. 1

konstrukcja podstawy z włókna szklanego o grubych ściankach dużej wytrzymałości i żywotność produktu. Podstawa powinna być wyposażona w stalowy słup z praktyczną półką na rewolwer startowy.

Płotki wyczynowe szt. 40

Zakres wysokości od 500 do 1067 mm.

Certyfikat IAAF, mocna rama z rur i kształtowników stalowych, cynkowanych galwanicznie, rury teleskopowe i stopy płotka wykonane z aluminium anodowanego

malowane na kolor czerwony, zatrzaskowy system regulacji wysokości i zatrzaskowy system regulacji przewrotu płotka, plastikowa żebrowana listwa.

Stopery elektroniczne szt. 6

pamięć min. 500 wyników, dokładność odczytu do 0,01 sekunda, pomiar średniej prędkości, przeglądanie wyników, start / stop, split / reset, 3 liniowy wyświetlacz LCD

Pałeczki sztafetowe	szt. 6

Pałeczka sztafetowa wyczynowa. Pałeczka wykonana z cienkościennej rurki aluminiowej Malowana farbami proszkowymi, certyfikat zgodności IAAF

Wiatromierz ultradźwiękowy szt.1

Elektroniczny pomiar prędkości wiatru z dokładnością do 0,01 m/s, zgodny z przepisami PZLA i IAAF, praca autonomiczna oraz współpraca z zestawem fotofiniszu.

Tablica do informowania o prędkości wiatru szt.1

Tablica do liczenia okrążeń kasetowa – 2 cyfrowa

Skrzynki z numerami torów kpl. 2

Skrzynki z numerami torów z możliwością sygnalizacji falstartów

Tablica informacyjna o liczbie okrążeń szt. 1

Tablica do liczenia okrążeń kasetowa – 2 cyfrowa

Tablica informacyjna o czasie szt.1

Tablica do liczenia okrążeń kasetowa – 2 cyfrowa

Pachołki wys. 20cm	 szt. 30, wys. 5cm szt. 6

pachołki do zaznaczenia linii zejść lub wyznaczenia trasy biegu czy chodu na bieżni,

Chorągiewka na drzewcu	szt.2

czerwona i biała wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, osadzona na drewnianej rączce

Tabliczki dla sędziów chodu kpl.5

Zestaw trzech tabliczek dla sędziego chodu: żółta ostrzegawcza – zgięte kolano, żółta ostrzegawcza  – utrata  kontaktu z podłożem i czerwona – dyskwalifikacja. Tabliczki  wykonane z tworzywa sztucznego.

Skok wzwyż -stojak wyczynowy	szt.1

Stojak wykonany z aluminium, podstawa stalowa. Regulacja wysokości w zakresie: 75 - 200 cm

Skok wzwyż 	szt.1

Materac gimnastyczny zeskokowy. Wymiary: 300 x 200 x 40 cm Wykonany metodą komorową z mieszanki pianki poliuretanowej obszytej wysokogatunkową folią PVC o podwyższonej odporności na uszkodzenia typu rozerwanie i ścieranie

Pokrowiec na zeskok wykonany z mocnego nieprzemakalnego winylu, zgrzewany termicznie dla lepszej szczelności, posiada specjalne klamerki stalowe do łączenia z zeskokiem.

Poprzeczki wyczynowe szt.3

Wyczynowa poprzeczka do skoku wzwyż. Poprzeczka wykonana z włókna szklanego Zakończenia wykonane z tworzywa sztucznego Długość 4 metry Kolor żółty Norma IAAF nr E-08-0520.

Przymiar teleskopowy szt.1

teleskopowy aluminiowy, pomiar do 3 m, teleskopowy, 6 segmentów, wykonany z profili aluminiowych, wyposażony w poziomnicę, zakres do 3 m.

Montaż belki wyczynowej do skoku w dal i trójskoku	szt.3

kompletny zestaw belki wyczynowej, IAAF nr E-06-0433, zawiera wszystkie potrzebne elementy: ramę ze stali nierdzewnej z obniżonymi krawędziami do umieszczenia w rozbiegu, dwie listwy wyczynowe z plasteliną do rozgrywania zawodów, listwę bez plasteliny do treningu, drewnianą belkę nośną z łatwowymienialną białą belką odbicia, rury drenażowe i kratki odpływowe plastikowe do odprowadzania wody z wnętrza ramy, specjalny skrobak kształtowy do formowania plasteliny na listwach wyczynowych, plastelinę zapasową około 300g,

Listwa oceny odległości dla skoków szt.1

do skoku w dal, lekka i trwała konstrukcja aluminiowa składa się z dwóch modułów skręcanych ze sobą przy pomocy śrub, duże wyraźne cyfry na białym tle są bardzo dobrze widoczne dla publiczności, skala od 4,5 m do 8,5 m

Znaczniki położenia belki	szt.2

zestaw znaczników odbicia do skoku w dal i trójskoku 2 szt., wykonane z blachy aluminiowej, malowane proszkowo, w białym kolorze, z granatowym pasem

Sprzęt do wyrównywania piasku	szt.1

Grabie lekka i trwała konstrukcja, szeroka głowica z mocnymi zębami i krawędzią równającą, długi trzon zapewniający duży zasięg roboczy

Kula szt.40 Kule – 10 (3 kg), 10 (4 kg), 5 (5 kg), 10 (6 kg), 5 (7,26 kg)

Kula wyczynowa, stalowa (PK-4/100). Wykonana ze stali toczonej na całej powierzchni Malowana lakierem proszkowym, Certyfikat IAAF

Dysk szt.10 dyski 2 (,75), 2 (1,00), 2 (1,50), 2 (1,75), 2 (2 kg)

Dysk wyczynowy plastikowy CPD-0,75. Stalowa obręcz cynkowana galwanicznie, lekkie dekle z tworzywa sztucznego z wysoką zawartością włókna szklanego Certyfikat IAAF

Oszczep szt.35 Oszczepy – 7 (500 g), 8 (600 g), 10 (700 g), 10 (800 g)

Oszczepy wyczynowe klasa I Grot stalowy, trzon z hartowanego duraluminium, lakierowany proszkowo, uchwyt z mocnego sznura bawełnianego

Stojak uniwersalny na kółkach dla dysków, oszczepów i kul.

wykonany z rur i kształtowników stalowych lakierowany

farbami proszkowymi.